# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по обеспечению в 2018 году инвалидов протезами нижних конечностей (протезами голени).

Протезы голени - 26 изделий.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 767 770 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят) рублей 77 копеек.

| Название | Технические и функциональные характеристики | Количество (изд.) | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени | Протез голени модульный ПН3-ОБ (01) или эквивалент, с несущей приемной гильзой из литьевой смолы и полиуретановый чехол индивидуального изготовления. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), косметическая оболочка – чулок перлоновый. Стопа с подвижным голеностопным шарниром, обеспечивающая среднетехнические и функциональные требования. Движение в стопе осуществляется за счет эластичных сегментов конструкции, которая рассчитана на нагрузку до 100 кг. Крепление протеза осуществляется за счет надмышечного захвата и вспомогательных ремней. Протез рассчитан на инвалидов с низким уровнем активности. В комплект протеза входят чехлы – 4 шт. | 20 | 84663,65 |
|  | Протез голени модульный ПН3-ОБ (02) или эквивалент, состоит из жесткой несущей культеприемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (ортокрил). Приемные гильзы (одна пробная) изготовлены по индивидуальному слепку с культи инвалида. Чехол полимерный гелевый с замком, обеспечивающий надежное крепление, четкое управление протезом и высокую безопасность при ходьбе. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), косметическая оболочка – чулок перлоновый. Стопа энергоснабжающая, легко компенсирует неровности опорной поверхности, благодаря многоосевой функции, рассчитана на нагрузку до 100 кг. Крепление протеза осуществляется за счет вакуумной системы. Протез рассчитан на инвалидов со средним уровнем активности. В комплект протеза входит 1 запасной силикон – лайнер, вместо шерстяных чехлов. Срок использования силикон – лайнера 6 месяцев. | 5 | 172673,01 |
|  | Протез голени модульный ПН3-ОБ (03) или эквивалент, состоит из жесткой несущей культеприемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (ортокрил). Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Чехол полимерный гелевый, обеспечивающий надежное крепление и комфорт, четкое управление протезом и высокую безопасность при ходьбе. Косметическая облицовка мягкая модульная (поролон), косметическая оболочка – чулок перлоновый. Облегченная карбоновая стопа гасит удары при наступлении на пятку при помощи сдвоенных пружинных элементов, обеспечивает физиологический перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок, рассчитана на нагрузку до 100 кг. Крепление протеза осуществляется за счет вакуумной системы. Протез рассчитан на инвалидов с высоким уровнем активности. | 1 | 211132,72 |

Наименование товара, работ, услуг

Протез нижней конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ

Протезы должны быть изготовлены с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижней конечности должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии декларации соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения - по ГОСТ 20790/ГОСТ 59444-92, ГОСТ Р 51632-2014.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечностей. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При выполнении работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями организацией-изготовителем не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки выполнения работ, осуществляемых изготовителем, соответствие протезно-ортопедических изделий техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», а именно – не менее 7 месяцев. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ по заключенному контракту и соблюдение требований нормативно-технической документации.

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – Российская Федерация, Сахалинская область, по месту нахождения исполнителя по направлениям, выданным заказчиком.

Срок выполнения работ – с момента подписания контракта по 15.12. 2018 года.