Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения

инвалидов в 2018 году.

Предмет закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: согласно плану-графику 1 203 203,79 рублей.

Объём выполнения работ по изготовлению ПНК:  – 4 изделия.

Технические характеристики:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол с дистальным соединением. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов и наколенника. Чехлы хлопчатобумажные – 2шт., чехлы полиамидные – 2шт. | Пробная приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 2 |
|  |  | Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Полимерный чехол с дистальным соединением | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка модульная - пенополиуретан | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов и наколенника | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы полиамидные – 2 шт. | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы хлопчатобумажные – 2 шт. | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза по слепку из термопласта. Стопа углепластиковая с опорным модулем. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные – 2шт., чехлы полиамидные – 2шт. | Пробная приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Постоянная приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа с углепластиковым опорным модулем | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет наколенника | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы полиамидные – 2 шт. | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы хлопчатобумажные – 2 шт. | Наличие |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный шарнир полицентрический с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Стопа с эффектом рекуперации энергии с раздвоенной носочной частью. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Поворотный адаптер обеспечивает возможность поворота согнутой в колене голени относительно приемной гильзы. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Крепление за счет вакуума. Чехлы хлопчатобумажные – 2шт., чехлы полиамидные – 2шт. | Пробная приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный шарнир полицентрический с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа с эффектом рекуперации энергии с раздвоенной носочной частью | Наличие |  |  |
|  |  | Поворотный адаптер обеспечивает возможность поворота согнутой в колене голени относительно приемной гильзы | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет вакуума | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы полиамидные – 2 шт. | Наличие |  |  |
|  |  | Чехлы хлопчатобумажные – 2 шт. | Наличие |  |  |

* Протезы нижних конечностей индивидуального назначения. Объект закупки приведен соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», действующего на момент размещения заказа, а также с учетом применения условного обозначения в индивидуальных программах реабилитации  инвалидов, индивидуальных программах  реабилитации и абилитации инвалидов

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту изготовления изделий по индивидуальному заказу Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 03.12.2018г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по 19.11.2018г.

Требования к гарантии качества ПНК:

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протезы голени и бедра модульного типа - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалида и сопровождающего его лица  к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

Исполнитель обязан предоставить декларации о соответствии, либо сертификаты соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление указанных документов).

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ ПНК:

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские.  Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

Протез нижней конечности должен собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателя. Протез нижней конечности должен быть прочным и выдерживать нагрузку при его применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протеза нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателя протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протеза к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протеза нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требование:

Наличие у Исполнителя стационара для размещения инвалидов с сопровождающими их лицами.