Техническое задание

на поставку автотранспортных средств (автомобилей необходимой модификации) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний путём проведения открытого аукциона в электронной форме

# ИКЗ181410000135841010100100020000000323

# Код бюджетной классификации

| Глава | Раздел | ЦСР | Вид расходов | КОСГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | 10 03 | 03 1 203 96 30/1 | 323 | 261 |
| КОЗ | 01.29.24.02 |
| ОКПД 2 | 29.10.59.390 |
| ОКЕИ | штука |

Предмет Государственного контракта - поставка автотранспортных средств (автомобилей необходимой модификации) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

(единица закупки – штука)

| Описание функциональных и технических характеристик |
| --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан / 4 |
| 3 | Экологический класс | Не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 4 / полный привод |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | 4Х4 |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 не более 1600 |
| 10 | Тормозная система | с АВS |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| 12 | Расход топлива по смешанному ездовому циклу, л/100км | Не более 10,0 |
| 13 | Дополнительное оборудование средствами управления | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления (без активного участия в управлении обеих нижних конечностей, без активного участия в управлении правой нижней конечности, без активного участия в управлении левой нижней конечности) |

Требования к качеству и маркировке Товара:

Автомобили должны быть с адаптированными органами управления, предназначены для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, автомобили должны быть используемы для реабилитации.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее -ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть не ранее 2017 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 3 литров.

Требования к перевозке, отгрузке Товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений во время транспортирования и хранения, защиту от воздействия механических и климатических факторов.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются внешние повреждения автомобилей.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

автомобилей установленным требованиям:

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей:

-  Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с сервисной книжкой на отдельные комплектующие и изделия может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

-  Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Требования к порядку приемки  товара

До начала выдачи Получателям направлений на получение автомобилей и их выдачи Получателям Заказчик осуществляет проверку автомобилей в части их соответствия требованиям, в том числе, отсутствие внешних повреждений,  идентификационного номера (VIN) и других показателей, содержанию представленных документов, комплектность транспортного средства.

Проверка (экспертиза) результатов, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в установленном порядке привлекаются  эксперты, экспертные организации.

В целях проверки автомобилей  до начала их выдачи Получателям Поставщик в течение пяти рабочих дней с даты  получения требования Заказчика представляет Заказчику автомобиль, который предполагается к выдаче Получателю. По результатам проверки (экспертизы) автомобиля Сторонами  составляется и подписывается Акт проверки товара (далее – Акт проверки товара) либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, качества) поставляемого товара требованиям, составляется мотивированный отказ от подписания Акта проверки товара. В этом случае Поставщик в установленные Заказчиком сроки обязан заменить либо допоставить недостающий товар надлежащего качества, после чего Заказчик подписывает Акт проверки товара.

В случае, если по результатам проверки (экспертизы) автомобиля, представленного повторно, будет установлено его несоответствие условиям Контракта, данное нарушение будет  являться неоднократным нарушением  сроков поставки товара.

В случае если по результатам проведения указанных выше проверок (экспертиз), будут установлены их несоответствия требованиям, возмещение расходов, понесенных Заказчиком в связи с проверкой (экспертизой), а также возмещение причиненных  Заказчику таким несоответствием убытков, возлагается на Поставщика. Данное требование может быть удовлетворено  за счет обеспечения исполнения Контракта во внесудебном порядке.

После проверки (экспертизы) и предварительной проверки автомобиля Заказчиком, Поставщик осуществляет поставку и выдачу автомобиля Получателю по адресу пункта приема-выдачи на территории г. Петропавловска-Камчатского в течение 10 календарных дней со дня получения Поставщиком направления от Получателя (при предъявлении им паспорта) либо его представителя (при наличии доверенности и документа, подтверждающего личность), но не позднее 01.12.2018 года.

Передача Получателю автомобиля осуществляется по Акту приема-передачи автомобиля. Указанный Акт приема-передачи автомобиля подписывается Получателем (его представителем) и Поставщиком  в 3-х экземплярах, один остается у Получателя.

Также Поставщиком оформляются Реестр получателей автомобилей в 2 экземплярах, Акт поставки товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее - Акт поставки товаров), отрывные талоны от Направлений Получателю и при незаполнении или неточном, неполном заполнении данных форм оплата произведенной поставки не осуществляется до приведения их в соответствие с условиями Контракта.

Акт приема-передачи автомобиля (в 2 экземплярах), иные документы, подтверждающие передачу Получателю и получение им  (либо его представителем) автомобиля, документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени Получателя (доверенность; документы, подтверждающие действие представителя в силу закона), в случае передачи автомобиля представителю Получателя,  представляются Поставщиком Заказчику в течение пяти рабочих дней со дня передачи Получателю автомобиля и подписания Акта приема-передачи автомобиля и Договора.

Фактической датой поставки (выдачи) автомобиля Получателю считается дата, указанная в Акте приема-передачи автомобиля. С указанной даты все риски случайной гибели, утраты или повреждения автомобиля переходят к Получателю.

Заказчик не лишается права ссылаться в любое время  на недостатки поставки, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаружив после приемки результатов поставки и подписания документов о приемке результатов поставки отступления или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, информация о которых получена Заказчиком после подписания документов о приемке, при получении жалоб и заявлений Получателей после подписания документов о приемке, извещает  об этом Поставщика в течение 30 дней после их обнаружении.

Требования, связанные с недостатками поставки, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в пределах пяти лет со дня передачи результата поставки.

Исполнение Контракта подтверждается подписанным обеими сторонами Актом исполнения Контракта. Акт исполнения Контракта подписывается сторонами на основании Актов сверки расчетов (далее – Акт сверки расчетов).

В цену Контракта включены все расходы для надлежащей поставки Товара с учетом всех налогов, сборов, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, иных обязательных платежей и иных расходов. Цена является твердой и определена на весь период действия Контракта. Цена Контракта не подлежит обложению НДС в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества автомобилей, а также иных условий Контракта.

В случае признания закупки несостоявшейся, Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником, с которым заключается Контракт, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта.

Оплата поставки по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании счета, накладной на поставку автотранспорта, а также документов, подтверждающих полномочия представителя Получателя на получение автомобиля, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта поставки товара.

Акт поставки товара  составляется на основании Акта приема-передачи автомобиля, составляемого на Получателя, Договора между Поставщиком (представителем Поставщика) автомобиля, Получателем и Заказчиком, копии паспорта транспортного средства, товарных накладных и счета. Указанные документы передаются Поставщиком (Представителем Поставщика) Заказчику одновременно с передачей Акта поставки товара. Акт поставки товара подписывается Заказчиком и Поставщиком (представителем Поставщика) и заверяется печатями этих организаций.

Стороны осуществляют сверку расчетов.  Акт сверки расчетов в двух экземплярах направляется Заказчиком Поставщику в течение 10 рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов. Акт подписывается Поставщиком в течение 3(трех) рабочих дней с даты его получения и в этот же срок один  экземпляр возвращается Заказчику

Место и сроки (периоды) поставки товара: г. Петропавловск-Камчатский,  Камчатский край, 683000.

Срок поставки товара: до 01 декабря 2018 года.