ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки*

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество изделий (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая /листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые /силоновые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) /индивидуальная(одна пробная гильза), две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: дерево, металл, слоистый пластик на основе полиамидных / акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. Применяются вкладные гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа / вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях /Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир с ручным замком одноосный/ Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством. Применяется поворотное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 2 | 133908,80 | 267817,60 |
| 2 | Протез голени модульный | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая / листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые / силоновые, /применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных / акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Применяются вкладные гильзы из вспененных материалов / без неё. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, применяется дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях / Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, с регулируемой пациентом высотой каблука / Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости / Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 | 155506,83 | 155506,83 |
| 3 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки с облицовочным покрытием аква / без него. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. Применяется вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа / вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа энергосберегающая с динамичным переходом из фазы опоры в фазу переноса аква. Коленный шарнир моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса аква. Тип протеза: специальный, для купания. | 2 | 296083,14 | 592166,28 |
|  | Всего |  | 5 |  | 1015490,71 |

* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Требования к качеству выполнения работ:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациентов, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациентов, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем, п.14. Упаковка, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования, п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам, п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Упаковка протезов нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

проведение работ по обеспечению застрахованных протезами должно осуществляться при наличии:

деклараций о соответствии.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Необходимо наличие возможности осуществления выездного обслуживания на дому и в  отдаленных районах Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий и выдачи отремонтированных изделий.

Исполнитель должен иметь стационар для протезирования и обучения пользованию протезно-ортопедическими изделиями пациентов, которых по характеру заболеваний опорно-двигательного аппарата или возрасту невозможно эффективно протезировать в амбулаторных условиях.

Гарантийный срок службы протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания акта сдачи-приемки работ пострадавшим и составляет 12 месяцев.