Описание  объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации  -

сигнализаторов звука для обеспечения инвалидов в 2018 году

Наименование товара

Сигнализаторы звука - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового и информационного сигнала.

Сигнализаторы звука классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 22 27.

Требования к техническим характеристикам

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы.

Сигнализаторы звука с питанием от сети переменного тока должны сохранять работоспособность при отклонении напряжения ±10% номинального значения и отклонении частоты переменного тока ±0,5 Гц - при номинальном значении 50 Гц и ±0,6 Гц - при номинальном значении 60 Гц.

Сигнализаторы звука должны быть исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры, значения которой составляют от плюс 1 до плюс 40 °С.

Требования к безопасности товара

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ. Сигнализаторы звука должны быть устойчивы к электромагнитным полям и помехам в электросети.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

На каждый сигнализатор звука должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

-  номер стандарта и (или) ТУ;

-  порядковый номер;

-  отметку о приемке.

Упаковка  сигнализатора звука должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Сигнализаторы звука должны быть упакованы в потребительскую тару - мешки из полиэтиленовой пленки, коробки из картона, пакеты из полимерных материалов, коробки из пенополистирола. Эксплуатационные документы должны быть вложены в потребительскую тару.

На потребительской таре должна быть нанесена потребительская маркировка, содержащая:

-  полное торговое наименование, товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

-  вид отделки поверхности и цвет корпуса аппаратуры (при необходимости);

-  месяц и год выпуска;

-  отметку ОТК предприятия-изготовителя;

-  массу брутто;

-  гарантийный срок хранения.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Хранение сигнализаторов звука без упаковки не допускается.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению инвалидов сигнализаторами осуществляется Исполнителем  в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992  № 2300-1 “О защите прав потребителей”.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к сроку поставки технических средств реабилитации

Срок поставки: до 15.09.2018

Поставка товара осуществляется на условиях DDP на территории Свердловской области по согласованию с получателем: по месту проживания инвалида, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Количество:  60 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Требования к функциональным и техническим характеристикам | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от домофона, дверного звонка и телефона. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. При поступлении входящих сигналов стационарный приемник должен подавать световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50 Гц, либо от внешнего элемента питания. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В комплект поставки должна входить инструкция на русском языке. | 220 |
| 16-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от домофона, дверного звонка и телефона. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией должен иметь вибрационный приемник, который подает световые импульсы при поступлении входящих сигналов, при этом корпус должен вибрировать. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50 Гц, либо от внешнего элемента питания. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В комплект поставки должна входить инструкция на русском языке. | 120 |
| 16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Наличие жидкокристаллического дисплея с крупными цифрами. Наличие сигнализатора световых импульсов. Выбор нескольких режимов сигнала: только вибрация, звук и вибрация, световые импульсы и вибрация для возможности установки пользователем оптимального режим оповещения. Плавная регулировка громкости и тембра звукового сигнала. Наличие выносного вибрационного устройства – «подушечного» вибратора. Питание от сети переменного тока 220В, 50 Гц. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. | 320 |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н  Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р