# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, транспортных средств, для лиц с ограниченными физическими возможностями  в 2018 году.

Транспортное средство для лиц с ограниченными физическими возможностями - 3 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1975500 (Один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

| Название ТСР | Функциональные и технические характеристики | Значение | Кол-во | Средняя цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортное средство | Категория транспортного средства | М1 | 3 | 658500,00 |
|  | Экологический класс | 5 |  |  |
|  | Тип кузова/ количество дверей | Седан/4 двери |  |  |
|  | Количество мест спереди/сзади | Не менее 2-х |  |  |
|  | Колесная формула/ведущие колеса | 4*2/передние |  |  |
|  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  | Расположение двигателя | Переднее поперечное |  |  |
|  | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |  |  |
|  | Тип коробки передач | С автоматическим управлением |  |  |
|  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1600 |  |  |
|  | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011(Автомобиль с ручным управлением) |  |  |
|  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 и не более 95 |  |  |

### Наименование товара:

Транспортные средства для лиц с ограниченными физическими возможностями с автоматической коробкой передач. Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации, 2018 года изготовления. Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортных средств, в объеме не менее 5 литров.

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности:

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК-034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинский товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся пол ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Требования к документам, передаваемым вместе с транспортным средством:

Поставка транспортных средств должна осуществляться при наличии:

- паспорта транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисной книжки;

- копии одобрения типа транспортного средства;

-копии сертификата соответствия на устройство управления автомобиля категории М1.

Сроки предоставления гарантии качества:

Гарантия на автомобили  - 36 месяцев или  100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

Сроки гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисными книжками на транспортные средства.

Условия и порядок гарантийного обслуживания транспортных средств указаны в Сервисных книжках, выдаваемых Получателям (застрахованным лицам), при фактической передаче.

Дата передачи транспортных средств Получателям указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации транспортных средств, указанных в инструкции по их эксплуатации, а также при несоблюдении Получателями требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в транспортных средствах, подлежат устранению Поставщиком, либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи транспортного средства Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Место, условия и сроки поставки:

Место поставки: непосредственно Получателям по месту жительства          (Сахалинская область)  в соответствии с направлениями, предоставляемыми Заказчиком.

Срок поставки – с момента подписания государственного контракта по 01.10.2018 года.

Порядок расчетов:

Безналичная форма оплаты, производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предоставления Исполнителем (в срок не более 4 (Четырех) рабочих дней, со дня передачи транспортных средств Получателям)  актов сдачи-приемки, подписанных получателями, реестров, счетов, актов приемки-передачи или универсальных передаточных документов, счетов-фактур (при необходимости), отрывных талонов к направлениям.

Источник финансирования – средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

Код бюджетной классификации 393 1003 0312 039 630   323.

В стоимость оказания услуг  включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Установлено требование: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Обеспечение исполнения контракта  5 процентов от НМЦК.