ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Поставка в 2018 году технических средств реабилитации - слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых)  для обеспечения детей-инвалидов.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области (г.Тобольск, с.Борки Тюменского района).

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи товара;

- по месту нахождения Поставщика.

- Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

- Наименование и количество поставляемых товаров: - Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) - 3 шт.

Спецификация

| № | Наименование параметра устройства | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) |
| 1 | Наружная часть (звуковой процессор) |  |
| 1.1 | Способ обработки сигналов | Цифровой |
| 1.2 | Способ настройки | Цифровой |
| 1.3 | Количество каналов цифрового обработки звукового сигнала | не менее 8 |
| 1.4 | Количество программ прослушивания, | не менее 4 |
| 1.5 | Кнопка переключения программ | Наличие |
| 1.6 | Регулятор громкости | Наличие |
| 1.7 | Частотный диапазон, Гц Нижняя граница Верхняя граница | Не более 125 Не менее 8000 |
| 1.8 | Максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД90), дБ, | не менее 112 |
| 1.9 | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |
| 1.10 | Автоматическая система шумоподавления | Наличие |
| 1.11 | Запирающийся батарейный отсек | Наличие |
| 1.12 | Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) | Наличие |
| 1.13 | Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования | Наличие |
| 1.14 | Головной бандаж мягкий | Наличие |
| 2 | Прочие условия |  |
| 2.1 | Гарантийное обслуживание системы, мес, | не менее 12 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалидов.

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью Заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания  выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

При передаче Товара Получателю Поставщик обязуется осуществить подбор слухового аппарата согласно медицинским показаниям, индивидуальную настройку слухового аппарата, разъяснить Получателю требования к условиям эксплуатации Товара, порядок обеспечения гарантийного ремонта Товара, а также вручить гарантийный талон.

Подбор и индивидуальная настройка слухового аппарата в момент поставки должны производится при наличии соответствующей лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Тюменской области в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданной на имя Поставщика, либо выданной на имя соисполнителя.

В рамках исполнения контракта поставщик вправе в соответствии с условиями контракта привлечь организацию, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности, врача сурдолога-оториноларинголога, которой будет производить подбор и настройку аппаратов Получателям на территории Тюменской области

В случае организации поставки Товара через соисполнителя немедленно информировать об этом Заказчика в письменном виде, в том числе путем представления доверенности (соответствующего договора) о соисполнительстве. При этом всю ответственность за выполнение Контракта перед Заказчиком несет Поставщик.

- Требования к качеству, безопасности Товара

Слуховой аппарат (далее - Товар) - электроакустическое устройство, предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности Получателя с нарушениями слуха.

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен иметь документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям – декларацию в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Товар должен соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»

Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

- Требование к маркировке, упаковке и отгрузке Товара

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

Получателю должен быть предоставлен гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В гарантийном талоне должен быть указан адрес специализированной мастерской, в которую следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя Товаром должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем должен составлять не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) - не менее 4 лет.