ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для заключения государственного контракта

на поставку инвалидам сигнализаторов звука

Р/н объекта закупки № 038554-18

Р/н процедуры ПГ № 012183-18

ИКЗ № 18 1 5504018510 550401001 0031 000 2790 323

ОКПД 2 - 27.90.20.120 - Приборы световой и звуковой сигнализации электрические

ОКВЭД 2 - 22.90 - Производство прочего электрического оборудования

На данный вид закупки действуют условия, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 968 от 26.09.2016г. (Национальный режим).

Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (часть 3 статьи 30, п. 7 части 5 статьи 66 ФЗ-44 от 05.04.2013).

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Сигнализаторы звука (далее – ТСР) предназначены для лиц с нарушениями функций органов слуха для оповещения о поступлении звуковых сигналов – 300 шт. Сигнализаторы звука, 300 шт. Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией Сигнализатор цифровой со световой индикацией для плохо слышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии сигналов дверного звонка, домофона и телефонного звонка. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. Цифровой световой индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью: - световой (стробоскопической) индикации светозвукового приемника; - звукового оповещения светозвукового приемника; - индикации рабочего состояния светозвукового приемника; - светодиодной индикацией на корпусе передатчика сигнала дверного звонка, телефона, домофона. Цифровой светозвуковой приемник со световой (стробоскопической), полихромной светодиодной и звуковой индикацией служит для приема сигналов дверного звонка, телефона, домофона. Для каждого бытового сигнала имеются специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале светозвуковой приемник оповещает инвалида: - полихромной светодиодной индикацией с индивидуальными пиктограммами для каждого вида сигнала различимыми в дневное время суток. Каждому типу сигнала соответствует индивидуальный цвет светодиодов; - световой индикацией яркими вспышками стробоскопа встроенного в корпус приемника различимыми в дневное время суток. - индивидуальной мелодией для каждого типа сигнала. Светозвуковой приемник должен иметь: - русскоязычный интерфейс; - большой дисплей с крупными и яркими цифрами; - календарь; - будильник; Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220 В50Гц. Вес светозвукового приемника не более 210г. Габаритные размеры светозвукового приемника ШхВхГ не более 141х141х81 мм. Вес передатчика телефонного звонка и звонка домофона не более 30г. Габаритные размеры передатчика телефонного звонка и звонка домофона ШхВхГ не более 71х41х21 мм. Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводной. Все необходимые аксессуары (адаптеры, батарейки) должны входить в комплект поставки. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Радиус устойчивого приема сигнала: - в условиях прямой видимости не менее 30 м. Несущая частота передатчика – должна быть частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Срок службы, установленный производителем, составляет не менее 5 лет. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией Сигнализатор цифровой с вибрационной индикацией для плохо слышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии сигналов дверного звонка, домофона и телефонного звонка. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. Цифровой вибрационный индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью вибрации корпуса беспроводного вибрационного приемника. Вибрационный приемник должен иметь функцию переключения режимов работы. Питание приемника должно осуществляться от элементов питания для исключения возможности поражения пользователя электрическим током. Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона и телефонного звонка на вибрационный приемник. В передатчике должны быть установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчики должны подключаться проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов. Все передатчики должны быть оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Вес передатчика телефонного звонка не более 30 г. Габаритные размеры передатчика ШхВхГ не более 71х41х21 мм. Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводной. Все необходимые аксессуары должны входить в комплект поставки. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Радиус устойчивого приема сигнала: - в условиях прямой видимости не менее 30 м. Несущая частота передатчика – должна быть частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Срок службы, установленный производителем, составляет не менее 5 лет. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией Сигнализатор звука свето-вибрационный предназначен для оповещения инвалида по слуху о поступлении сигнала от информационных датчиков телефона, домофона, дверного звонка. Цифровой беспроводной наручный приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов телефона, домофона, дверного звонка. Корпус беспроводного наручного приемника выполнен в форм-факторе наручных часов. Имеет кнопку включения/сброса со светодиодной индикацией. Для каждого бытового сигнала имеется специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале на наручный приемник, загораются яркими вспышками хорошо различимыми в дневное время суток индивидуальные пиктограммы для каждого вида сигнала, сопровождающиеся индивидуальным тактильным рисунком вибрации для каждого типа сигнала. Наручный приемник оснащен эластичным ремешком для ношения на руке. Габаритные размеры наручного приемника должны быть от 40x32x15 до 52x40x19 мм; питание должно быть от элементов питания или встроенного аккумулятора, подзаряжаемого от сети через зарядное устройство. Сигнализатор должен иметь датчики: - дверного звонка, который должен иметь вид беспроводного дверного звонка (кнопки вызова), габаритные размеры датчика от 40x40x20 до 70x85x25 мм, питание должно осуществляться от встроенного элемента питания. - телефона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем, габаритные размеры датчика от 60x40x20мм до 70x40x20мм, питание должно осуществляться от телефонной линии либо от элементов питания. - домофона, который должен иметь соответствующий разъем для подключения к домофону через соответствующие клеммы, габаритные размеры датчика от 60x40x20мм до 70x40x20 мм, питания должно осуществляться от домофонной линии либо от элементов питания. Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводной. Все необходимые аксессуары (адаптеры, батарейки) должны входить в комплект поставки. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Радиус устойчивого приема сигнала: - в условиях прямой видимости не менее 30 м. Несущая частота передатчика – должна быть частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Срок службы, установленный производителем, составляет не менее 5 лет. Место поставки: Место поставки – определяется Получателем: по месту жительства Получателя или в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Срок поставки: - с момента заключения государственного контракта по 15 декабря 2018 года; - в течение 20 (двадцать) дней с момента предоставления Получателем именного Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или на основании реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262). Порядок оплаты (расчетов): Оплата поставленного товара осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в полном объёме надлежаще оформленной финансовой документации (счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к именному «Направлению» и т.д.), по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета. Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей. Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по государственному контракту. Окончательные расчеты по государственному контракту осуществляются не позднее 31 декабря 2018 года. Факт исполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом о приёмке поставленного товара. В цену государственного контракта входят расходы Поставщика по хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, сервисному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях. Срок действия контракта: Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2018 года. Порядок (условия) осуществления приемки: Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта экземпляр (образец) товара для проверки его соответствия условиям контракта, указанным в контракте. Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения проверки товара, а также о количестве товара, представляемого на проверку. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика экземпляра (образца) товара. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации. По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке качества товара условиям контракта. Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется. Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте. Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение трех рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР в электронном виде. Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки. Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени телефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров. При наличии технической возможности Поставщик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с инвалидами по вопросам получения ТСР, и в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров. При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации. В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение 10 рабочих дней с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара. Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без дополнительной платы в пределах суммы контракта. Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах. Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия. Результат приемки поставленного Товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов (акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к именному «Направлению») В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.). В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным. Гарантийные требования: Гарантийный срок со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийное обслуживание (ремонт) товара осуществляется Поставщиком в течение 10 дней с момента получения от Получателя Заказчика уведомления с требованием осуществления гарантийного обслуживания (ремонта). В случае невозможности осуществить гарантийное обслуживание (ремонт) товара в течение указанного срока Поставщик передает получателю эквивалент товара на период осуществления гарантийного обслуживания. В случае невозможности осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) товара Поставщик заменяет товар на новый. Гарантийное обслуживание (ремонт) товара осуществляется в случае соблюдения правил эксплуатации товара, содержащихся в паспорте (инструкции) на товар. Поставщик несет все расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке товара от места жительства Получателя к месту осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) и обратно. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Максимально допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы. Конструкция сигнализатора звука должна обеспечивать Получателю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Функциональные и качественные характеристики ТСР должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ТСР, который составляет не менее 5 лет. ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР: Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения. Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта средства реабилитации, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. |
| 2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» определение НМЦК осуществляется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании следующих данных: № Вид ТСР кол-во, шт. Цена, руб./шт. Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 1 от 19.01.2018) Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 2 от 19.01.2018) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 3 от 19.01.2018) 1 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией 60 2 700,00 2 900,00 3 100,00 Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 1 от 19.01.2018) Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 2 от 19.01.2018) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 3 от 19.01.2018) 2 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией 60 2 900,00 3 100,00 3 300,00 Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 1 от 19.01.2018) Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 2 от 19.01.2018) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-72-отв. 3 от 19.01.2018) 3 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией 180 7 200,00 7 400,00 7 600,00 Расчет коэффициента вариации 1. Расчет коэффициента вариации для позиции сигнализатор звука цифровой со световой индикацией: Среднеарифметическая цена: (2 700,00 + 2 900,00 + 3 100,00)/3 = 2 900,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (2 700,00 – 2 900,00)2+(2 900,00 – 2 900,00)2 +(3 100,00 – 2 900,00)2= 200,00 3-1 (200,00 / 2 900,00)*100= 6,90 % (коэффициент вариации) 2. Расчет коэффициента вариации для позиции сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией: Среднеарифметическая цена: (2 900,00 + 3 100,00 + 3 300,00)/3= 3 100,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (2 900,00 – 3 100,00)2 + (3 100,00 – 3 100,00)2 + (3 300,00 – 3 100,00)2 = 200,00 3-1 (200,00 / 3 100,00)*100= 6,45 % (коэффициент вариации) 3. Расчет коэффициента вариации для позиции сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией: Среднеарифметическая цена: (7 200,00 + 7 400,00 + 7 600,00)/3= 7 400,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (7 200,00 – 7 400,00)2 +(7 400,00 – 7 400,00)2 +(7 600,00 – 7 400,00)2=200,00 3-1 (200,00 / 7 400,00)*100= 2,70 % (коэффициент вариации) Данные значения коэффициента вариации означают однородность совокупности значений выявленных цен и отсутствие целесообразности проводить дополнительные исследования в целях увеличения ценовой информации, исследуемой в расчетах. Начальная (максимальная) цена вида товара рассчитана по формуле: , где: - начальная (максимальная) цена вида товара, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i. Расчет начальной (максимальной) видов товара: 1. Для позиции сигнализатор звука цифровой со световой индикацией: 60 / 3 (2 700,00 + 2 900,00 + 3 100,00) = 174 000,00 руб. 2. Для позиции сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией: 60 / 3 (2 900,00 + 3 100,00 + 3 300,00) = 186 000,00 руб. 3. Для позиции сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией: 180 / 3 (7 200,00 + 7 400,00 + 7 600,00) = 1 332 000,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана как сумма начальных (максимальных) цен вида товара: = 174 000,00 + 186 000,00 + 1 332 000,00 = 1 692 000,00 руб. Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 692 000 (один миллион шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек. |

Начальник отдела обеспечения инвалидов ТСР

(должность)

_____________/Е.В. Горст/

(подпись/расшифровка подписи)

__ _______________ 2018 г.