Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез при вычленении бедра модульный | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: вычленение в тазобедренном суставе. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Наименование разновидности модуля: приемная гильза полукорсет. Наименование разновидности модуля: вкладная гильза из вспененного полимера. Наименование разновидности модуля: модуль стопы Конструктивные особенности модуля: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Наименование разновидности модуля: коленный модуль Конструктивные особенности модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Наименование разновидности модуля: тазобедренный модуль Конструктивные особенности модуля: тазобедренный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Наименование разновидности модуля: поворотное устройство. Наименование разновидности модуля: полукорсет Наименование разновидности модуля: жесткая облицовка. | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.