Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.2) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.3) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.4) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.5) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное. Крепление: бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.6) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.7) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Приемная гильза: одна пробная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененных материалов. Стопа: со средним уровнем энергосбережения с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный модуль: коленный шарнир с ручным замком полицентрический. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: устройство. Крепление: поясное с использованием бандажа. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая полиуретановая облицовка. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.8) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: кожаное, вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.9) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное/с использованием бандажа. Регулировочно соединительное устройство соответствует весу получателя. Стопа со средним уровнем энергосбережения, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир с ручным замком полицентрический. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1.10) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.2) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионно демпферное. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.3) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.4) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.5) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: гильза из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное. Крепление: бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.6) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.7) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионно-демпферное. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.8) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: комбинированная с системой регулировки объема культи. Наименование разновидности вкладных элементов: из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионное. Крепление: индивидуальное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.9) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: бесшарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.10) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.11) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.12) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.13) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Несущая приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Наименование разновидности вкладных элементов: в качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Стопа: из композитных материалов (энергосберегающая), стопа имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью и улучшенными торсионными характеристиками. Коленный модуль: полицентрический коленный модуль с пневматическим контролем фазы переноса и выполнен из легкого алюминия. Формообразующая облицовка модульная мягкая полиуретановая. В наличии дополнительное эластичное крепление. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.14) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: замок полимерного чехла, бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.15) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.16) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2.17) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с пневматическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 3.1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 3.2) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: бесшарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 4.1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: комбинированная с системой регулировки объема культи. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: бесшарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионное устройство. Крепление: кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 5.1) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 5.2) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно- соединительным устройством. Коленный модуль: с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 6.1) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Крепление: вакуумное, кожаное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 6.2) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: бесшарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 6.3) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: комбинированная с системой регулировки объема культи. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: бандаж. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 7.1) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 7.2) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 7.3) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: индивидуальное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 8.1) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 9.1) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Стопа: шарнирная с регулировочно- соединительным устройством. Коленный модуль: с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 10.1) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра. Состояние культи: не функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 11.1) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: бесшарнирная. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 12.1) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: поворотное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |