Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - полужесткая; Вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с микропроцессорным управлением влагозащищенный; Дополнительный компонент (модуль) протеза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): поворотное устройство; Крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление; Отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке