Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):

поставка автомобилей с адаптированными органами управления (далее также – автомобили, Товар).

| № п/п | Наименование товара | Код позиции по КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД2 | Кол-во, шт. | Технические характеристики Товара | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль легковой | 29.10.20.000-00000012 | 01.29.24.03.03 Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390 | 3 | Категория автомобиля | М1 |
|  |  |  |  |  |  | Тип легкового автомобиля | Седан |
|  |  |  |  |  |  | Тип привода | Моноприводный |
|  |  |  |  |  |  | Тип коробки передач | Механика |
|  |  |  |  |  |  | Тип двигателя | Бензиновый |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий объем двигателя | Не менее 1500 и не более 2000 (необходимо конкретизировать данный показатель) |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная характеристика: |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 2 | Автомобиль легковой | 29.10.20.000-00000012 | 01.29.24.02.03 Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390 | 2 | Категория автомобиля | М1 |
|  |  |  |  |  |  | Тип легкового автомобиля | Седан |
|  |  |  |  |  |  | Тип привода | Моноприводный |
|  |  |  |  |  |  | Тип коробки передач | Механика |
|  |  |  |  |  |  | Тип двигателя | Бензиновый |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий объем двигателя | Не менее 1500 и не более 2000 (необходимо конкретизировать данный показатель) |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная характеристика: |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Итого | 5 | х | х |

Автомобиль должен соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль должен соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобиль с адаптированными органами управления должен соответствовать: Коду «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), ОКПД 2 29.10.59.390, Постановлению Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

Требования к автомобилям:

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2024 года изготовления;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых Получателям, автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги/ правой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение не более чем 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Срок эксплуатации автомобиля должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Место поставки автомобиля: город Благовещенск Амурской области.

Требования к поставке и выдаче Товара: Поставщик должен поставить Товар и документы, предназначенные для данного Товара на территорию города Благовещенска Амурской области, и выдать Товар Получателю (его представителю) после проведения выборочной проверки, не позднее 01.12.2024.

Поставка и выдача Товара должна осуществляться Поставщиком со склада Поставщика в городе Благовещенске Амурской области на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении Получателями (их представителями) паспорта. В случае выдачи Товара представителю Получателя, представляется также документ, подтверждающий полномочия представителя.

Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения Товара.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.