Приложение № 1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими | Назначение: кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Описание 1: Наличие складной рамы. Возможность размещения ребенка на сидении по направлению движения. Возможность регулирования сиденья по ширине и глубине. Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки. Боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине, спинка кресла-коляски регулируется по высоте и по углу наклона. Передние и задние колеса литые. Вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Быстросъемные задние колеса, оснащенные стояночным тормозом. Опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни - фиксаторы для стоп. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка угла наклона сиденья от не менее -5 до не более +25 градусов. Наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который регулируется по высоте в диапазоне не менее 5 см. Подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от не менее 0 до не более 90 градусов. (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Описание 2 Комплект поставки кресло-коляски: наличие в комплектации кресла-коляски абдуктора, пятиточечного ремня безопасности, поясничного валика, регулируемого по высоте. Приставной столик, гарантийный талон. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке). (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Технические характеристики: Ширина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 23 см до не более 36 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 23 см до не более 35 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: не более 40 кг (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 2 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками | Назначение: кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Описание 1: Наличие складной рамы. Возможность размещения ребенка на сидении по направлению движения. Возможность регулирования сиденья по ширине и глубине. Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки. Боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине, спинка кресла-коляски регулируется по высоте и по углу наклона. Передние и задние колеса литые. Вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Быстросъемные задние колеса, оснащенные стояночным тормозом. Опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни - фиксаторы для стоп. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка угла наклона сиденья от не менее -5 до не более +25 градусов. Наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который регулируется по высоте в диапазоне не менее 5 см. Подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от не менее 0 до не более 90 градусов. (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Описание 2 Комплект поставки кресло-коляски: наличие в комплектации кресла-коляски абдуктора, пятиточечного ремня безопасности, поясничного валика, регулируемого по высоте. Приставной столик, гарантийный талон. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке). (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Технические характеристики: Ширина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 29 см до не более 43 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 33 см до не более 44 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: не более 75 кг (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 3 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | Назначение: кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) по улице. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Описание 1: Наличие складной рамы. Возможность размещения ребенка на сидении по направлению движения. Возможность регулирования сиденья по ширине и глубине. Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки. Боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине, спинка кресла-коляски регулируется по высоте и по углу наклона. Передние и задние колеса пневматические. Вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Быстросъемные задние колеса, оснащенные стояночным тормозом. Опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни - фиксаторы для стоп. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка угла наклона сиденья от не менее -5 до не более +25 градусов. Наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который регулируется по высоте в диапазоне не менее 5 см. Подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от не менее 0 до не более 90 градусов. (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Описание 2 Комплект поставки кресло-коляски: наличие в комплектации кресла-коляски абдуктора, пятиточечного ремня безопасности, поясничного валика, регулируемого по высоте. Приставной столик, гарантийный талон. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке). (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Технические характеристики: Ширина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 23 см до не более 36 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 23 см до не более 35 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: не более 40 кг (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 4 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА | Назначение: кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) по улице. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Описание 1: Наличие складной рамы. Возможность размещения ребенка на сидении по направлению движения. Возможность регулирования сиденья по ширине и глубине. Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки. Боковые фиксаторы на сиденье регулируются по ширине, спинка кресла-коляски регулируется по высоте и по углу наклона. Передние и задние колеса пневматические. Вилки передних колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Быстросъемные задние колеса, оснащенные стояночным тормозом. Опора подножки регулируется по высоте и имеет ремни - фиксаторы для стоп. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка угла наклона сиденья от не менее -5 до не более +25 градусов. Наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который регулируется по высоте в диапазоне не менее 5 см. Подножка регулируется по углу наклона в диапазоне от не менее 0 до не более 90 градусов. (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Описание 2 Комплект поставки кресло-коляски: наличие в комплектации кресла-коляски абдуктора, пятиточечного ремня безопасности, поясничного валика, регулируемого по высоте. Приставной столик, гарантийный талон. (Значение характеристики не может изменяться участником закупки). Паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке). (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Технические характеристики: Ширина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 29 см до не более 43 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сидения: регулируется в диапазоне от не менее 33 см до не более 44 см (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Грузоподъемность: не более 75 кг (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 30.92.20.000 | шт | 10 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не содержат токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не пропускает органические выделения и  поддается санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски  устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации "ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2016 N 1535-ст), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к маркировке и упаковке

На изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара/работ Получателю имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».