Техническое задание

на поставку сигнализаторов звука в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| Наименование Товара | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение | Кол-во Товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качественная | Качественная | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: настольный приемник со световой индикацией - 1 шт.; передатчик универсальный - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 1 |
|  | Качественная | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости сигнализатора | Больше или равен 30м. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик настольного приемника со световой индикацией | Настольный приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Настольный световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный приемник имеет дисплей. Приемник имеет возможность установки на вертикальную и горизонтальную поверхность. Настольный приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик настольного приемника со световой индикацией | Настольный приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на настольном приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик универсального передатчика | Универсальный передатчик служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на настольный световой приемник. Передатчик универсальный имеет возможность подключаться к линии домофона и телефона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик универсальный имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчика сотового телефона | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный световой приемник. Передатчик дверного звонка - беспроводной и имеется возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеется встроенная кнопка активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Качественная | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; передатчик универсальный - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 2 |
|  | Качественная | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30м. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик карманного приемника с вибрационной индикацией | Карманный приемник с вибрационной индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Карманный приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: вибрационной индикации; световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик карманного приемника с вибрационной индикацией | Приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на карманном приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик универсального передатчика | Универсальный передатчик служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный приемник с вибрационной индикацией. Передатчик универсальный имеет возможность подключаться к линии домофона и телефона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик универсальный имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчика сотового телефона | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный приемник с вибрационной индикацией. Передатчик дверного звонка - беспроводной и обладает возможностью подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. |  |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (дверного звонка, домофона и телефона) | Качественная | Описание функциональных и технических характеристик | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Требования к функциональным и техническим характеристикам: сигнализатор звука - беспроводной по конструкции; рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %; конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Комплект поставки сигнализатора включает: карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; передатчик универсальный - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. | 101 |
|  | Качественная | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Больше или равен 30м. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик карманного приемника с вибрационной и световой индикацией | Карманный приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: дверного звонка; домашнего стационарного телефона; сотового телефона (смартфона); домофона. Карманный приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: световой индикации; звуковой индикации; вибрационной индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик карманного приемника с вибрационной и световой индикацией | Приемник имеет: кнопку включения и выключения; меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника - от аккумулятора. На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на карманном приемнике – от 3-х суток. |  |
|  | Качественная | 1 Описание функциональных и технических характеристик универсального передатчика | Универсальный передатчик служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик универсальный имеет возможность подключаться к линии домофона и телефона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона. Передатчик универсальный имеет: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. |  |
|  | Качественная | 2 Описание функциональных и технических характеристик передатчика дверного звонка, датчика сотового телефона | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик дверного звонка - беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи. Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. |  |
| ИТОГО | 104 |

Наименование и код по КТРУ:

27.90.20.120-00000001 - Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией

27.90.20.120-00000002 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

27.90.20.120-00000003 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии.

Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013 ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный ремонт не должен превышать 20 календарных дней с момента обращения. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 г. № 107н.

Срок поставки -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 12.07.2024 года (включительно)

Место поставки - Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».