| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению аппаратов и туторов на нижние конечности |
| Срок и место выполнения работ | Работы выполняются в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателей, изготовление изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделиями, передачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя и направления Заказчика. - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Исполнителя. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделий | Кол-во, шт. |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Приемные гильзы изготовлены из кожи или термопласта, допускается применение смягчающего слоя из вспененного материала, с движением в голеностопном шарнире, крепление индивидуальное. Функциональные узлы ортопедического аппарата имеют конструктивно - технологическую завершенность. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 33 |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Приемная гильза: с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемной гильзы тазобедренного сустава, бедра и голени, соединенных между собой посредством шин и шарниров. Материал приемных гильз термопластичный материал. Шины коленные металлические. Материал тазобедренного и коленного шарнира: металл. Крепление: с использованием шнуровки или ленты по типу «Контакт». | 2 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, состоит из гильз бедра и голени, соединённых между собой шарнирами в области коленного сустава (с замком или без замка). Приемные гильзы изготовлены из термопластичных материалов. Крепление осуществляется с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 9 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав - это устройство, одеваемое на сегменты нижней конечности в целях восстановления двигательных функций. Элементы ортопедического аппарата изготовлены по индивидуальным параметрам пациента, приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Приемная гильза состоит из полукорсета, гильзы на бедро. Материал приемной гильзы: термопласт или кожа. Внутренний смягчающий слой изготовлен из вспененного термопласта. Крепление индивидуальное. Металлические шины с замком или без замка в тазобедренном шарнире. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 16 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, с использованием металлических шин с замком или без замка в коленном шарнире, с движением или без движения в голеностопном и коленном шарнире, со стременем, или двойным следом в зависимости от индивидуальных особенностей. Гильзы голени, и бедра, башмачок индивидуальные, изготовленные по гипсовому слепку в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Материал гильзы: кожа, слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласта в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов; аппарат постоянный. | 27 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав изготавливается по индивидуальному слепку из термопластического материала, Крепление тутора осуществляется за счёт анатомической формы гильзы, а также с помощью дополнительных застёжек (контактной ленты) или шнуровки. Допускается использование смягчающих элементов. | 118 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав изготавливается из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, по индивидуальному слепку или непосредственно по больной конечности, с декоративным покрытием или без него. Крепление шнуровкой или лентой-липучкой. Вид, назначение и конструкция ортеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 65 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав изготавливается в виде гильзы, охватывающей тазобедренный сустав. Гильза из листового термопластичного материала (полиэфилинов – полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления, полипропилена), методом вакуумного формования. Крепление осуществляется лентами «Велкро». Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку. Назначается для иммобилизации таза и тазобедренного сустава в определенном положении. | 1 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, гильза индивидуальная (изготовлена по гипсовому слепку). Материал гильзы - слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей. Допускается использование смягчающих элементов. Крепление шнуровкой, в виде застежек (контактной ленты). | 59 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 59227-2020 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

- Требования к техническим характеристикам

- Работы по обеспечению получателей аппаратами и туторами на нижние конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- Материалы, применяемые для изготовления аппаратов, туторов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Выполнение работ по изготовлению аппаратов, туторов должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки. Аппараты, тутора должны изготавливаться из материалов и комплектующих с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель должен гарантировать, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия должна осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия должен составлять не менее 7 (семи) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене – в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.