Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного запроса котировок на поставку технического средства реабилитации – кресло - стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП для обеспечения ими в 2024 году.

| Наименование Товара ОКПД 2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стулья с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку, обтекаемой формы, без острых углов. Кресло-стул должен быть оснащен мягким сиденьем, со съемным судном с крышкой. Судно и сиденье должны быть изготовлены из легко моющегося материала. Кресло-стул должен быть оборудован: - задними колесами со стояночными тормозами, - устройством для фиксации (поддержки) головы; - устройством для фиксации (поддержки) тела; - съемными, регулируемыми по высоте поручнями/подлокотниками. Ширина сидения должна быть: 30 см +/- 1 см, 35 см+/- 1 см, 40 см +/- 1 см., 45 см +/- 1 см., 50 см +/- 1 см., 55 см +/- 1 см. (не менее 6-ти типоразмеров, по заявке Заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Грузоподъемность – не менее 125 кг.. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации (на русском языке). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 20 |
| Итого: |  | 20 |

Количество – 20 шт.

Технические требования к креслам - стульям с санитарным оснащением

Для возможности использования кресла-стула с санитарным оснащением возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно, которое должно задвигаться с задней части сидения. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна.

Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения высококачественного покрытия его металлических частей. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

Требования к материалам применяемым для изготовления

кресла-стульев с санитарным оснащением

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке

кресла-стульев с санитарным оснащением

В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплект кресла-стула должна входить эксплуатационная документация.

Требования к условиям исполнения контракта.

Кресла - стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 57766-2017 «Типы, технические требования, методы контроля».

Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки.

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара  (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Наличие регистрационного удостоверения на кресла-стулья обязательно

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев с санитарным оснащением должен быть 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.