Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 266 800,00 рублей.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

Срок действия государственного контракта до 30.09.2024.

ИКЗ: 241100104079110010100102330013250323

| № п/п | Наименование изделия | Тип характеристики | Наименование характеристики | Описание допустимого значения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | 1. «УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ – ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ БЕДРА 2. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 3. УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ -2-3 4. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ _57__КГ 5. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) –ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ПРИЕМНОЙ ГИЛЬЗЫ – ЖЕСТКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА 8. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) - СТОПА КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ СТОПЫ: СТОПА ШАРНИРНАЯ С РЕГУЛИРОВОЧНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 9. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) – КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЕННОГО МОДУЛЯ - КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ 1-4 УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 10. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА М-ПОВОРОТНОЕ 11. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): КРЕПЛЕНИЕ. 12. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОТДЕЛОЧНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ – МЯГКАЯ ОБЛИЦОВКА. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
| 2 | Протез бедра для купания Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.2. ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ БЕДРА; 1.2. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ; 1.3. УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ: 2-3; 1.4. ВЕС ПАЦИЕНТА: 57 КГ; 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ: ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) СТОПЫ: СТОПА ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ; 4.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ 5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЕННОГО МОДУЛЯ: КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ 1-4 УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 5.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЕННОГО МОДУЛЯ: ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ; 6.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): КРЕПЛЕНИЕ; 7.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОТДЕЛОЧНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: ЖЕСТКАЯ ОБЛИЦОВКА; 7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛОЧНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: ВЛАГОСТОЙКАЯ | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
|  |  | ИТОГО | 2 |

Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 24 месяца после дня подписания акта приема-передачи Изделия.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: В течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта.