Приложение № 1

к Извещению о закупке

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением

Срок выполнения работ: по 31.11.2024 года включительно

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя - по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателя пользованию Изделием – по месту нахождения Исполнителя.

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 275 207,33 руб.

ОКПД: 32.50.22.121

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| № п/п | Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик²: | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением 8-04-02 | 1.1 уровень ампутации: 1.1.1 нижняя треть предплечья; 1.2 объем ампутации, отсутствующий сегмент: 1.2.1 кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; 1.3 состояние культи: 1.3.1 функциональная, 1.4 протезирование: 1.4.1 первичное; 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 функциональные особенности: 4.2.4 кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; 4.3 комплектность: 4.3.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; 4.4.1 пыле-влагозащищенность. 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 крепление; 6.2. Конструктивные особенности крепления: 6.2.1 анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации  инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Консультант отдела контроля                                                                                                            Ю.С. Решетова

предоставления ТСР и СКЛ