Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

Поставка технического средства реабилитации: трости белой тактильной

Наименование Товара и комплектация

Трости белые тактильные – это тактильно-ориентационные светоотражающие трости. Трости тактильные предназначены для передвижения и ориентирования на местности людей с патологией зрения.

Трости белые тактильные облегчают получение информации об окружении и позволяют незрячим и слабовидящим людям самостоятельно оценивать свое местонахождение и ориентироваться в пространстве.

Комплект поставки содержит:

- трость белую тактильную;

- сменный наконечник;

- гарантийный талон.

Требования к качеству Товара

Трости белые тактильные складные изготовлены из холоднодеформированных труб металлических сплавов, соединенных между собой внутренним резиновым шнуром.  Звенья трости тактильной складной, имеют светоотражающее покрытие белого цвета.  При смене наконечника исключено самопроизвольное выпадение внутреннего резинового шнура из нижнего звена. Наконечник одевается снаружи на трубку нижнего звена трости тактильной без соединения с внутренним резиновым шнуром.

Сменный наконечник тростей тактильных изготовлен из износостойкого пластика.

Верхняя часть тростей имеет удобную пластиковую рукоятку с ремешком.

Наличие регистрационного удостоверения обязательно.

Требования к безопасности Товара

Материалы, из которых изготавливаются трости белые тактильные, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации.

При использовании Товара по назначению, не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Трости белые тактильные соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», в том числе разделу 4, настоящего ГОСТа.

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011           № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

На каждый Товар нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара.

Упаковка тростей белых тактильных обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения тростей тактильных.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Трости белые тактильные соответствуют требованиям государственных стандартов. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Технические Характеристики

| № | Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | КТРУ: 32.99.21.120-00000002 - Трость белая КОЗ: 01.28.06.02.02 Классификация: 6-02-02. Трость белая тактильная складная | Штука | 70 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |  |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |
|  |  |  |  | Трость белая складная (далее - трость) | Предназначена для предохранения во время ходьбы незрячего пользователя от столкновения с объектами, встречающимися на его пути, или ощупывания (сканирования) поверхности с целью обнаружения ступенек. Трость является складной. Быстро складывается и не занимает много места при хранении. Изготовлена из легких алюминиевых труб. Трость выполнена в белом цвете со светоотражающими элементами. Ручка трости выполнена из ударопрочного материала. Ручка трости имеет различные формы и имеет петлю. Наконечники тростей имеют форму цилиндра, больше диаметра нижней части стержня трости. Наконечники изготовлены из упругого, прочного материала. Основные длины тростей соответствуют одному из номинальных размеров: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 мм. с предельными отклонениями по длине ± 15 мм. в зависимости от роста Получателя по заявке Заказчика. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | КТРУ: 32.99.21.120-00000002 - Трость белая КОЗ: 01.28.06.02.01 Классификация: 6-02-01. Трость белая тактильная цельная | штука | 2 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |  |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |
|  |  |  |  | Трость белая тактильная цельная (далее - трость) | Предназначена для предохранения во время ходьбы незрячего пользователя от столкновения с объектами, встречающимися на его пути, или ощупывания (сканирования) поверхности с целью обнаружения ступенек. Трость оснащена удобной рукояткой с ремешком. Трость выполнена в белом цвете со светоотражающими элементами. Наконечники тростей изготовлены из упругого, прочного материала. Основные длины тростей соответствуют одному из номинальных размеров: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 мм. с предельными отклонениями по длине ± 15 мм. в зависимости от роста Получателя по заявке Заказчика. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Трости тактильные соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», в том числе разделу 4, настоящего ГОСТа.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3. Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.11.2024. Поставка Товара Получателям не превышает 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 12.11.2024.

Место поставки Товара:   Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.