Техническое задание

для проведения открытого конкурса в электронной форме

«Выполнение работ по изготовлению протезов голени для купания»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Характеристики: 1.1Уровень ампутации: средняя треть голени; 1.2 Состояние культи: функциональная; 1.3 Уровень активности: 3-4; 1.4 Вес пользователя: до 100 кг; 1.5 Протезирование: повторное; 2.1 Приемная гильза 3.1 Вкладная гильза из вспененного полимера; 4. Стопа: стопа протеза для купания; стопа из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием; 5. Крепление: Бандаж-наколенник силиконовый, влагозащищенное 6. Жесткая облицовка: влагостойкая, разъемная | 1 | 541 671,33 | 541 671,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 |
| 2 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Характеристики: 1.1 Уровень ампутации: средняя треть голени; 1.2 Состояние культи: функциональная; 1.3 Уровень активности: 2-3; 1.4 Вес пользователя: от 100 кг; 1.5 Протезирование: повторное; 2. Приемная гильза; 3. Вкладная гильза из силикона; 4. Стопа: стопа протеза для купания; стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); влагозащищенная, с противоскользящим покрытием; 5. Крепление: бандаж-наколенник силиконовый; влагозащищенное | 1 | 478 338,00 | 478 338,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 |
|  | Итого |  | 2 |  | 1 020 009,33 |  |

Начальная (максимальная) цена составляет 1 020 009 (Один миллион двадцать тысяч девять) рублей 33 копейки.

Сроки выполнения работ (срок изготовления): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей, но не позднее 19 июля 2024 года (включительно).

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий.

Снятие мерок, примерки и получения Изделий: по месту жительства Получателя, либо по месту изготовления Изделий по выбору Получателя.

Требования к качеству работ

Протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к выполняемым работам

Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а так же врача. Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Изделие должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к возгоранию растворителей при гигиенической обработке.

Изделие должно быть стойким к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании.

Требования к результатам выполненных работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности. Работы по изготовлению для инвалида протеза должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В ходе выполнения работ по протезированию нижних конечностей обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.