Приложение № 1

к извещению об  электронном аукционе

## Описание объекта закупки

| №п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: от не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружиной: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах шариковых подшипников, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес литых полиуретановых покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у приводных колес литых полиуретановых покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Ширина сиденья: 40 см +/- 1 см и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 13 |
| 2 | 7-01-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: от не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружиной: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах шариковых подшипников, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес литых полиуретановых покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у приводных колес литых полиуретановых покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Ширина сиденья: 43 см +/- 1 см и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 19 |
| 3 | 7-01-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: от не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружиной: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах шариковых подшипников, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес литых полиуретановых покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у приводных колес литых полиуретановых покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Ширина сиденья: 45 см +/- 1 см и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 13 |
| 4 | 7-01-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: от не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружиной: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах шариковых подшипников, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес литых полиуретановых покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения: да (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у приводных колес литых полиуретановых покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеристики) Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Ширина сиденья: 50 см +/- 1 см и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеристики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 5 |
| 5 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных шариковых подшипниках, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес пневматических покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения колеса (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у приводных колес пневматических покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья: спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики) Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника: по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника: не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Ширина сиденья: 40 см +/- 1 см, и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 10 |
| 6 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных шариковых подшипниках, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес пневматических покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения колеса (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у приводных колес пневматических покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья: спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики) Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника: по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника: не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Ширина сиденья: 43 см +/- 1 см, и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 8 |
| 7 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных шариковых подшипниках, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес пневматических покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения колеса (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у приводных колес пневматических покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья: спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики) Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника: по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника: не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Ширина сиденья: 45 см +/- 1 см, и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 7 |
| 8 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных шариковых подшипниках, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес пневматических покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения колеса (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у приводных колес пневматических покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья: спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики) Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника: по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника: не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Ширина сиденья: 48 см +/- 1 см, и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 7 |
| 9 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Назначение: Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, спинкой регулируемой по углу наклона до 30°, с тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антиопрокидывающими устройствами, рекомендована в том числе для инвалидов больных ДЦП предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью и обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие свойств самогашения материалов конструкции в отношении пожарной безопасности и не допущение воспламенения вследствие распространяющегося тления: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие привода от обода колеса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость выполнения обода приводных колес из алюминия и необходимость иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного хвата: да (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие рамной конструкции кресла-коляски из высокопрочных алюминиевых сплавов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высокопрочной рамы крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающей надежность и стабильность конструкции при эксплуатации: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность кресла-коляски складываться и раскладываться без применения инструментов: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие покрытия рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям, выполненной из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость изготовления спинки и сиденья из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие высоты спинки: не менее 47,5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка угла наклона поступенчатой спинки: не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Регулировка глубины сиденья: в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Возможность откидывания подлокотников кресла-коляски назад: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Возможность манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Необходимость отсутствия в узле фиксации подлокотника возвратной пружины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подлокотников: по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления накладки подлокотников из вспененной резины (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Длина подлокотников: не менее 27 см и не более 30 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость применения в качестве опор вращения в поворотных и в приводных шариковых подшипниках, работающих в паре со стальной втулкой: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у поворотных колес пневматических покрышек: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр поворотных колес: в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у вилки поворотного колеса не менее 4 позиций установки положения колеса (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у приводных колес пневматических покрышек, которые легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Диаметр приводных колес: не менее 57 см и не более 62 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость легкого демонтажа подножки или возможность отвода внутрь рамы без демонтажа: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка опоры подножек: по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость снабжения кресла-коляски многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка высоты сиденья: спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Регулировка угла наклона сиденья от минус 5º до 15º (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики); Возможность изменения длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие у кресла-коляски подушки на сиденье толщиной не менее 5 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость оснащения боковыми поддержками корпуса: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики) Регулировка по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость каждой поддержки настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие ремней для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой, валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие подголовника: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка подголовника: по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Необходимость изготовления подголовника из вспененной резины: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Ширина опоры подголовника: не менее 33 см и анатомическую форму (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Наличие тормозов для сопровождающего лица: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие у тормозов не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Наличие двух страховочных устройств от опрокидывания: да (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Регулировка страховочных устройств от опрокидывания по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Ширина сиденья: 50 см +/- 1 см, и поставляться в 1 типоразмерах (участник закупки указывает конкретное значение характеричтики). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки). Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (значение характеристики не может изменяться участником закупки). | 30.92.20.000 | шт | 8 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресла-коляски должны обеспечивать удобное размещение в ней пользователей и свободу движений последних при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должны обеспечивать комфортное положение пользователей, в положении сидя, обеспечивающих длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при их нормальной эксплуатации. Обивка сидений не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресел-колясок и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающие удержание кресел-колясок с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов: Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023. «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к маркировке и упаковке

На изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара/работ Получателю имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».