##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении открытого конкурса

Описание объекта закупки

| № п/п | Наимено-вание | Функциональная характеристика протезов нижних конечностей | Еди- ница измере-ния | Кол- во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, с пневматическим коленным модулем для пациентов среднего (К2) уровня активности. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на застрахованном лице (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -с использованием кожаных полуфабрикатов -вакуумно-мышечное -с использованием поддерживающего бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, с гидравлическим коленным модулем с системой эластичного контролируемого подгибания для пациентов среднего уровня активности. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на застрахованном лице (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа карбоновая со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир многоосный с гидравлическим управлением фазы переноса, с системой эластичного контролируемого подгибания; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии с гидравлическим коленным модулем с функцией ручного замка, с системой вычисления силы реакции опоры. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по анатомическим параметрам с культи застрахованного лица. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Без вкладной гильзы. Крепление протеза бедра на застрахованном лице (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - вакуумное-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа карбоновая с высоким уровнем энергосбережения, коленный модуль шестизвенный, гидравлический, с функцией ручного замка, с системой вычисления силы реакции опоры (p-MRS). Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Косметическая облицовка мягкая. Гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа. Коленный шарнир полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателей. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 2 | Не менее 12 |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, комбинированный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; Крепление протеза на застрахованном лице с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - кожаных полуфабрикатов, -с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; -наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа шарнирная/бесшарнирная, полиуретановая, монолитная; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, для пациентов высокого уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом силиконовым. Крепление протеза голени на застрахованном лице с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - силиконового чехла и замка для полимерных чехлов; - с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 3 | Не менее 12 |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, для пациентов высокого уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом силиконовым. Крепление протеза голени на застрахованном лице с использованием механического замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа низкопрофильная углепластиковая с высоким уровнем активности. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, для пациентов среднего (К2) уровня активности со стопой с гидравлической щиколоткой. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица. Количество приемных (пробных) гильз: 2. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза голени на застрахованном лице с использованием замка для полимерных чехлов или с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с гидравлической щиколоткой в комплекте с оболочкой 3-го поколения. Дополнительные функциональные устройства отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| Х | х | Итого: | х | 11 | х |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза нижней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза нижней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к упаковке, отгрузке протезов нижних конечностей.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если пациентов полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность указывается в Описании объекта закупки.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

К сведению: Срок дополнительной гарантии качества изделия не должен превышать срока службы изделия.

Место и сроки (периоды) выполнения работ по изготовлению протезов верхних конечностей.

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком. Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства Получателя, по индивидуальным заказам, при наличии направлений Фонда (Реестра получателей).