Техническое задание

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов нижних конечностей в 2021 году для обеспечения инвалидов.

| № п.п. | Наименование | Наименование по функциональной классификации | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Приёмная гильза изготовлена индивидуально по слепку с культи инвалида, представляет систему 2-х гильз: несущая гильза скелетированная из слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из термопласта, предусматривается наличие пробной гильзы. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией интеллектуального реагирования на различные ситуации при использовании, дополнительная защита от спотыкания, улучшенная защита от проникновения влаги и возможность настройки сопротивления при разряженном аккумуляторе. Стопа из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна, позволяет выполнять особенно мягкий перекат, передняя часть стопы разделённая, для улучшения сцепления с поверхностью опоры, обеспечивая устойчивость при ходьбе по неровной поверхности. Крепление протеза вакуумное. Необходимо наличие поворотного устройства, для обеспечения самообслуживания инвалида. Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства 100 кг. Максимальная нагрузка полуфабрикатов 125 кг. Защитная косметическая оболочка модульная. Тип протеза постоянный. | 1 |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Приёмная гильза 2-ная, состоящая из скелетированной несущей гильзы-материал литьевой слоистый пластик акрилон и внутренней гильзы из термопласта. Предусматривается наличие промежуточной гильзы. В качестве вкладного элемента применяется чехол полимерный. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией интеллектуального реагирования на различные ситуации при использовании, автоматическое выравнивание при спотыкании, устойчив к погодным воздействиям при попадании брызг воды, с возможностью спуска и подъёма по лестнице переменным шагом. Стопа с функциональной оболочкой и встроенным промежуточным трикотажным слоем объёмной структуры с высокой передачей энергии, обеспечивающая возможность динамического перехода из фазы опоры в фазу переката, с возможностями амортизации и вращения. Стопа углепластиковая с расщеплённой носочной частью и расширенной пластиной стопы. Крепление протеза вакуумное. Необходимо наличие поворотного устройства, для обеспечения самообслуживания инвалида. Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства 100 кг. Максимальная нагрузка полуфабрикатов 125 кг. Защитная косметическая оболочка модульная. Тип протеза постоянный. | 2 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Протез нижних конечностей должен отвечать национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протеза   конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки. Качество выполненной исполнителем работы (изделия) должно соответствовать требованиям, установленным статьей 721 ГК РФ, а также условиям технического задания. Результат выполненной работы должен в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи

Изделия Получателем и должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, включая защиту от любых случайных повреждений. В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков товара в тот же срок. Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на  весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом. Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если  они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы. Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 30 дней с даты обращения Получателя.

Место выполнения работ. Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2021 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.