Описание объекта закупки (Техническое задание)

Оказание услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества, ежедневной комплексной уборки и очистки служебных помещений в административных зданиях (помещений, прилегающих территорий) на территории юга Тюменской области, принадлежащих на правах оперативного управления и занимаемых Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и его филиалов №№ 1, 5, 6

| Ответственное лицо за составление описание объекта закупки (составление условий технического задания) | Начальник отдела хозяйственного обеспечения Жмакин Дмитрий Дмитриевич |
| --- | --- |
| Идентификационный код закупки |  |
| ОКПД2 | 81.10.10.000 |
| Источник финансирования | Средства Фонда социального страхования, в пределах лимитов бюджетных обязательств |
| Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | да |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 339 083,33 (два миллиона триста тридцать девять тысяч восемьдесят три) рубля 33 копейки. |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе | Заказчиком установлено обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 1% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет 23 390 (двадцать три тысячи триста девяносто) рублей 83 копейки. |
| Обеспечение исполнения контракта | Согласно ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком установлено обеспечение исполнения контракта в размере – 10% от цены Контракта, которая определяется по результатам проведения электронного аукциона |

1.  Место оказание услуг:

- Объект № 1 – 625001, г. Тюмень, ул. Ирбитская, д. 16;

- Объект № 2 – 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 24;

- Объект № 3 – 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 10 мкр., д.23/30;

- Объект № 4 - 625032, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29 (8 этаж)

Объект № 1 – Служебные кабинеты административного здания Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Объект № 2 – Служебные кабинеты филиала № 6 Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Объект № 3 – Служебные кабинеты филиала № 5 Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Объект № 4 – Служебные кабинеты Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Срок оказания услуг: с 01 января 2023, но не ранее даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2023 г. (включительно).

3. Краткая характеристика и требования к оказываемым услугам:

| Раздел I. |
| --- |
| Объект № 1 | Административное здание общей площадью 2 709,8 кв.м. с чердачным помещением |
| Место оказания услуг: | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ирбитская, д 16 |
| Сроки оказания услуг: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно) |
| ОКПД2 КОЗ | 81.10.10.000 – Услуги по обслуживанию помещений комплексные 02.04.08.01 – Услуги по комплексному обслуживанию помещений |

Подраздел I.I. Требования к объёмам и перечень оказываемых услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества

| Система водопровода и канализации |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы водопровода и канализации | Сроки выполнения |
| 1.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 1.2. | Ремонт насосного оборудования с заменой торцевых и сальниковых уплотнений, ремонт запорной и регулирующей аппаратуры трубопроводов и технологических устройств системы водоснабжения и канализации (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | В случае возникновения неисправностей |
| 1.3. | Технологическое устранение течей по всему периметру трубопроводов и канализационных сетей. | В случае возникновения |
| 1.4. | Обеспечение наличия сифонов к умывальникам, фурнитуры для сливных бачков унитазов, смесителей и их замена, а также иных расходных материалов (ремонтных комплектов), с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя. | В случае выхода из строя, возникновения неисправностей |
| 1.5. | Очистка смывных бачков от известковых отложений и выпадающих из воды осадков, их регулировка. | май, июнь, сентябрь, |
| 1.6. | Очистка от накипи и выпадающих из воды осадков запорной арматуры. | май, июнь, сентябрь, |
| 1.7. | Ремонт или замена унитазов, сидений унитазов (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 1.8. | Ремонт или замена раковин, смесителей (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 1.9. | Откачка и вывоз стоков, чистка сетей канализации (продувка коллектора D300мм) и смотровых колодцев (с использованием материалов и оборудования Исполнителя, обеспечение утилизации отходов). | По мере необходимости |
| 1.10. | Откачка и вывоз стоков из емкости внутриплощадочной автономной канализации объемом 16 куб.м. (с использованием материалов и оборудования Исполнителя, обеспечение утилизации отходов). | По мере необходимости/ требованию Заказчика |
| 1.11. | Проведение поверки счётчика холодной воды | По мере необходимости |

| Перечень обслуживаемого Исполнителем оборудования системы водопровода и канализации к части 1 подраздела I.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество (шт.,) |
| 1. | Водопровод холодной и горячей воды | 770 п.м. |
| 2. | Насосы | 7 |
| 3. | Задвижки | 10 |
| 4. | Смесители | 24 |
| 5. | Раковины | 24 |
| 6. | Сифоны | 24 |
| 7. | Унитазы в комплекте со смывным бачком | 14 |
| 8. | Душевая кабина | 1 |
| 9. | Ревизия канализационная | 6 |
| 10. | Счётчик холодной воды | 1 |
| 11. | Манометры | 12 |
| 12. | Термометры | 10 |
| 13. | Канализационная сеть | 145 п.м. |
| 14. | Канализационный колодец смотровой | 6 |
| 15. | Емкость автономной внутриплощадочной канализации 16 куб.м. | 1 |

| 2. Котельная на природном газе, система отопления и горячего водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию газовой котельной, системы отопления и горячего водоснабжения | Сроки выполнения |
| 2.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля штатной работы. Проверяется отсутствие признаков запаха (утечки природного газа), состояние и работа всего оборудования, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Не менее трех раз в сутки (в 07:00, 12:00, 21:00) |
| 2.2. | Контроль и обеспечение безаварийной работы комплекта оборудования котельной на природном газе. | Постоянно |
| 2.3. | Проведение регламентных работ измерительного оборудования, монтаж, демонтаж, при необходимости, замена или ремонт оборудования за счет Исполнителя: |  |
|  | Фильтр газовый (чистка фильтра) | Май, сентябрь |
|  | Манометры (поверка в ЦСМ) | В сроки, установленные инструкцией по эксплуатации |
|  | Счетчик газа СГ 16М (поверка в ЦСМ) |  |
|  | Корректор газа СПГ 742 (поверка в ЦСМ) |  |
|  | Термопреобразователь (поверка в ЦСМ) |  |
|  | СТГ-1 (поверка в ЦСМ). |  |
|  | Датчик давления ДДМ – 03 – МИ, модель ДДМ-03-2,5ДД-МИ (поверка в ЦСМ) |  |
| 2.4. | Снятие показаний расхода природного газа и предоставление их представителю Заказчика (с использованием оборудования Исполнителя). | Не позднее последнего дня истекшего месяца |
| 2.5. | Покраска газопровода и ограждения вокруг ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | Июнь месяц |
| 2.6. | Запуск в работу системы отопления в начале отопительного сезона. | Сентябрь месяц |
| 2.7. | Выполнение работ по подготовке системы к эксплуатации в весенне-летний период, включающих: консервацию системы отопления здания на весенне-летний период | Июнь месяц |
|  | ревизию запорной арматуры | Июнь месяц |
|  | промывку системы отопления химическими реагентами | Июнь месяц |
| 2.8. | Ремонт или замена кранов шаровых (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 2.9 | Устранение течей по всему периметру трубопроводов системы отопления, радиаторов отопления и иного оборудования в составе системы. | В случае возникновения необходимости |
| 2.10 | Техническое обслуживание котлов газовых Pegasus F3 – 2S, в объеме согласно требований завода изготовителя. | Июнь месяц |
| Перечень обслуживаемого Исполнителем оборудования котельной на природном газе, системы отопления и горячего водоснабжения к части 2 подраздела I.I. |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1 | Встроенное помещение котельной на природном газе S = 40 м² | 1 |
| 2 | Радиаторы отопления | 155 |
| 3 | Краны шаровые | 324 |
| 4 | Грязевики | 2 |
| 5 | Насосы | 7 |
| 6 | Оборудование газовой котельной в составе: |  |
|  | - Котлы газовые Pegasus F3 – 2S | 2 |
|  | - Корректор газа СПГ 742 | 1 |
|  | - Термопреобразователь | 1 |
|  | - Фильтр газовый | 1 |
|  | - ГРПШ – 07 – 1У1 | 1 |
|  | - Счётчик газа СГ 16М: | 1 |
|  | - СТГ-1 | 1 |
| 7 | Автоматическая система дозирования реагентов Комплексон - 6 | 1 |
| 8 | Фильтры на трубопроводах | 5 |
| 9 | Задвижки | 12 |
| 10 | Автоматика КИП и ЩУ | 8 (компл.) |
| 11 | Трубопровод системы отопления | 2250 п.м. |

| 3. Система электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы электроснабжения | Сроки выполнения |
| 3.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 3.2. | Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп дневного света, стартеров к ним, замена светильников. | По мере необходимости |
| 3.3. | Протирка пыли с поверхностей потолочных светильников | март, сентябрь |
| 3.4. | Мытье приборов уличного освещения | апрель, сентябрь |
| 3.5. | Ремонт, замена и установка выключателей, розеток, автоматов в электрощитах (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 3.6. | Обеспечение безаварийной работы и восстановление работоспособности (с использованием материалов и оборудования Исполнителя): |  |
|  | наружных и внутренних электрических сетей | Ежедневно |
|  | наружных и внутренних электрических и осветительных приборов | Ежедневно |
|  | оборудования трансформаторной подстанции 250 кВт | Ежедневно |
| 3.7. | Обеспечение наличия расходных материалов (ламп накаливания, люминесцентных ламп дневного света, стартеров к ним), которые включаются в стоимость работ по техобслуживанию | Постоянно |
| 3.8. | Установка (монтаж) / снятие (демонтаж) декоративного осветительного оборудования, предоставленного Заказчиком в т.ч. с использованием автовышки | Монтаж -декабрь Снятие - март месяц |
| 3.9. | Установка дополнительных точек электроснабжения, осветительного оборудования с прокладкой электрического кабеля протяженностью не более 10 м. до существующей электросети с использованием расходных материалов (кабель, розетки и пр.) Исполнителя. | Не более 1 точки в месяц по требованию Заказчика |
| 3.10 | Обслуживание автоматического шлагбаума. Включая ремонт с использованием материалов и оборудования Исполнителя. | По мере необходимости |
| 3.11. | Поверка (плоскогубцев, резиновых ботов, резиновых перчаток, резиновых ковриков). | февраль |

| Перечень обслуживаемого оборудования системы электроснабжения к части 3 подраздела I.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Отдельно стоящая трансформаторная подстанция S = 53,4 м² | 1 |
| 2. | Трансформатор силовой V = 250 кВт | 2 |
| 3. | Щитовая | 1 |
| 4. | Щит управления | 4 |
| 5. | Устройство вводно - распределительное | 1 |
| 6. | Щитки групповые | 20 |
| 7. | Приборы освещения на 4 люминесцентных лампы дневного света | 468 |
| 8. | Линия электропередачи напряжением 10 кВ, длина 0,5 км | 1 |
| 9. | Линия электропередачи напряжением 10 кВ, длина 0,3 км | 1 |
| 10. | Линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, длина 0,12 км | 1 |
| 11. | Приборы наружного освещения (фонари, подсветка баннера, вывески) | 18 |
| 12. | Внутривальный электропривод рольставен | 28 |
| 13. | Групповое устройство рольставен | 6 |
| 14. | Светодиодное табло | 1 |
| 15. | Шлагбаум автоматический | 1 |
| 16. | Розетки | 343 |
| 17. | Выключатели | 170 |
| 18. | Насос пожарный | 2 |
| 19. | Насос циркуляционный | 2 |
| 20. | Насос сетевой | 2 |
| 21. | Щит управления циркуляционным насосом | 1 |
| 22. | РУ – 10 кВ ячейки КСО – 366 М – 3Н | 6 |
| 23. | РУ – 10 кВ ячейки КСО – 366 М – 44 | 2 |
| 24. | РУ – 10 кВ ячейки КСО – 366 М – 13 | 1 |
| 25. | РУ – 0,4 кВ ячейки ЩО 70 – 3М - 02 | 8 |
| 26. | РУ – 0,4 кВ ячейки ЩО 70 – 3М - 36 | 1 |
| 27. | РУ – 0,4 кВ ячейки ЯТП 220/36 | 2 |
| 28. | РУ – 0,4 кВ ячейки ЩУ типа Я5III | 1 |
| 29. | Шкаф учета на 0,4 кВ | 2 |
| 30. | Шкаф учета на 10 кВ | 2 |
| 31. | Щит освещения | 11 |
| 32. | Ячейка № 5 до ТП - 610 | 1 |
| 33. | Ячейка № 5 до ТП - 42 | 1 |
| 34. | ЩУО (щит управления освещением) | 1 |
| 35. | ЩВ (щит вводной) | 1 |
| 36. | ВРУ 8-18-80 (ВВР) (вводно распределительное устройство) | 1 |
| 37. | ВРУ 3-25 (1-47-00) (вводно распределительное устройство) | 2 |
| 38. | ЩС (щит силовой) | 10 |
| 39. | ЩСР (щит с регулируемой яркостью) | 1 |
| 40. | ЩОР (щит однополюсной распределительный) | 1 |
| 41. | ЯТП 220/36В (ящик с понижающим трансформатором) | 1 |
| 42. | Я 5141(ящик управления) | 2 |
| 43. | АВР (автоматическое включение резерва) | 1 |
| 44. | КЛ – 0,4 кВ от ТП до электрощитовой АВБбШВ 4х95 | 2 |
| 45. | Светильники | 15 |

| 4. Система принудительной вентиляции здания |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы вентиляции | Сроки выполнения |
| 4.1. | Осмотр вентиляционных шахт и механических побудителей с электродвигателями с целью выявления неисправностей и контроля, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 4.2. | Проверки на предмет отсутствия посторонних шумов, вибраций электродвигателя. | Ежедневно |
| 4.3. | Устранение выявленных неисправностей (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 4.4. | Очистка наружных и внутренних поверхностей воздуховодов от пыли и грязи (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | май, июль, октябрь месяцы |
| 4.5. | Подтяжка креплений, болтовых соединений. | май, июль, месяцы |
| 4.6. | Промывка фильтров | Ежемесячно |
| 4.7. | Фиксация вентиляционных решеток, жестяных и гофра воздуховодов, перенос вентиляционных точек под подвесным потолком (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости либо по требованию Заказчика |
| 4.8. | Включение / выключение системы вентиляции. | По мере необходимости, либо по требованию Заказчика |
| 4.9. | Санитарно-гигиеническая обработка вытяжки с использованием специальных средств | сентябрь |

| Перечень оборудования системы вентиляции к части 4 подраздела I.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1 | Электродвигатели | 5 |
| 2 | Фильтры | 25 |
| 3 | Жестяные и гофра воздуховоды поэтажно по всем помещениям (горизонтальные, под подвесным потолком Armstrong) и межэтажные (вертикальные, по 3-м вентиляционным шахтам). | По фактическому наличию |
| 4 | Автоматика КИП | 4 |
| 5 | Щиты управления | 4 |
| 6 | Скамейка | 2 |
| 7 | Урна | 5 |

| 5. Система пожаротушения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы пожаротушения | Сроки выполнения |
| 5.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля с обязательной отметкой в журнале осмотров | Ежедневно |
| 5.2. | Проверка отсутствия посторонних шумов, вибрации электродвигателя. | Ежедневно |
| 5.3. | Поддержание в рабочем состоянии пожарных кранов, рукавов, насосов, задвижек (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 5.4. | Подтяжка креплений, болтовых соединений. | май, август, |

| Перечень оборудования системы пожаротушения к части 5 подраздела I.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Электродвигатели | 2 |
| 2. | Задвижка механическая ручная | 3 |
| 3. | Задвижка автоматическая | 1 |
| 4. | Щит управления | 1 |
| 5. | Пожарные водоразборные краны / рукав со стволом | 11 |

| 6. Дополнительные услуги по обслуживанию объекта № 1 и эксплуатации инженерных сетей и оборудования. |
| --- |
| № п/п | Наименование услуг | Сроки выполнения |
| 6.1. | Обход всех помещений здания с целью осмотра оборудования, имущества и мебели с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 6.2. | Выполнение мелкого ремонта имущества и мебели Заказчика (не требующего замены составных элементов, с использованием фурнитуры, метизов, оборудования и инструмента Исполнителя). | По мере необходимости |
| 6.3. | Мелкий ремонт и регулировка запорной фурнитуры (замков) и навесов (петель) окон и дверей, подвесных потолков, в том числе установка и замена ограничителей, замена стекол (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 6.4. | Подкраска (до 2 кв. м.) стен, потолков, подоконников с целью устранения дефектов и повреждений (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости/ требованию Заказчика |
| 6.5. | Восстановление повреждений на покрытиях пола (до 2 кв. м.), стен и потолка (до 2 кв. м.); на фасадных панелях (плитах) до (2 кв. м.) с использованием материалов и оборудования Исполнителя. | По мере необходимости |
| 6.6. | Ремонт и замена потолочных покрытий (панелей) (до 2 кв. м.), замена кафельных плиток (до 2 кв. м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 6.7. | Частичная замена трубопроводов (до 2 метров) с выполнением сварочных работ, связанная с устранением засора или течи (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 6.8. | Ремонт или замена дверных замков, доводчиков дверей (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 6.9. | Выполнение разгрузочных и погрузочных работ для нужд Заказчика в пределах Объекта № 1 и прилегающей территории. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 6.10 | Перенос тяжестей, мебели, расходных материалов, бумаги и т.д. в пределах Объекта № 1 для нужд Заказчика. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 6.11 | Выполнения мероприятий направленных на уничтожение грызунов и насекомых помещений Объекта № 1 площадью 2 709,8 кв. м. (с использованием расходных материалов и оборудования Исполнителя). | Сентябрь, и по мере необходимости, по заявке Заказчика |
| 6.12 | Обслуживание системы очистки питьевой воды. Замена фильтрующих элементов, абсорбентов, УФ ламп, с использованием материалов и оборудования Исполнителя. | Май, и по мере необходимости, по заявке Заказчика |
| 6.13 | Химическая обработка питьевых кулеров и бутылей в соответствии с установленными нормативными требованиями (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | Февраль, май, июль, октябрь |
| 6.14 | Обеспечение постоянного наличия питьевой воды в кулерах, установленных на этажах Объекта № 1 (наполнение бутылей питьевой водой, подъем на необходимый этаж, установка бутыли в кулер). | Обеспечение постоянного наличия |
| 6.15 | Обслуживание 3-х флагштоков: ремонт и смазка роликов; регулировка натяжения, при необходимости замена веревочной системы подъема, поднятие опускание флагов, замена флагов в случае изношенности (с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя). | В течение года по требованию Заказчика |
| 6.16 | Обслуживание, в том числе ремонт машины для чистки обуви: настройка, регулировка, заправка расходными материалами (кремом, с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя). | По мере необходимости, Требованию Заказчика |
| 6.17 | Санитарно-гигиеническая обработка помещений (дверных ручек, поверхности столов, перил) Объекта № 1 площадью 2 709,8 кв. м. (с использованием расходных материалов и оборудования Исполнителя). | Ежедневно, а в период официально объявленных эпидемий не реже 2-х раз в день |
| 6.18 | Ремонт ограждения на крыше здания в случае его повреждения. | По мере необходимости, по требованию Заказчика |
| 6.19 | Выполнение работ по регулировке оконных рам. | апрель, сентябрь |

| Перечень оборудования по оказанию дополнительных услуг по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей объекта № 1 к части 6 подраздела I.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1 | Оконные блоки (преимущественно пластиковые, стеклопакеты) | 142 |
| 2 | Двери (в составе с комплектом петель и замков) | 146 |
| 3 | Система очистки питьевой воды ЛВС 10-3 | 1 |
| 4 | Кулеры | 6 |
| 5 | Бутыль пластиковый объем 19л. | 12 |
| 6 | Облучатель бактерицидный | 36 |
| 7 | Машина для чистки обуви | 3 |
| 8 | Флагшток | 3 |

7. Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам

по содержанию Объекта № 1 к Подразделу I.I.:

7.1. Оперативное оказание услуг в максимально короткое время без создания дискомфорта и препятствий для выполнения трудовых обязанностей сотрудниками Заказчика.

7.2. Услуги должны оказываться в полном объеме и надлежащего качества.

7.3. В случае необходимости использование запасных частей, при выполнении ремонта или технического обслуживания, запчасти поставляются за счет Исполнителя. Запасные части и расходные материалы (в т.ч. сантехническое оборудование и лампы) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, по качественным и техническим характеристикам быть аналогичными заменяемым или превосходить их.

7.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны приводить к нарушению гарантийных обязательств на обслуживаемое оборудование.

7.5. Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате проведения ежемесячных работ.

7.6. Исполнитель обязан гарантировать качество оказанных услуг в соответствии с технической документацией, указанных в них показателей и возможность эксплуатации оборудования (техники) на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, на установленные запасные части – 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ по ремонту оборудования и имущества Заказчика.

7.7. Обязательное ведение исполнительной документации в виде журналов по ежедневным осмотрам и иным периодическим мероприятиям, в соответствии с настоящим техническим заданием (обходы всех обслуживаемых инженерных сетей и оборудования, заявочный ремонт, текущее обслуживание, устранение аварийных ситуаций по форме согласно Приложению № 4 к проекту Государственного контракта).

7.8. По итогам проведения контрольных мероприятий, обнаружения недостатков, в обязательном порядке информировать уполномоченное лицо Заказчика.

7.9. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

7.10. Наличие достаточной материально – технической базы для проведения технического обслуживания и ремонта, перечисленных в настоящем техническом задании систем жизнеобеспечения здания.

7.11. Наличие штатных специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования здания, с проведением их периодической аттестации и обучения:

- штатного специалиста, ответственного за эксплуатацию и технику безопасности энергоустановок, с группой допуска не ниже 5 (пятой);

- штатного специалиста с допуском установленного образца дающего право на обслуживание систем газового хозяйства.

7.12. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии: аттестации специалиста с допуском установленного образца дающего право на обслуживание систем газового хозяйства и копии удостоверения ответственного за эксплуатацию и технику безопасности энергоустановок, с группой допуска не ниже 5 (пятой).

7.13. Наличие штатных сотрудников следующих специальностей:

- дежурный слесарь – сантехник (круглосуточное присутствие);

- дежурный слесарь – электрик (круглосуточное присутствие);

- газоэлектросварщик;

- специалист по обслуживанию вентиляционных систем;

- специалист по обслуживанию тепловых систем;

- специалист по контрольно – измерительным приборам;

- специалист, прошедший аттестацию в Ростехнадзоре (области аттестации: общие требования промышленной безопасности; объекты газораспределения и газопотребления);

- разнорабочий – грузчик, для оказания вспомогательных услуг по обслуживанию административного здания и эксплуатацию инженерных сетей и оборудования.

7.14. Присутствие на объекте сотрудников и специалистов (кроме дежурных слесаря – сантехника и слесаря – электрика) Исполнителя в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю с 08:00 до 17:00, в дни, рабочее время которых сокращается на 1 (один) час - с 08:00 до 16:00; в нерабочие выходные и праздничные дни, а также в случае нештатных ситуаций по необходимости (по требованию Заказчика).

7.15. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования, ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования, ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

Подраздел I.II. Требования к объёмам и перечень оказываемых услуг

по уборке и благоустройству Объекта 1.

| № п/п | Наименование услуг | Объем оказываемых услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка чердака от мусора, посторонних предметов, пыли, пуха и т.п. | 462 м2 | Ежемесячно |
| 2. | Уборка цокольного этажа (мытьё и чистка напольных покрытий из линолеума), с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 85 м2 | Ежедневно |
| 3. | Уборка цокольного этажа (мытьё и чистка напольных покрытий из керамической плитки), с использованием химических не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 444,6 м2 | Ежедневно |
| 4. | Мытьё и чистка напольных покрытий из линолеума в служебных помещениях, коридорах административного здания (с 1 по 4 этажи), с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 1235 м2 | Ежедневно |
| 5. | Мытьё и чистка напольных покрытий из линолеума в конференц зале, с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 79,1м2 | Ежедневно |
| 6. | Мытьё и чистка напольных покрытий из керамической плитки в служебных помещениях, коридорах административного здания (1 – 4 этаж), с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 345 м2 | Ежедневно |
| 7. | Мытьё и чистка покрытий из керамической плитки на лестничных клетках, с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 186 м2 | Ежедневно |
| 8. | Сухая чистка ковролина (пылесосом). | 102 м2 | Ежедневно |
| 9. | Химическая чистка локальных пятен на ковролине, с использованием химических средств низкопенный универсальный шампунь для ковровых покрытий и мягкой мебели. Содержащий смягчитель воды, дезодорант и цветовосстановитель. | 102 м2 | По мере необходимости |
| 10. | Санитарно-гигиеническая обработка покрытий из керамической плитки в санузлах цокольного, первого, второго, третьего и четвёртого этажей горизонтальных, с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 59 м2 | Не менее трех раз в сутки (09:00, 14:00, 18:00) |
| 11. | Санитарно-гигиеническая обработка покрытий из керамической плитки в санузлах цокольного, первого, второго, третьего и четвёртого этажей вертикальных, с использованием химических средств не имеющее запаха бактерицидное, нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. | 526 м2 | Ежедневно |
| 12. | Санитарно-гигиеническая обработка сантехнических приборов и оборудования – унитазов, с использованием химических средств агрессивный концентрированный кислотный очиститель отложений и дезодорант для генеральной уборки туалетов. | 15 шт. | Ежедневно |
| 13. | Санитарно-гигиеническая обработка сантехнических приборов и оборудования – раковин и ванн, с использованием химических мягкий очиститель отложений, дезинфектант и удалитель запаха для ежедневной уборки туалетов. | 18 шт. | Ежедневно |
| 14. | Обеспечение за счет Исполнителя постоянного наличия в санузлах расходных материалов с учетом установленного у Заказчика оборудования совместимых с данным оборудованием: |
|  | - держатели (дозаторы) жидкого мыла | 10 шт. | Обеспечение постоянного наличия в них расходных материалов |
|  | - держатели туалетной бумаги в больших рулонах | 10 шт. |  |
|  | - держатели бумажных полотенец сложения | 10 шт. |  |
|  | - держатели индивидуальных бумажных покрытий на унитаз | 10 шт. |  |
|  | - освежитель воздуха | в 10-ти сан узлах |  |
| 15. | Обеспечение за счет Исполнителя в фойе левого крыла первого этажа Объекта № 1 постоянного наличия в кулере одноразовых стаканчиков для питья | 30 шт. | Обеспечение постоянного наличия |
| 16. | Уборка двух входных групп (из мраморных покрытий) в т.ч. ступени и пандусы. | 52 м2 | Ежедневно |
| 17. | Чистка грязезащитных ковриков (в тамбурах и холлах). | 4 шт. | Ежедневно |
| 18. | Глубокая очистка (стирка или мытье аппаратом высокого давления), либо замена ковриков. | 4 шт. | Еженедельно по воскресеньям |
| 19. | Генеральная размывка твердого пола (линолеум, керамическая плитка). | 937,13 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 20. | Чистка и удаление локальных загрязнений стен на цокольном этаже. | 1071,42 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 21. | Чистка и удаление локальных загрязнений стен на 1-ом этаже. | 1389,82 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 22. | Чистка и удаление локальных загрязнений стен на 2-ом этаже. | 1343,43 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 23. | Чистка и удаление локальных загрязнений стен на 3-ем этаже. | 1438,94 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 24. | Чистка и удаление локальных загрязнений стен на 4-ом этаже. | 1590,8 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц |
| 25. | Мытьё и чистка мебели с кожаной обивкой площадью до 5 м2. | 28 шт. | Не реже 1 раза в неделю |
| 26. | Протирка пыли с мебели с кожаной обивкой площадью до 5 м2. | 17 шт. | Ежедневно |
| 27. | Химическая чистка штор. | 10 м2 | май, октябрь |
| 28. | Глубокая химическая чистка кресел, офисных стульев. | 270 шт. | май, август, |
| 29. | Удаление пыли и пятен с кресел, офисных стульев. | 270 шт. | Ежемесячно |
| 30. | Чистка оконных жалюзи площадью до 3 м2. | 139 шт. | Ежемесячно |
| 31. | Химическая чистка оконных жалюзи площадью до 3 м2. | 139 шт. | Май, сентябрь |
| 32. | Влажная уборка плинтусов, дверей, дверных ручек, офисной мебели (столы, тумбочки), с использованием химических средств неабразивный жидкий крем-очиститель для пластика, ламината, винила, керамики, нержавеющей стали и эмалированных поверхностей. | По фактическому наличию | Ежедневно |
| 33. | Удаление пыли, локальных пятен с выключателей, розеток, картин, зеркал, телефонов. |  | Ежедневно |
| 34. | Удаление пыли, локальных пятен с оргтехники (корпуса мониторов (кроме экрана!), системного блока, копировальной техники). | По фактическому наличию | Не реже 1 раза в неделю |
| 35. | Протирка вертикальных поверхностей мебели (шкафы, столы, тумбочки, зеркал, стеклянных дверей, на шкафах). | По фактическому наличию | Не реже 2 раз в неделю |
| 36. | Сбор и вынос мусора 4-го класса опасности в офисных помещениях несортированного в контейнер (исключая крупногабаритный). | 4 м3 | ежедневно |
| 37. | Сбор и уборка бумаги, картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, упаковочного картона незагрязнённого. | 0,27 м3 | Ежедневно |
| 38. | Замена одноразовых пакетов в мусорных ведрах (с использованием расходных материалов Исполнителя). | По фактическому наличию | Ежедневно |
| 39. | Мытьё и чистка окон, рам, стеклянных перегородок, пластиковых перегородок (с двух сторон), дверей (с двух сторон), с использованием химических средств неабразивный очиститель для стекла, ламинатов, металлов и керамики, хрома, нержавеющей стали. Обеспечивает чистую (без пятен) блестящую поверхность. Оказывается, при t +10 средне суточной температуре 7 (семи) дней не менее +5. | 238 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в 3 месяца |
| 40. | Удаление пыли, пятен с окон, рам, подоконников, стеклянных перегородок, пластиковых перегородок (с двух сторон) и дверей (с двух сторон), с использованием химических средств неабразивный очиститель для стекла, ламинатов, металлов и керамики, хрома, нержавеющей стали. Обеспечивает чистую (без пятен) блестящую поверхность. | 238 м2 | Ежедневно |
| 41. | Мытье внутренних оконных откосов. | 346 м2 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в неделю |
| 42. | Мытьё наружных оконных откосов. | 346 м2 | май, август |
| 43. | Влажная протирка радиаторов отопления площадью до 1 м2. | 168 шт. | Не реже 1 раза в неделю |
| 44. | Влажная протирка труб отопления, горячего и холодного водоснабжения. | 956 м.п. | Не реже 1 раза в неделю |
| 45. | Уборка покрытия из ламината с использованием химических средств неабразивный очиститель для стекла, ламинатов, металлов и керамики, хрома, нержавеющей стали. Обеспечивает чистую (без пятен) блестящую поверхность. | 128 м2 | Ежедневно |
| 46. | Дворницкие услуги по уборке прилегающей к зданию территории и входных групп от мусора, грязи. | 1420м2 | Ежедневно |
| 47. | Дворницкие услуги по уборке прилегающей к зданию территории от снега в т.ч.: - подметание свежевыпавшего снега - сдвигание свежевыпавшего снега - сдвигание снега в дни обильных снегопадов; -очистка 2 (двух) пандусов и ступеней 2 (двух) входных групп от снега, наледи и льда; -очистка 2 (двух) пандусов и ступеней 2 (двух) входных групп от снега, наледи и льда в дни обильных снегопадов; - очистка территорий от наледи и льда; - подметание территории в дни без снегопадов; - уборка дворовых территорий включает подметание, устранение скользкости с применением реагентов и (или) технической соли, удаление снега и снежно-ледяных образований; - снег, сгребаемый с дворовых территорий, допускается складировать на газонах, кроме газонов на которых высажены кусты больше 1,5 м., но вывоз снега должен осуществляться не реже 1 раза в неделю. Не допускается складирование снега на прилегающей территории; - покрытие дворовой территории должно полностью очищаться от снега до асфальта. В первую очередь производятся работы по очистке тротуаров и пандусов с целью беспрепятственного перемещения посетителей; - после окончания снегопада производится зачистка тротуаров от остатков снега до основания (брусчатка, асфальт); - для обеспечения оперативного выполнения уборочных работ (в дни сильных снегопадов) должны оперативно создаваться комплексные бригады (несколько человек) по уборке дворовых территорий, привлечение техники для механизированной погрузки и вывоза снега; - к 7 ч 30 мин каждого рабочего дня тротуары, пандусы ступени входных групп и места для стоянки автомобилей на дворовой территории должны быть полностью очищены, при этом на тротуарах, пандусах и ступенях входных групп должна быть устранена скользкость. | 1420м2 | Раз в сутки Три раза в сутки (07:00, 11:00, 16:00); Каждые 2 часа; Не реже 1 раза в сутки; Три раза в сутки (07:00, 11:00, 16:00); Не реже 1 раза в сутки Круглосуточно |
| 48. | Очистка отмостки здания от снега. | 88 м2 | Не реже 1 раза в неделю |
| 49. | Очистка крыши здания, крыш 2-х входных групп административного здания и здания Трансформаторной подстанции от снега и наледи. | до 700 кв.м. | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в год |
| 50. | Дворницкие услуги по уборке тротуаров, прилегающих к территории, до 3 (трех) метров по периметру ограждения. | 1420 м2 | 1 раз в неделю |
| 51. | Очистка металлических ограждений от снега. | 400 м2 | декабрь, январь, февраль, март |
| 52. | Чистка скамеек и уличных урн от снега. | 2 шт. и 3 шт. | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март |
| 53. | Мытье скамеек и уличных урн. | 2 шт. и 3 шт. | май, июнь, июль, август, сентябрь |
| 54. | Удаление мусора из урн. | 3 шт. | Ежедневно |
| 55. | Покраска скамеек и уличных урн. | 2 шт. и 3 шт. | май |
| 56. | Окраска разметки для парковки инвалидов. |  | май |
| 57. | Вывоз складированного снега, с остаточной высотой снежного покрова не более 150 см. | до 500 м3 | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в неделю |
| 58. | Услуги садовника по содержанию озеленения прилегающей территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы) в надлежащем, ухоженном виде (удаление сухих веток, сухой листвы, стрижка кустарников, стрижка и полив, внесение удобрений, оформление и ухаживание за 2-мя клумбами) с использованием оборудования и расходных материалов, посадочных материалов Исполнителя. | По фактическому наличию | По требованию заказчика, но не реже 1 раза в месяц с мая по сентябрь включительно |
| 59. | Побелка деревьев на прилегающей к зданию территории. | По фактическому наличию | май, октябрь |
| 60. | Посадка и своевременная замена цветов (по мере высыхания) в двух клумбах (возле входных групп). |  | май - август |

Перечень общих требований, предъявляемых к оказываемым услугам

по уборке и благоустройству Объекта № 1, к Подразделу I.II.

1. Уборка помещений должна производиться согласно следующему графику:

1.1. В служебных кабинетах (где оборудованы рабочие места) -  в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю - с 13:00 до 17:00 часов; в дни, рабочее время которых сокращается на один час - с 13:00 до 16:00; в нерабочие выходные и праздничные дни (по требованию Заказчика, в случае если дни объявлены Заказчиком рабочими) – с 13:00 до 16:00 (в присутствии сотрудников, длительность уборки кабинета не более 10 (десяти) мин.).

1.2. В коридорах и прочих помещениях – в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю - с 08:00 до 17:00 часов, в дни, рабочее время которых сокращается на 1 (один) час - с 08:00 до 16:00; в нерабочее время после 17:00; в нерабочие выходные и праздничные дни – с 09:00 до 20:00.

2. Наличие единой униформы надлежащего качества (не заношенной) с фирменными логотипами (наименованием) Исполнителя у работников Исполнителя, обеспечивающей опрятный внешний вид и визуальную идентификацию сотрудниками Заказчика работников Исполнителя.

3. Исполнитель предоставляет своими силами и за свой счет дополнительного работника, на период очередного отпуска или в случае болезни штатной дневной уборщицы Заказчика (режим работы: с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00). Основной круг функциональных обязанностей мытье 2 (двух) тамбуров входных групп и 2 (двух) лестничных клеток (с цокольного до 4-го этажа) в течение рабочих дней по мере необходимости (в зависимости от погодных условий) или требованию Заказчика. Иные работы по уборке по требованию Заказчика в пределах рабочего дня.

4. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

5. Качество оказания услуг по уборке должно соответствовать ГОСТ Р 51870-2014 Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия.

6. Исполнитель должен иметь возможность использования специального оборудования для оказания услуг, а именно: пылесос; газонокосилка, снегоуборочная техника.

7. Должны применяться сертифицированные химические моющие средства с не истекшим сроком годности.

8. После проведения аукциона Исполнитель обязан предоставить Заказчику цену на каждую оказываемую услуги в течении 5 (пяти) рабочих дней.

9. Исполнитель обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации в случае привлечения иностранной рабочей силы для оказания услуг и по первому требованию Заказчика обязуется подтверждать это документально в отношении конкретного работника Исполнителя.

| Раздел II. |
| --- |
| Объект № 2 | Встроенные нежилые помещения на 1-2 этажах и в подвале общей площадью 349,4 кв. м. |
| Место оказания услуг: | Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 24 |
| Сроки оказания услуг: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно) |
| ОКПД2 КОЗ | 81.10.10.000 – Услуги по обслуживанию помещений комплексные 02.04.08.01 – Услуги по комплексному обслуживанию помещений |

Подраздел II.I. Требования к объёмам оказываемых услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества во встроенных помещениях, используемых для нужд Филиала № 6 Заказчика

| 1. Система водопровода и канализации |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы водопровода и канализации | Сроки выполнения |
| 1.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 1.2. | Очистка смывных бачков от известковых отложений и выпадающих из воды осадков, их регулировка, ремонт или замена (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.3. | Очистка от накипи и выпадающих из воды осадков, ремонт, замена запорной арматуры (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.4. | Ремонт или замена унитазов, сидений к ним, смывных бачков (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.5. | Ремонт или замена смесителей (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.6. | Ремонт или замена труб водоснабжения, отопления и канализации (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.7. | Проведение поверки счётчиков холодной воды | По мере необходимости |

| Перечень обслуживаемого Исполнителем оборудования системы водопровода и канализации к части 1 подраздела II.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество (шт.,) |
| 1. | Водопровод холодной и горячей воды | 115 п.м. |
| 2. | Смесители | 2 |
| 3. | Раковины | 2 |
| 4. | Сифоны | 2 |
| 5. | Унитазы в комплекте со смывным бачком | 3 |
| 6. | Канализационные трубы | 115 п.м. |
| 7. | Счетчики холодной воды | 2 |

| 2. Система электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы электроснабжения | Сроки выполнения |
| 2.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 2.2. | Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп дневного света, стартеров к ним (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.3. | Ремонт, замена и установка выключателей, розеток, автоматов в электрощитах (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.4. | Обеспечение безаварийной работы: |  |
|  | наружных и внутренних электрических сетей | Ежедневно |
|  | наружных и внутренних электрических и осветительных приборов | Ежедневно |
|  | уличного лифта. | Ежедневно |
| 2.5. | Установка дополнительных точек электроснабжения, осветительного оборудования, с прокладкой электрического кабеля протяженностью не более 10 м. до существующей электросети с использованием расходных материалов (кабель, розетки и пр.) Исполнителя. | Не более 1 точки в квартал по требованию Заказчика |

| Перечень обслуживаемого оборудования системы электроснабжения к части 2 подраздела II.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Щитки групповые | 2 |
| 2. | Приборы освещения на 4 люминесцентных лампы дневного света | 191 |
| 3. | Лифт (БК 450) | 1 |

| 3. Система принудительной вентиляции здания |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы вентиляции | Сроки выполнения |
| 3.1. | Осмотр вентиляционных шахт с целью выявления неисправностей и контроля, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 3.2. | Проверки на предмет отсутствия посторонних шумов, вибраций электродвигателя. | Ежедневно |
| 3.3. | Устранение выявленных неисправностей (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 3.4. | Очистка наружных и внутренних поверхностей воздуховодов от пыли и грязи (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.5. | Подтяжка креплений, болтовых соединений. | май, июнь, сентябрь |
| 3.6. | Фиксация, перенос вентиляционных решеток, жестяных и гофра воздуховодов (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По требованию Заказчика |

| Перечень оборудования системы вентиляции к части 3 подраздела II.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Жестяные и гофра воздуховоды поэтажно по всем помещениям (горизонтальные, под подвесным потолком Armstrong) и межэтажные (вертикальные). | По фактическому наличию |

| 4. Вспомогательные услуги по обслуживанию административного здания и эксплуатации инженерных сетей и оборудования. |
| --- |
| № п/п | Наименование услуг | Сроки выполнения |
| 4.1. | Обход помещений с целью осмотра оборудования, имущества и мебели с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 4.2. | Выполнение мелкого ремонта имущества и мебели Заказчика (не требующего дополнительных материалов, с использованием фурнитуры, метизов, оборудования и инструмента Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.3. | Мелкий ремонт окон и дверей, подвесных потолков, в том числе установка и замена ограничителей, замков, замена стекол, (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.4. | Подкраска (до 2 кв.м.) стен, потолков, подоконников с целью устранения дефектов и повреждений (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.5. | Восстановление повреждений на покрытиях пола (до 2 кв.м.), стен и потолка (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 4.6. | Ремонт и замена потолочных покрытий, замена кафельных плиток (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 4.7. | Замена небольших участков трубопровода (до 2 метров) с выполнением сварочных работ, связанная с устранением засора или течи (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости |
| 4.8. | Ремонт или замена дверных замков, доводчиков дверей (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 4.9. | Выполнение разгрузочных и погрузочных работ для нужд Заказчика в пределах Объекта № 2 и прилегающей территории. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 4.10 | Перенос тяжестей, мебели, расходных материалов, бумаги и.т.д. в пределах Объекта № 2 для нужд Заказчика. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 4.11 | Выполнения мероприятий направленных на уничтожение грызунов и насекомых помещений Объекта № 2 площадью 349,4 кв. м. | Сентябрь |
| 4.12 | Санитарно-гигиеническая обработка помещений (дверных ручек, поверхности столов, перил) Объекта № 2 площадью 349,4 кв. м. (с использованием расходных материалов и оборудования Исполнителя). | Ежедневно, а в период официально объявленных эпидемий не реже 2-х раз в день |
| 4.13 | Выполнение работ по регулировке оконных рам. | апрель, сентябрь |

| Перечень оборудования по оказанию дополнительных услуг по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей объекта № 2 к части 4 подраздела II.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Оконные блоки (в составе с фурнитурой) | 23 |
| 2. | Двери (в составе с комплектом петель и замков) | 20 |

5. Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам

по содержанию Объекта № 2 к Подразделу II.I.

5.1. Оперативное оказание услуг в максимально короткое время, не препятствующее выполнению трудовых обязанностей сотрудниками учреждения.

5.2. Услуги должны оказываться в полном объеме и надлежащим качеством.

5.3. В случае необходимости использование запасных частей, при выполнении ремонта или технического обслуживания, запчасти поставляются за счет Исполнителя. Запасные части и расходные материалы (в т.ч. сантехническое оборудование и лампы) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, по качественным и техническим характеристикам быть аналогичными заменяемым или превосходить их.

5.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны приводить к нарушению гарантийных обязательств. Исполнитель обязан гарантировать качество оказанных услуг в соответствии с технической документацией, указанных в них показателей и возможность эксплуатации техники на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, на запасные части – 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ по ремонту оборудования и имущества Заказчика.

5.5. По итогам проведения контрольных мероприятий, обнаружения недостатков, в обязательном порядке информировать уполномоченное лицо Заказчика.

5.6.  Наличие материально – технической базы для проведения технического обслуживания и ремонта вышеперечисленных систем жизнеобеспечения помещений.

5.7. Наличие штатных специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования помещений, с проведением их периодической аттестации и обучения:

- разнорабочий – грузчик, для оказания вспомогательных услуг по обслуживанию помещений и эксплуатацию инженерных сетей и оборудования (в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю с 08:00 до 17:00, в дни, рабочее время которых сокращается на 1 (один) час - с 08:00 до 16:00; в нерабочие выходные и праздничные дни, а также в случае нештатных ситуаций по необходимости (по требованию Заказчика);

- дежурный слесарь – сантехник (по вызову Заказчика);

- дежурный слесарь – электрик, ответственный за эксплуатацию и технику безопасности энергоустановок, с группой допуска не ниже 5 (пятой) (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию вентиляционных систем (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию тепловых систем (по вызову Заказчика);

- специалист по контрольно – измерительным приборам (по вызову Заказчика).

5.8. Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выявляемых и устраняемых неисправностях, о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

5.9. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования, ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования, ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

Подраздел II.II. Требования к объёмам и перечень оказываемых услуг

по уборке и благоустройству Объекта 2.

| № п/п | Наименование услуг | Объем оказываемых услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дворницкие услуги |
| 1.1. | Дворницкие услуги по уборке прилегающей к зданию территории от мусора, грязи | 150 м2 | Ежедневно |
| 1.2. | Дворницкие услуги по уборке прилегающей к зданию территории от снега: - подметание свежевыпавшего снега - сдвигание свежевыпавшего снега толщиной - очистка территорий от наледи и льда; - подметание территории в дни без снегопадов | 150 м2 | Не реже 1 раза в сутки |
| 2. | Услуги по уборке служебных помещений* |
| 2.1. | Мытьё и чистка напольных покрытий в служебных помещениях, уличного лифта. | 349,4 м2 | Ежедневно в рабочие дни |
| 2.2. | Мытьё и чистка оконного остекления. Оказывается при t +10*С средне суточной температуре 7 (семи) дней не менее +5*С. | 80 м2 | Не реже 1 раза в месяц |
| 2.3. | Протирка от пыли горизонтальных и боковых поверхностей: оргтехники (корпуса мониторов (кроме экрана!), системного блока, копировальной техники, столов, тумб, шкафов, кресел, стульев, подоконников. | По фактическому наличию | Не реже 1 раза в неделю |
| 2.4. | Сбор и уборка бумаги, картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, упаковочного картона незагрязнённого. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 2.5. | Вынос мусора, замена одноразовых пакетов в мусорных ведрах. С использованием расходных материалов Исполнителя. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 3. | Обеспечение постоянного наличия в санузлах расходных материалов с учетом установленного у Заказчика оборудования совместимых с данным оборудованием: |
| 3.1. | держатели туалетной бумаги в больших рулонах | 2 шт. | Обеспечить постоянное наличие в них расходных материалов |
| 3.2. | держатель бумажного полотенца сложения | 1 шт. | Обеспечить постоянное наличие в них расходных материалов |
| 3.3. | держатель индивидуального (бумажного) покрытия для унитаза | 1 шт. | Обеспечить постоянное наличие в них расходных материалов |
| 3.4. | держатели (дозаторы) жидкого мыла | 1 шт. | Обеспечить постоянное наличие в них расходных материалов |
| 3.5. | освежитель воздуха | Для 2-х туалетов | Обеспечить постоянное наличие в них расходных материалов |
| 4. | Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт невыполненных работ (услуг) согласно Приложению № 3 к проекту Государственного контракта который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) посредством электронной почты (факсом, лично, иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки/получения) на адрес (телефон) указанный Исполнителем в Государственном контракте. Невыполнение требований, изложенных в акте невыполненных работ (услуг) в срок до конца календарного дня его направления является основанием предъявления штрафных санкций в соответствии с Государственным контрактом. |
| * Услуги по уборке служебных помещений по адресу: г. Ишим, ул. Пономарева, 24, предоставляются силами и за счет Исполнителя в период очередного отпуска либо болезни штатной уборщицы Заказчика. |

| Раздел III. |
| --- |
| Объект № 3 | Встроенные нежилые помещения на 1 этаже общей площадью 261,6 кв.м. |
| Место оказания услуг: | Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, № 23/30. |
| Сроки оказания услуг: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно) |
| ОКПД2 КОЗ | 81.10.10.000 – Услуги по обслуживанию помещений комплексные 02.04.08.01 – Услуги по комплексному обслуживанию помещений |

Подраздел III.I. Требования к объёмам оказываемых услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества во встроенных помещениях, используемых для нужд Филиала № 5 Заказчика

| 1. Система водопровода и канализации |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы водопровода и канализации | Сроки выполнения |
| 1.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 1.2. | Очистка смывных бачков от известковых отложений и выпадающих из воды осадков, их регулировка, ремонт или замена (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.3. | Очистка от накипи и выпадающих из воды осадков, ремонт, замена запорной арматуры (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.4. | Ремонт или замена унитазов, сидений к ним, смывных бачков (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.5. | Ремонт или замена смесителей (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.6. | Ремонт или замена труб водоснабжения, отопления и канализации (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.7. | Обслуживание системы очистки питьевой воды. Замена фильтрующих элементов (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.8. | Проведение поверки счётчиков воды | По мере необходимости |

| Перечень обслуживаемого Исполнителем оборудования системы водопровода и канализации к части 1 подраздела III.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество (шт.,) |
| 1. | Водопровод холодной и горячей воды | 98 п.м. |
| 2. | Смесители | 3 |
| 3. | Раковины | 3 |
| 4. | Сифоны | 3 |
| 5. | Унитазы в комплекте со смывным бачком | 3 |
| 6. | Канализационные трубы | 98 п.м. |
| 7. | Счетчики холодной и горячей воды | 2 + 1 |

| 2. Система электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы электроснабжения | Сроки выполнения |
| 2.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 2.2. | Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп дневного света, стартеров к ним (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.3. | Ремонт, замена и установка выключателей, розеток, автоматов в электрощитах (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.4. | Обеспечение безаварийной работы: |  |
|  | наружных и внутренних электрических сетей | Ежедневно |
|  | наружных и внутренних электрических и осветительных приборов. | Ежедневно |
| 2.5. | Ремонт, замена и установка групповых устройств и внутривальных электроприводов рольставен (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | В случае выхода из строя, возникновения неисправностей |
| 2.6. | Установка дополнительных точек электроснабжения, осветительного оборудования, с прокладкой электрического кабеля протяженностью не более 10 м. до существующей электросети с использованием расходных материалов (кабель, розетки и пр.) Исполнителя. | Не более 1 точки в квартал по требованию Заказчика |

| Перечень обслуживаемого оборудования системы электроснабжения к части 2 подраздела III.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Щитки групповые | 2 |
| 2. | Приборы освещения на люминесцентных лампах дневного света | 215 |
| 3. | Групповое устройство рольставен | 15 |

| 3. Вспомогательные услуги по обслуживанию административного здания и эксплуатации инженерных сетей и оборудования. |
| --- |
| № п/п | Наименование услуг | Сроки выполнения |
| 3.1. | Обход помещений с целью осмотра оборудования, имущества и мебели с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 3.2. | Выполнение мелкого ремонта имущества и мебели Заказчика (не требующего дополнительных материалов, с использованием фурнитуры, метизов, оборудования и инструмента Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 3.3. | Мелкий ремонт окон и дверей, подвесных потолков, в том числе установка и замена ограничителей, замков, замена стекол, (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 3.4. | Подкраска (до 2 кв.м.) стен, потолков, подоконников с целью устранения дефектов и повреждений (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 3.5. | Восстановление повреждений на покрытиях пола (до 2 кв.м.), стен и потолка (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 3.6. | Ремонт и замена потолочных покрытий, замена кафельных плиток (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 3.7. | Замена небольших участков трубопровода (до 2 метров) с выполнением сварочных работ, связанная с устранением засора или течи (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости |
| 3.8. | Ремонт или замена дверных замков, доводчиков дверей (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 3.9. | Выполнение разгрузочных и погрузочных работ для нужд Заказчика в пределах Объекта № 3 и прилегающей территории. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 3.10. | Перенос тяжестей, мебели, расходных материалов, бумаги и т.д. в пределах Объекта № 3 для нужд Заказчика. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 3.11. | Выполнения мероприятий направленных на уничтожение грызунов и насекомых помещений Объекта № 3 площадью 263,6 кв. м. | Сентябрь |
| 3.12. | Санитарно-гигиеническая обработка помещений (дверных ручек, поверхности столов, перил) Объекта № 3 площадью 261,6 кв. м. (с использованием расходных материалов и оборудования Исполнителя). | Ежедневно, а в период официально объявленных эпидемий не реже 2-х раз в день |
| 3.13. | Выполнение работ по регулировке оконных рам. | апрель, сентябрь |

| Перечень оборудования по оказанию дополнительных услуг по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей объекта № 3 к части 3 подраздела III.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Оконные блоки (в составе с фурнитурой) | 15 |
| 2. | Двери (в составе с комплектом петель и замков). | 29 |

4. Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам

по содержанию Объекта № 3 к Подразделу III.I.

  - Оперативное оказание услуг в максимально короткое время, не препятствующее выполнению трудовых обязанностей сотрудниками учреждения;

4.2. Услуги должны оказываться в полном объеме и надлежащим качеством;

4.3. В случае необходимости использование запасных частей, при выполнении ремонта или технического обслуживания, запчасти поставляются за счет Исполнителя. Запасные части и расходные материалы (в т.ч. сантехническое оборудование и лампы) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, по качественным и техническим характеристикам быть аналогичными заменяемым или превосходить их;

4.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны приводить к нарушению гарантийных обязательств. Исполнитель обязан гарантировать качество оказанных услуг в соответствии с технической документацией, указанных в них показателей и возможность эксплуатации техники на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, на запасные части – 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ по ремонту оборудования и имущества Заказчика;

4.5. По итогам проведения контрольных мероприятий, обнаружения недостатков, в обязательном порядке информировать уполномоченное лицо Заказчика;

4.6.  Наличие материально – технической базы для проведения технического обслуживания и ремонта вышеперечисленных систем жизнеобеспечения помещений;

4.7. Наличие штатных специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования помещений, с проведением их периодической аттестации и обучения:

- разнорабочий – грузчик, для оказания вспомогательных услуг по обслуживанию помещений и эксплуатацию инженерных сетей и оборудования (в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю с 08:00 до 17:00, в дни, рабочее время которых сокращается на 1 (один) час - с 08:00 до 16:00; в нерабочие выходные и праздничные дни, а также в случае нештатных ситуаций по необходимости (по требованию Заказчика);

- дежурный слесарь – сантехник (по вызову Заказчика);

- дежурный слесарь – электрик, ответственный за эксплуатацию и технику безопасности энергоустановок, с группой допуска не ниже 5 (пять) (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию вентиляционных систем (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию тепловых систем (по вызову Заказчика);

- специалист по контрольно – измерительным приборам (по вызову Заказчика).

4.8. Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выявляемых и устраняемых неисправностях, о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

4.9. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования, ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования, ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Подраздел III.II. Требования к объёмам и перечень оказываемых услуг

по уборке и благоустройству Объекта 3

| № п/п | Наименование услуг | Объем | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворницкие услуги |
| 1.1. | Дворницкие услуги по уборке прилегающей к зданию территории от мусора, грязи. | 22 м2 | Ежедневно |
| 1.2. | Дворницкие услуги по уборке входной группы, пандуса и прилегающей к зданию территории от снега: - подметание свежевыпавшего снега - сдвигание свежевыпавшего снега - очистка территорий от наледи и льда; - подметание территории в дни без снегопадов; | 22 м2 | Не реже 1 раза в сутки Не реже 1 раза в сутки Не реже 1 раза в сутки Не реже 1 раза в сутки |
| 2. | Услуги по уборке служебных помещений* |
| 2.1. | Мытьё и чистка напольных покрытий в служебных помещениях. | 261,6 м2 | Ежедневно в рабочие дни |
| 2.2. | Мытьё и чистка оконного остекления. | 50 м2 | Не реже 1 раза в месяц |
| 2.3. | Протирка от пыли горизонтальных и боковых поверхностей: оргтехники (корпуса мониторов (кроме экрана!), системного блока, копировальной техники, столов, тумб, шкафов, кресел, стульев, подоконников. | По фактическому наличию | Не реже 1 раза в неделю |
| 2.4. | Сбор и уборка бумаги, картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, упаковочного картона незагрязнённого. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 2.5. | Вынос мусора, замена одноразовых пакетов в мусорных ведрах. С использованием материала Исполнителя. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 3. | Обеспечение постоянного наличия в санузлах расходных материалов с учетом установленного у Заказчика оборудования или иными качественными аналогами, совместимых с данным оборудованием: |
| 3.1. | держатели туалетной бумаги в больших рулонах | 2 шт. | Обеспечение постоянного наличия в них расходных материалов |
| 3.2. | держатели бумажных полотенец сложения | 1 шт. |  |
| 3.3. | держатель индивидуального (бумажного) покрытия для унитаза | 1 шт. |  |
| 3.4. | держатель (дозатор) жидкого мыла | 1 шт. |  |
| 3.5. | освежитель воздуха. | В 2-х сан. узлах |  |
| 4. | Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт невыполненных работ (услуг) согласно Приложению № 3 к проекту Государственного контракта который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) посредством электронной почты (факсом, лично, иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки/получения) на адрес (телефон) указанный Исполнителем в Государственном контракте. Невыполнение требований, изложенных в акте невыполненных работ (услуг) в срок до конца календарного дня его направления является основанием предъявления штрафных санкций в соответствии с Государственным контрактом. |
| * Услуги по уборке служебных помещений по адресу: г. Тобольск, 10 мкр, № 23/30 предоставляются силами и за счет Исполнителя в период очередного отпуска либо болезни штатной уборщицы Заказчика. |

| Раздел IV. |
| --- |
| Объект № 4 | Встроенные нежилые помещения на 8 этаже здания общей площадью 416,9 кв.м. и 4169/6218 доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования общей площадью 83,4 кв.м. |
| Место оказания услуг: | Тюменская область, г. Тюмень, Баумана, д.29. |
| Сроки оказания услуг: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года |
| ОКПД2 КОЗ | 81.10.10.000 – Услуги по обслуживанию помещений комплексные 02.04.08.01 – Услуги по комплексному обслуживанию помещений |

Подраздел IV.I. Требования к объёмам оказываемых услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества во встроенных помещениях, используемых для нужд Заказчика

| 1. Система водопровода и канализации |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы водопровода и канализации | Сроки выполнения |
| 1.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 1.2. | Очистка смывных бачков от известковых отложений и выпадающих из воды осадков, их регулировка, ремонт или замена (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.3. | Очистка от накипи и выпадающих из воды осадков, ремонт, замена запорной арматуры (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.4. | Ремонт или замена унитазов, сидений к ним, смывных бачков (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.5. | Ремонт или замена раковин, смесителей (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.6. | Ремонт или замена труб водоснабжения, отопления и канализации (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 1.7. | Проведение поверки счётчиков воды | По мере необходимости |

| Перечень обслуживаемого Исполнителем оборудования системы водопровода и канализации к части 1 подраздела IV.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество (шт.) |
| 1. | Водопровод холодной и горячей воды | По факту |
| 2. | Смесители | 3 |
| 3. | Раковины | 3 |
| 4. | Писуар | 1 |
| 5. | Сифоны | 4 |
| 6. | Унитазы в комплекте со смывным бачком | 4 |
| 7. | Канализационные трубы | По факту |
| 8 | Счетчики холодной и горячей воды | 2 |

| 2. Система электроснабжения |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы электроснабжения | Сроки выполнения |
| 2.1. | Осмотр с целью выявления неисправностей и контроля. | Ежедневно |
| 2.2. | Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп дневного света, стартеров к ним (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.3. | Ремонт, замена и установка выключателей, розеток, автоматов в электрощитах (с использованием оборудования и материалов Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 2.4. | Обеспечение безаварийной работы: |  |
|  | наружных и внутренних электрических сетей | Ежедневно |
|  | наружных и внутренних электрических и осветительных приборов. | Ежедневно |
| 2.5. | Установка дополнительных точек электроснабжения, осветительного оборудования, с прокладкой электрического кабеля протяженностью не более 10 м. до существующей электросети с использованием расходных материалов (кабель, розетки и пр.) Исполнителя. | Не более 1 точки в квартал по требованию Заказчика |

| Перечень обслуживаемого оборудования системы электроснабжения к части 2 подраздела IV.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Щитки групповые | 1 |
| 2. | Приборы освещения на люминесцентных лампах дневного света. | 85 |

| 3. Система принудительной вентиляции здания |
| --- |
| № п/п | Перечень услуг по содержанию и обслуживанию системы вентиляции | Сроки выполнения |
| 3.1. | Осмотр вентиляционных шахт и механических побудителей с электромоторами с целью выявления неисправностей и контроля, с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 3.2. | Проверки на предмет отсутствия посторонних шумов, вибраций электродвигателя. | Ежедневно |
| 3.3. | Устранение выявленных неисправностей (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 3.4. | Очистка наружных и внутренних поверхностей воздуховодов от пыли и грязи (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
| 3.5. | Подтяжка креплений, болтовых соединений. | май, июнь, сентябрь, |
| 3.6. | Фиксация, перенос вентиляционных решеток, жестяных и гофра воздуховодов (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По мере необходимости |
| 3.7. | Включение / выключение системы вентиляции. | По мере необходимости, либо по требованию Заказчика |

| Перечень оборудования системы вентиляции к части 3 подраздела VI.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Электромеханический побудитель климатической подготовки воздуха | 1 |
| 2. | Фильтры | 1 |
| 3. | Жестяные и гофра воздуховоды поэтажные по всем помещениям (горизонтальные, под подвесным потолком Armstrong). | По фактическому наличию |
| 4. | Автоматика КИП | 1 |
| 5. | Щиты управления | 1 |

| 4. Вспомогательные услуги по обслуживанию административного здания и эксплуатации инженерных сетей и оборудования |
| --- |
| № п/п | Наименование услуг | Сроки выполнения |
| 4.1. | Обход помещений с целью осмотра оборудования, имущества и мебели с обязательной отметкой в журнале осмотров. | Ежедневно |
| 4.2. | Выполнение мелкого ремонта имущества и мебели Заказчика (не требующего дополнительных материалов, с использованием фурнитуры, метизов, оборудования и инструмента Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.3. | Мелкий ремонт окон и дверей, навесных потолков в том числе установка и замена ограничителей, замков, замена стекол, (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.4. | Подкраска (до 2 кв.м.) стен, потолков, подоконников с целью устранения дефектов и повреждений (с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.5. | Восстановление повреждений на покрытиях пола (до 2 кв.м.), стен и потолка (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 4.6. | Ремонт, регулировка подвесных потолков и замена потолочных покрытий, замена кафельных плиток (до 2 кв.м.) (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости / требованию Заказчика |
| 4.7. | Замена небольших участков трубопровода (до 2 метров) с выполнением сварочных работ, связанная с устранением засора или течи (с использованием материалов Исполнителя). | По необходимости |
| 4.8. | Ремонт или замена дверных замков, доводчиков дверей (с использованием материалов и оборудования Исполнителя). | По необходимости |
| 4.9. | Выполнение разгрузочных и погрузочных работ для нужд Заказчика в пределах Объекта № 4 и прилегающей территории. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 4.10 | Перенос тяжестей, мебели, расходных материалов, бумаги и т.д. в пределах № 4 для нужд Заказчика. Без ограничения объема. | В течение года по требованию Заказчика |
| 4.11 | Выполнения мероприятий направленных на уничтожение грызунов и насекомых помещений Объекта № 4 площадью до 500 кв. м. | Сентябрь |
| 4.12 | Обслуживание системы очистки питьевой воды. Замена фильтрующих элементов, абсорбентов, УФ ламп, материалами Исполнителя (с использованием оборудования Исполнителя). | В течение года по требованию Заказчика |
| 4.13 | Санитарно-гигиеническая обработка помещений (дверных ручек, поверхности столов, перил) Объекта № 4 площадью 416,9 кв. м. (с использованием расходных материалов и оборудования Исполнителя). | Ежедневно, а в период официально объявленных эпидемий не реже 2-х раз в день |
| 4.14 | Выполнение работ по регулировке оконных рам. | апрель, сентябрь |

| Перечень оборудования по оказанию дополнительных услуг по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей объекта № 4 к части 4 подраздела IV.I. |
| --- |
| № п/п | Наименование приборов и оборудования | Количество |
| 1. | Оконные блоки (в составе с фурнитурой) | 17 |
| 2. | Витражное остекление | 1 |
| 3. | Двери (в составе с комплектом петель и замков) | 17 |

5. Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам

по содержанию Объекта № 4 к Подразделу IV.I.

5.1. Оперативное оказание услуг в максимально короткое время, не мешающее выполнению трудовых обязанностей сотрудниками учреждения;

5.2. Услуги должны оказываться в полном объеме и надлежащим качеством;

5.3. В случае необходимости использование запасных частей, при выполнении ремонта или технического обслуживания, запчасти поставляются за счет Исполнителя. Запасные части и расходные материалы (в т.ч. сантехническое оборудование и лампы) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, по качественным и техническим характеристикам быть аналогичными заменяемым или превосходить их;

5.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны приводить к нарушению гарантийных обязательств. Исполнитель обязан гарантировать качество оказанных услуг в соответствии с технической документацией, указанных в них показателей и возможность эксплуатации техники на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, на запасные части – 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ по ремонту оборудования и имущества Заказчика;

5.5. По итогам проведения контрольных мероприятий, обнаружения недостатков, в обязательном порядке информировать уполномоченное лицо Заказчика;

5.6.  Наличие материально – технической базы для проведения технического обслуживания и ремонта вышеперечисленных систем жизнеобеспечения помещений;

5.7. Наличие штатных специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования помещений, с проведением их периодической аттестации и обучения:

- разнорабочий - грузчик, для оказания вспомогательных услуг по обслуживанию помещений и эксплуатацию инженерных сетей и оборудования (в рабочие дни согласно общеустановленному производственному календарю с 08:00 до 17:00, в дни, рабочее время которых сокращается на 1 (один) час - с 08:00 до 16:00; в нерабочие выходные и праздничные дни, а также в случае нештатных ситуаций по необходимости (по требованию Заказчика);

- дежурный слесарь – сантехник (по вызову Заказчика);

- дежурный слесарь – электрик, ответственный за эксплуатацию и технику безопасности энергоустановок, с группой допуска не ниже 5 (пять) (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию вентиляционных систем (по вызову Заказчика);

- специалист по обслуживанию тепловых систем (по вызову Заказчика);

- специалист по контрольно – измерительным приборам (по вызову Заказчика).

5.8. Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выявляемых и устраняемых неисправностях, о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

5.9. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования, ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования, ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования, ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Подраздел IV.II. Требования к объёмам и перечень оказываемых услуг

по уборке и благоустройству Объекта 4.

| № п/п | Наименование услуг | Объем оказываемых услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по уборке служебных помещений* |
| 1.1. | Мытьё и чистка напольных покрытий в служебных помещениях. | до 500 м2 | Ежедневно в рабочие дни |
| 1.2. | Мытьё и чистка оконного остекления. | 90 м2 | май, август |
| 1.3. | Протирка от пыли горизонтальных и боковых поверхностей: оргтехники (корпуса мониторов (кроме экрана!), системного блока, копировальной техники, столов, тумб, шкафов, кресел, стульев, подоконников. | По фактическому наличию | Не реже 1 раза в неделю |
| 1.4. | Сбор и уборка бумаги, картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, упаковочного картона незагрязнённого. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 1.5. | Вынос мусора, замена одноразовых пакетов в мусорных ведрах, с использованием расходных материалов Исполнителя. | По фактическому наличию | Ежедневно в рабочие дни |
| 2. | Обеспечение постоянного наличия в санузлах расходных материалов с учетом установленного у Заказчика оборудования или иными качественными аналогами, совместимых с данным оборудованием: |
| 2.1. | держатели туалетной бумаги в больших рулонах | 1 шт. | Обеспечение постоянного наличия в них расходных материалов |
| 2.2. | держатель бумажного полотенца сложения | 1 шт. |  |
| 2.3. | держатель индивидуального покрытия для унитаза; | 1 шт. |  |
| 2.4. | освежитель воздуха. | В 1-ом сан узле |  |
| 3. | Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт невыполненных работ (услуг) согласно Приложению № 3 к проекту Государственного контракта который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) посредством электронной почты (факсом, лично, иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки/получения) на адрес (телефон) указанный Исполнителем в Государственном контракте. Невыполнение требований, изложенных в акте невыполненных работ (услуг) в срок до конца календарного дня его направления является основанием предъявления штрафных санкций в соответствии с Государственным контрактом. |
| * Услуги по уборке служебных помещений по адресу: г. Тюмень, ул. Баумана, д.29, предоставляются силами и за счет Исполнителя в период очередного отпуска либо болезни штатной уборщицы Заказчика. |

Общие требования к оказываемым услугам

по уборке и благоустройству Объектов со 2 по 4

1.Исполнитель обеспечивает ведение исполнительской документации о выполненных объемах работ согласно настоящему техническому заданию, журнал заявок Заказчика. Отмеченные в журналах претензии, замечания, устные требования уполномоченного лица Заказчика о работах (услугах) в рамках настоящего Технического задания должны устраняться (выполняться) в срок до конца текущего рабочего дня. При невыполнении (претензий, замечаний, требований), уполномоченным лицом Заказчика с участием не менее 2 (двух) работников Заказчика составляется акт не оказанных (некачественно оказанных) услуг согласно Приложению № 3 к Государственному контракту который направляется Исполнителю (его уполномоченному лицу) в порядке, установленном контрактом.

2. Качество оказания услуг по уборке должно соответствовать ГОСТ Р 51870-2014 Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия.

3. Продолжительность уборки одного кабинета (помещений, где оборудованы рабочие места) должна проводиться в присутствии работников Заказчика и не должна превышать 10 (десяти) минут.

4. Должны применяться сертифицированные химические моющие средства с не истекшим сроком годности.

5. Наличие единой униформы надлежащего качества (не заношенной) с фирменными логотипами (наименованием) Исполнителя у работников Исполнителя, обеспечивающую визуальную идентификацию сотрудниками Заказчика работников Исполнителя.

6. Предоставить Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта обеими сторонами, стоимость каждой оказываемой услуги по каждому объекту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему контракту. Указанная информация должна быть предоставлена в письменном виде и подписана лицом, действующий от имени Исполнителя.

7. Исполнитель обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации в случае привлечения иностранной рабочей силы для оказания услуг и по первому требованию Заказчика обязуется подтверждать это документально в отношении конкретного работника Исполнителя.

Перечень необходимых материалов, запчастей для оказания услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества, ежедневной комплексной уборки и очистки служебных помещений в административных зданиях (помещений, прилегающих территорий) на территории юга Тюменской области, принадлежащих на правах оперативного управления занимаемых Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и его филиалов № № 1, 5, 6:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики и показатели используемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сантехнические материалы |
| 1.1. | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 холоднокатаная обычная с условным проходом 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 |
| 1.2. | Труба металлопластиковая | Давление 10 бар максимальная рабочая температура 95 ºC. Кратковременно допустим нагрев транспортируемой жидкости 130 ºC. Диаметры 16, 20, 26, 32, 40 мм |
| 1.3. | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном | Полипропиленовые трубы диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм предназначены для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления c температурой 950С и рабочим давлением 1МПа. |
| 1.4. | Фитинг для металлопластиковых труб | Рабочее давление 25 бар и температурой 115 °С. Диаметры 16, 20, 26, 32, 40 мм |
| 1.5. | Фитинг для полипропиленовых труб | Диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм давление PN25, являются универсальными для всех видов полипропиленовых труб. |
| 1.6. | Шланги гибкой подводки | Материал: внутренняя трубка и прокладка из нетоксичной резины EPDM, оплетка и обойма из нержавеющей стали. Технические характеристики: рабочее давление — 20 атм., рабочая температура —95°С. Фитинги на присоединение г/г, г/ш, ш/ш, г смеситель, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма. |
| 1.7. | Запорная арматура | Кран шаровый фланцевый: Ду50, 80, 100мм Ру16МПа Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С) Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409; Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20x13) Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Кран шаровый муфтовый полнопроходной, ремонтопригодный, увеличенного ресурса. Седельные кольца и уплотнение штока выполнены из термостойкого тефлона с эластомерными добавками. Гайка крепления рукоятки – самоконтрящаяся (возможность самопроизвольного откручивания исключена). Диапазон допустимых температур: –30 +150 °С. Нормативное давление – от 40 до 8 бар, в зависимости от типоразмера. Присоединение возможно разное г/г, г/ш, ш/ш, диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм. |
| 1.8. | Запорная арматура для сливного бачка | Токовый механизм слива с функцией "Стоп поток" в комплекте с боковым наполнительным клапаном Бм. 1-режимный механизм слива "СБ2м" с функцией регулировки малого слива в комплекте с нижним наполнительным клапаном Нпр (противодавления). |
| 2 | Электрические материалы |
| 2.1. | Электронный балласт | Мощностью не менее 4х18Вт и не менее 2х36Вт. Макс. относительная влажность без конденсата |
| 2.2. | Светильник люминесцентный | Встроенный и накладной 4х18Вт и 2х36Вт Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, Зеркальная решетка из анодированной алюминиевой стали с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус светильника и фиксируется специальными защёлками Пускорегулирующий аппаратура: ЭПРА класс EEI=А2 патроны для ламп ЛЛ с цоколем G13 клеммная колодка – Tridonic Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием. Торцевые крышки из АВS - пластика Рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола (PS), либо полиметикрилата (PMMA). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника |
| 2.3. | Лампа люминесцентная | мощность 18 и 36Вт Цоколь G13 [Двуштырьковые люминесцентные] Колба T8 [26мм] Цветовой код 54-765 Обозначение цвета Холодный дневной свет Цветовая температура 6200 K |
| 2.4. | Лампа накаливания | Цоколь Е27, Е14 свечка и шар Отделка колбы (цвет): Матированный. Положение горения: универсальное. Напряжение: 230 V Диммирование: да. Класс энергоэффективности:E. |
| 2.5. | Автоматический выключатель | габарит 101, 202; 1, 2, 3 полюсные Номинальный ток: 10, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100 А, Отключающая способность: 10 кА и 15 кА (в соответствии с МЭК60947-2) Соответствует стандартам МЭК 60947-2 Рабочее напряжение: 220, 380 В переменного тока, напряжение изоляции: 500 В |
| 2.6. | Выключатель | Накладной и врезной, 1 клавишный, 2 клавишный, 10А, Цвет: в ассортименте |
| 2.7. | Розетка | Накладная и врезная с заземлением, 16А, двойная и одинарная Цвет: в ассортименте |

Перечень необходимых материалов для оказания услуг по обслуживанию инженерных объектов, сетей, оборудования и имущества, ежедневной комплексной уборки и очистки служебных помещений в административных зданиях (помещений, прилегающих территорий) на территории юга Тюменской области, принадлежащих на правах оперативного управления занимаемых Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и его филиалов № № 1, 5, 6:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики и показатели используемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства |
| 1.1. | Низкопенное моющее средство | Низкопенный универсальный шампунь для ковровых покрытий и мягкой мебели. Содержащий смягчитель воды, дезодорант и цветовосстановитель. |
| 1.2. | Средство для чистки унитазов | Агрессивный концентрированный кислотный очиститель отложений и дезодорант для генеральной уборки туалетов. |
| 1.3. | Средство для ежедневной уборки туалетов | Мягкий очиститель отложений, дезинфектант и удалитель запаха для ежедневной уборки туалетов. |
| 1.4. | Средство для мытья различных поверхностей | Неабразивный жидкий крем-очиститель для пластика, ламината, винила, керамики, нержавеющей стали и эмалированных поверхностей. |
| 1.5. | Средство для чистки стеклянных поверхностей | Неабразивный очиститель для стекла, ламинатов, металлов и керамики, хрома, нержавеющей стали. Обеспечивает чистую (без пятен) блестящую поверхность. |
| 1.6. | Высокоэффективное моющее средство для использования на всех видах твердых поверхностях | Для ежедневной комплексной уборке помещений (мытье полов, стен, дверей, окон), мойка всех видов водостойких поверхностей (ламинат, паркет, линолеум, плитка, санфаянс, керамогранит), удаление комбинированных загрязнений (жиров, растительных и технических масел, уличной грязи, пыли, черных полос от обуви на полу и нижних участках стен, никотиновых отложений, следов шариковых ручек с поверхности кожаных изделий), можно использовать для чистки ковров и ковровых покрытий. |
| 1.7. | Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и механизированной уборки | Нейтральное низкопенное моющее средство, для твердых каменных и виниловых полов. Не имеет запаха. Средство подходит для ежедневной уборки помещений, машинной и ручной мойки полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической плитки, натурального и искусственного камня, для очистки поверхностей из пластика, кожи, цветных и легких металлов, окрашенных или покрытых лаком предметов. |
| 1.8. | Средство для очистки офисного оборудования и мебели | Для очистки корпусов компьютеров, мониторов, копировальной и другой оргтехники, любых твердых поверхностей из пластмассы, кожи, кожзаменителя, стеклянных, стальных, окрашенных, полированных. Высококонцентрированная система. Эффективно чистит и обновляет поверхности, удаляет пыль, грязь, следы пальцев, пятна различного происхождения. Средство обладает антистатическим действием, придает глубину цвету. Эффективно работает в воде любой жесткости. Нетоксично, биоразлагаемо. |
| 1.9. | Средство для мытья стекол | Средство для мытья оконных стекол, зеркал, витрин, кафеля, а также изделий из нержавеющей стали и хромированных поверхностей. |
| 1.10. | Полироль для мебели | Предназначена для ухода за мебелью - полированной и неполированной, а также для чистки и придания блеска различным поверхностям. Средство удаляет жирные пятна и грязь, позволяет скрыть царапины и освежает внешний вид. |
| 1.11. | Санитарно-гигиеническое средство | Чистка и дезинфекция санитарных зон (ванные комнаты, санузлы и сантехника), очистка особо загрязненных кислото- и водостойких поверхностей (кафельных, керамических, фаянсовых, акриловых, бетонных, эмалированных), удаление минеральных отложений (известкового и мочевого камня, ржавчины, накипи) и других типов загрязнений. Быстродействующее кислотное моющее и обезжиривающее средство. Водорастворимо, биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Не содержит фосфатов и хлора. Внешний вид: гелеобразная жидкость цвета используемого красителя |
| 1.12. | Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом | Универсальное высокоэффективное дезинфицирующее средство широкого спектра действия с моющим эффектом, относящееся к поколению нехлорсодержащих дезинфектантов. |
| 1.13. | Средство для чистки ковров | Для удаления сложных пятен и загрязнений на ворсистых, ковровых поверхностях. |
| 1.14. | Средство для промывки урн | Средство нейтрализует неприятный запах, а также является активным чистящим средством |
| 1.15. | Жидкое средство на безводной основе для удаления сложных загрязнений. | Предназначено для очистки твёрдых поверхностей, ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели, текстиля. Удаляет следы наклеек, стикеров, клея, фломастера, маркера, чернил, а также чёрные полосы от обуви, жевательную резинку, смолы, резину, воск, нефтяные пятна, жиры. |
| 1.16. | Мыло хозяйственное | Состоит из натриевых солей жирных кислот натуральных жиров и масел (кокосового, пальмового, подсолнечного) с добавлением глицерина, пластификаторов, антиоксидантов и смягчающих веществ. |
| 2. | Уход за придомовой территорией |
| 2.1. | Смесь газонная | Низкорослая смесь, состоящая из не менее 3 видов трав |
| 2.2. | Рассада однолетних цветов | В составе должно быть не менее 3 видов цветов. |
| 2.3. | Саженцы Луковичных | Не менее 3 разновидностей |
| 2.4. | Побелка сухая универсальная | Предназначена для побелки зданий, бордюров, стволов деревьев и кустарников. |
| 3. | Расходные материалы |
| 3.1. | Диспенсер для жидкого мыла | Держатель (дозатор) для жидкого мыла подходит для туалетных комнатах всех размеров и уровня проходимости. Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Материал: пластик. |
| 3.2. | Диспенсер для туалетной бумаги | Держатель для туалетной бумаги в больших рулонах. Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Материал: пластик Цвет: в ассортименте |
| 3.3. | Диспенсер для полотенец | Держатель бумажных полотенец сложения подходит для туалетных комнат всех размеров и уровня проходимости. Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Материал: пластик. Цвет: в ассортименте |
| 3.4. | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | Держатель индивидуальных бумажных покрытий на унитаз. Подходит для туалетных комнат всех размеров и уровня проходимости. Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Материал: пластик Цвет: в ассортименте |
| 3.5. | Нейтрализатор запаха | Освежитель воздуха. Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Объем: не менее 700 мл. |
| 3.6. | Бумага туалетная | Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Количество слоев: не менее 2-х. Цвет: натуральный. Мягкая, с высокой впитывающей способностью из натуральной целлюлозы. |
| 3.7 | Полотенца бумажные листовые | Постоянное наличие на объекте в необходимом количестве. Количество слоев – не менее 2-х. Цвет: белый. Материал: целлюлоза. |
| 3.8. | Мешки для мусора | Цвет: в ассортименте Вместительность: не менее 30 л |
| 3.9. | Мешки для мусора | Цвет: в ассортименте Вместительность: не менее 120 л |
| 3.10. | Жидкое мыло | Должно представлять собой высокоактивное, нейтральное, гелеобразное средство. Должно обладать хорошим моющим и дезинфицирующим эффектом, не раздражать кожу рук. Должно быть нетоксично, биоразлагаемо |
| 3.11. | Мыло туалетное | Туалетное мыло должно быть изготовленное на основе натуральных компонентов. Мыло должно обеспечивать эффективное очищение кожи, подходить для ежедневного применения. |
| 3.12. | Противогололедный реагент | Должен предотвращать зимнюю скользкость и обеспечивать таяние льда |