Приложение №3

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме на поставку слуховых аппаратов для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2023 году

Цель. Определение поставщика на поставку слуховых аппаратов для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2023 году в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объект закупки. Поставка слуховых аппаратов (далее – Товар) для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели) в 2023 году, а именно:

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: 1.Максимальный ВУЗД 90 не менее 141 дБ (указать конкретное значение) 2. Максимальное усиление не более 82 дБ (указать конкретное значение) 3. Диапазон частот не более 0,1 - не менее 7,1 кГц (указать конкретный диапазон) 4. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми 5. Количество программ прослушивания не менее 4-х 6. Адаптивную АРУ 7. Автоматическую адаптивную направленность микрофонов 8. Систему шумоподавления 9. Систему динамического подавления обратной связи 10. Систему снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня 11. Адаптивное подавление обратной связи 12. Программу, позволяющую приспосабливать слуховой аппарат к текущей акустической ситуации без переключения программ прослушивания 13. Звуковую индикацию переключения программ 14. Звуковую индикацию разряда источника питания 15. FM-совместимость 16.Аудиовход 17. Телефонную катушку | 2 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: Максимальный ВУЗД 90 не более 135 дБ (указать конкретное значение) Максимальное усиление не менее 70 дБ (указать конкретное значение) 3. Диапазон частот не более 0,1 - не менее 6,8 кГц (указать конкретный диапазон) 4. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми 5. Количество программ прослушивания не менее 4-х 6. Адаптивную АРУ 7. Автоматическую адаптивную направленность микрофонов 8. Систему шумоподавления 9. Систему снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня 10. Систему динамического подавления обратной связи 11. Программу, позволяющую приспосабливать слуховой аппарат к текущей акустической ситуации без переключения программ прослушивания 12. Звуковую индикацию переключения программ 13. Звуковую индикацию разряда источника питания 14. FM-совместимость 15.Аудиовход 16. Телефонную катушку | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 дБ (указать конкретное значение) Максимальное усиление не более 65 дБ (указать конкретное значение) 3. Диапазон частот не более 0,1 - не менее 6,8 кГц (указать конкретный диапазон) 4. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми 5. Количество программ прослушивания не менее 4-х 6. Адаптивную АРУ 7. Автоматическую адаптивную направленность микрофонов 8. Систему шумоподавления 9. Систему снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня 10. Систему динамического подавления обратной связи 11. Программу, позволяющую приспосабливать слуховой аппарат к текущей акустической ситуации без переключения программ прослушивания 12. Звуковую индикацию переключения программ 13. Звуковую индикацию разряда источника питания 14. FM-совместимость 15.Аудиовход 16. Телефонную катушку | 80 |

- Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара

- Место поставки – предоставить Получателям право выбора способа и места получения Товара в пределах Ульяновской области: по месту жительства (по месту пребывания, фактического проживания) Получателей или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком.

Срок поставки Товара - с даты получения от Заказчика реестра направлений Товара до 01 декабря 2023 года

- Срок поставки Товара до Получателя – в течение 30 календарных дней с даты получения от Заказчика реестра направлений.

- Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 29 декабря 2023 года. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации            ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Слуховые аппараты, должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности Товара

Сырье и материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять ядовитых (токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов.

Поставка Товара осуществляется с наличием действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка товара к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерация «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Требования к гарантийному сроку

Слуховые аппараты должны быть свободными от прав третьих лиц, новыми (не были ранее в употреблении, в ремонте, не были восстановлены или осуществлена замена основных частей слуховых аппаратов, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации слуховых аппаратов в обычных условиях. На слуховых аппаратах не должно быть механических повреждений. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания

- Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи Товара Получателем. Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. В течении гарантийного срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену Товара бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (в случае привлечения соисполнителя - у соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии по месту осуществления поставщиком (в случае привлечения соисполнителя – соисполнителем) лицензированного вида деятельности.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».