Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - электронных видеоувеличителей для обеспечения ими  в 2023 году инвалидов

| Наименование Товара, Окпд 2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания |  | 65 |
|  | Прибор должен соответствовать ГОСТ Р 51075-2017 и иметь следующие технические характеристики и режимы: |  |  |
|  | - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; | Минимальное значение |  |
|  | - регулировка увеличения изображения от 2 до 14 крат | Диапазон значений |  |
|  | - наличие не менее 5 режимов отображения: | Минимальное значение |  |
|  | - полноцветный и/или черно-белый естественной контрастности, - высококонтрастные режимы для чтения текста |  |  |
|  | ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: - режим фиксации изображения на дисплее; - режим записи изображения в память устройства; - режим просмотра изображений, записанных в памяти устройства |  |  |
|  | - режим автоматической фокусировки изображения. |  |  |
|  | Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, четко различимыми и контрастными по цвету. Питание от сети переменного тока при помощи сетевого или от встроенного аккумулятора или батареи. |  |  |
|  | Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи — не менее 2-х часов. | Минимальное значение |  |
|  | Наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера |  |  |
|  | Габаритные размеры — не более 150 х 95 х 40 (мм). | Максимальное значение |  |
|  | Вес (без сетевого адаптера) — не более 300 граммов. | Максимальное значение |  |
|  | Комплект поставки: - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем; - плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации; |  |  |
|  | - сетевой адаптер; - сумка с ремнем для переноски; - упаковочная коробка. |  |  |

Итого количество:  65 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам электронных ручных видеоувеличителей

Слабовидящим может считаться любой человек с нарушением зрения, который не может видеть через обычные очки газетный шрифт. Слабовидящим считается и человек с суженным полем зрения.

Независимо от типа и степени нарушений, а также возраста, в большинстве случаев  восприятие   можно  улучшить следующими  приспособлениями: телескопическими устройствами - монокулярами, лупами, увеличительными очками – гиперокулярами и электронно-оптическими устройствами.

Оптические и электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации. Особенно они важны для трудовой деятельности лиц, занятых в сфере интеллектуального труда, а также для получения общего и профессионального образования. Выбор устройства осуществляется индивидуально в зависимости от характера патологии органа зрения, анатомо-оптических характеристик и других офтальмологических параметров.

Электронные ручные видеоувеличители должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства электронных ручных видеоувеличителей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Электронные ручные видеоувеличители должны изготовляться также в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», стандартов и технических условий на изделия конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

электронных ручных видеоувеличителей

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка электронных ручных видеоувеличителей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка электронных ручных видеоувеличителей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.