Приложение №1 к Извещению о

проведении открытого конкурса

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2023 году лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (застрахованные лица), протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижних конечностей).

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижней конечности – предусматривают индивидуальные изготовления, обучение пользованию и выдачу протезно – ортопедических изделий.

Объём работ:  4 шт.

Технические и количественные характеристики:

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик |  |
| Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протеза голени модульного типа, в том числе при недоразвитии. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление вакуумное при помощи полимерного наколенника. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа из углепластика с расщепленной носочной и пяточной частью. Косметическая облицовка модульная полужесткая. Покрытие косметической облицовки- чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н: Протез голени для купания 8-07-04 | Протеза голени для купания. Приемная гильза голени индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление вакуумное при помощи полимерного наколенника. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагозащищенными изделиями. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, активной пяткой, влагозащищенная, для пациентов среднего уровня двигательной активности. | 1 |
| Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н: Протез голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания: Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная. Материал постоянной гильзы- углепластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Вкладная гильза из эластичного пластика. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла и замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагозащищенными изделиями. Стопа из углепластика влагозащищенная с дополнительными функциями. Без косметической оболочки. | 1 |
| Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протеза голени модульного типа, в том числе при недоразвитии Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная. Материал постоянной гильзы- углепластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Вкладная гильза из эластичного пластика. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла и замка. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем для пациентов высокого уровня активности. Косметическая облицовка модульная полужесткая. Покрытие косметической облицовки- чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| ИТОГО: | 4 |

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижней конечности считаются начатыми с момента обращения застрахованных лиц к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ – Российская Федерация по месту изготовления изделия по индивидуальному заказу Получателя. Работы выполняются Исполнителем лично по месту его нахождения.

Срок выполнения работ: с 10.01.2023 года по 30.04.2023г.

Исполнитель обязан обеспечить (при необходимости) бесплатное размещение застрахованных лиц с сопровождающим его лицом (при наличии) в собственном/арендуемом стационаре.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов голени индивидуально для застрахованных лиц, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованных лиц, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемной гильзы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижней конечности должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», а также соответствовать Государственному стандарту ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижней конечности должно осуществляться при наличии: наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемные гильзы протезов нижней конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованных лиц и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональные узлы протезов должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделия

Упаковка протезов нижних конечностей должны обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технического средства реабилитации, являющегося одновременно изделием медицинского назначения - по ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должны обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия и должен составлять:

- Протез голени модульный в том числе при недоразвитии, протез голени для купания - не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд застрахованных лиц, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.