Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида протезно-ортопедическим изделием (протез нижней конечности)

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление за счет корсета. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса инвалида (125 +/-5 кг.). Тазобедренный модуль с мощной миниатюрной гидравлической системой, которая гармонично демпфирует движения шарнира, как в фазе переноса, так и в фазе опоры. Тазобедренный шарнир должен быть пригоден для инвалидов с экзартикуляцией тазобедренного сустава и гемипельвэктомией. Угол сгибания 130° и незначительная высота конструкции во встроенном состоянии снижают перекос таза при сидении к минимуму. Гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замков, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчато регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок. Углепластиковая стопа со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы. Полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретановая. Тип протеза постоянный. | 1 |
| ИТОГО: | 1 |

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

- «ГОСТ Р 51191-2019 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Гарантийный срок устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Способ закупки: открытый конкурс в электронной форме.

Обеспечение исполнения государственного контракта: 30 % НМЦК.

Планируемый период закупки: январь - август.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.