Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: поставка аппаратов на нижние конечности и туловище (ортез) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

| Наименование изделия | ОКПД2/ КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) Вид ТСР 8-09-43 | 32.50.22.129 | Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида. В комплект изделия должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке. Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя: - рост инвалида: от 155 см до 185 см; - ширина бедер: от 37 см. до 61,5 см; - глубина бедер: от 26 см. до 38 см. - максимальный вес инвалида: не менее 90 кг; - вес изделия не более 28,5 кг. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 6 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) Вид ТСР 8-09-43 | 32.50.22.129 | Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида. В комплект изделия должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке. Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя: - рост инвалида: от 125 см. до 155 см; - максимальный вес инвалида: не менее 70 кг; - ширина бедер: от 29 см. до 43 см; - глубина бедер: от 23 см. до 34 см; - вес изделия не более 26 кг. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 2 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) Вид ТСР 8-09-43 | 32.50.22.129 | Аппарат на нижние конечности и туловище представляет собой ортезную систему, предназначенную для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) больных, страдающих параличом нижних конечностей и туловища. Ортезная система должна обеспечивать принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Движущей силой должно являться изменение расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида. В комплект изделия должны входить: замок ремня безопасности, замок жилета, кронштейн в области грудной клетки, боковые подпорки в области плеч, жилет, ремень безопасности, верхний шарнир, держатели для рук, боковые кронштейны, наколенник, стабилизирующий прут сзади, полозья с платформами, нижний шарнир, кронштейны для подстраховки, эксплуатационная документация на русском языке. Аппарат на нижние конечности и туловище должен соответствовать техническим характеристикам и анатомическим особенностям получателя: - рост инвалида: от 185 см. до 205 см; - ширина бедер: от 37 см. до 61,5см; - глубина бедер: от 29 см. до 41 см; - максимальный вес инвалида: не менее 110 кг. - вес изделия не более 30 кг. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 4 |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (с изм.);

Требования к качеству товара

Материалы, используемые при изготовлении аппарата на нижние конечности и туловище не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.

Наличие регистрационного удостоверения на Товар обязательно.

Требования к техническим характеристикам

При использовании ортезов по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Аппараты на нижние конечности и туловище должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к упаковке, маркировке

Упаковка ортезов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Маркировка должна содержать:

- наименование Изделия;

- наименование изготовителя (товарный знак предприятия-производителя);

- юридический адрес изготовителя;

- дату выпуска Изделия (месяц, год).

Требования к гарантийным обязательствам

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт ортезов во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении получателей ортезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 14.09.2023 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую область с даты заключения Контракта в течении 20 рабочих дней.

Этапы исполнения контракта:

Первый этап- с даты заключения по 31.03.2023 -60%

Второй этап – с 01.04.2023 по 29.09.2023-40%