| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением. | Наименование характеристик | Единица измерения | Кол-во |
|  | Приемная гильза скелетированная индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы -литьевой углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте с использованием силиконового чехла с интегрированной полимерной мембраной и вакуумного клапана. Применение поворотною устройства обеспечивающего поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360 градусов (с целью увеличения самообслуживания пациента в быту). Применение торсионного несущего модуля. Электронный одноосный, гидравлический коленный модуль с защитой от брызг с полностью электронным контролем фазы опоры и переноса, с адаптивной функцией контроля подгибания до угла 17 градусов, наличие адаптивного контроля устойчивости DSC, с адаптивным контролем фазы переноса, с ограничением сгибания в 65 градусов, интуитивная функция опоры, функция осознанной блокировки, с возможностью спуска и подъема по лестнице переменным шагом. 5 индивидуально программируемых режимов работы. Автоматический переход в режим бега. Стопа из углепластика с пяточным элементом, с контрольным кольцом, обеспечивающим взаимодействие базовой пружины и С-пружины. Косметическая облицовка модульная специализированная полужесткая. Покрытие косметической облицовки чулки ортопедические со специализированным отталкивающим покрытием. | шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требование к качеству работ:

Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р 51191-2019.

Обязательно предоставление деклараций о соответствии (при наличии).

Срок выполнения работ

Работы выполняются в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 31.08.2022 года.

Требования к месту выполнения работ

Прием заказов на выполнение работ, примерку, подгонку и выдача результатов работ осуществляется по месту жительства (нахождения) Получателя в пределах Тамбовской области либо по согласованию с Получателем по месту нахождения Исполнителя.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ:

Гарантийный срок устанавливается с момента подписания Получателем акта выполненных работ и составляет 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида изделия бесплатно.