Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению инвалида протезом кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, и протезом предплечья с микропроцессорным управлением

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание функциональных и технических характеристик:

Выполнение работ по обеспечению инвалида протезом кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти и протезом предплечья с микропроцессорным управлением.

В соответствии Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» протез кисти – функциональный элемент протезов верхних конечностей, который замещает некоторые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, предназначены для замещения некоторых функций естественной руки и могут быть косметическими, функционально-косметическими, активными или комбинированными; протезы могут приводиться в действие внешним источником энергии или энергией мышц (п.06 18 24).

Протезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов:

- ГОСТ Р 59226-2020 «Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

В соответствии с п. 5.1. ГОСТ Р 59226-2020 протезы должны быть собраны из узлов.

Электропитание протезов должно быть осуществлено от внутреннего источника электрического питания в виде аккумуляторной батареи (п. 5.5. ГОСТ Р 59226-2020).

| Наименование изделий | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 1 |

Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти:

Протез должен состоять из приемной гильзы и интегрированной системы управления, система питания должна быть на браслете, и непосредственно модулем пальцев с индивидуальными электромеханическими приводами. Приемная гильза должна быть индивидуальная по слепку из мягкого термопластичного материала. Управление пальцами должно происходить за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе и последующим формированием управляющего сигнала для осуществления схвата.

Настройка и отключение жестов должно осуществляться через мобильное приложение, подключенное к протезу на базе Android.  Пользователь должен иметь возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты под различные предметы и действия.  Должно иметься три преднастроенных жеста. Ладонь и проксимальные фаланги должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Варианты цвета и формы модуля кисти должны выбираться индивидуально пользователем.

Применение косметической внешней оболочки не предусматривается. Крепление протеза должно быть с помощью браслета на предплечье с мягкими контактными застежками.

Протез предплечья с микропроцессорным управлением:

Протез предплечья с микропроцессорным управлением должен состоять из приемной гильзы и электрокисти. Приемная гильза должна быть составной: внутренняя гильза изготавливается по индивидуальному слепку, наружная гильза образует внешний каркас протеза. Гильза должна быть изготовлена из слоистого пластика.

Управление кистью должно происходить за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе, и последующим формированием управляющего сигнала для осуществления схвата. В наружной гильзе должен быть размещен аккумулятор, который обеспечивает питание электропривода кисти.  Кисть должна быть оснащена пятью электромеханическими приводами, пальцы со 2-го по 5-ый должны иметь подвижные взаимозависимые 2 сустава. Большой палец должен обеспечивать сгибание-разгибание, приведение-отведение. Пользователь должен иметь возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты под различные предметы и действия.

Настройка и переключение жестов должны происходить через мобильное приложение на базе Android, подключенное к протезу. Должно иметься три преднастроенных жеста. Ладонь и проксимальные фаланги должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками.

Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы.

Приемные гильзы и крепления не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользованиями изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалида правилам пользования протезом. Работы по обеспечению инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Выполнение работ должно осуществиться на основании направления.

Срок пользования, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять не менее 3 лет.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять 24 месяца.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Протезы должны быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.