ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением

|  | Наименование и характеристики изделия |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Характеристики изделия | Кол-во, шт., | Цена за единицу |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, с приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку. Формообразующая часть косметической облицовки модульная из пенополиуретана высокой плотности. Косметическое покрытие облицовки чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол, пробная гильза – термолин для примерочных гильз. Регулировочно – соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые, крепление с использованием замка. Коленный модуль с микропроцессорной системой управления сложный интегрированный модуль, состоящий из комбинации поворотного гидравлического цилиндра для управления фазой опоры, системы MRS для вычисления силы опоры и пневматического цилиндра, контролируемого микропроцессором. Микропроцессор работает от заменяемой батареи, не требующей подзарядки на протяжении 2 лет. Электронная система контроля фазы переноса позволяет коленному модулю подстраиваться под скорость ходьбы пациента без дополнительных затрат энергии. Коленный модуль рассчитан на пациентов с массой тела до 125 кг. Углепластиковая стопа повышенной прочности, с высоким уровнем энергосбережения. Сдвоенные пружины пяточного и переднего отделов для комфортного переката и амортизации. Тип протеза по назначению: постоянный Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Обязательно наличие регистрационных удостоверений (сертификатов) на изделие. Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия –не менее 2 лет. | 1 | 1 816 660,00 |