ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии для обеспечения инвалида в 2023 году

Предмет: выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии для обеспечения инвалида в 2023 году.

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения направления Исполнителем от Получателя.

Период выполнения работ: до 31.07.2023 г.

Срок действия контракта: до 31.08.2023г.

Место выполнения работ: Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделия) (т.е. обеспечить проведение замеров. Примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Астрахани и Астраханской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи Изделия: обеспечить передачу Изделия Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Изделия и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Порядок оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки

выполненных работ.

Описание: «Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии для обеспечения инвалида в 2023 году».

Количество - 1 шт.

| Наименование | Техническое описание |
| --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез бедра модульный предназначен для инвалидов высокого уровня двигательной активности. Постоянный. Должен изготавливается по индивидуальному технологическому процессу. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной. Регулировочные-соединительные устройство соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагозащищенными изделиями. Одноосный гидравлический влагозащищенный коленный модуль с функцией притормаживания под нагрузкой, с функцией ручного замка, с независимой регулировкой фаз сгибания - разгибания, с возможностью спуска по ступенькам переменным шагом. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, взаимозаменяемыми пяточными клиньями, с дренажными отверстиями в косметической облицовке. Косметическая облицовка модульная полужесткая. Покрытие косметической облицовки-чулки ортопедические перлоновые. Количество: 1 шт. |

Требования к безопасности работ: регистрационное удостоверение и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия на изделие, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности изделия, в случае, если на изделие в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 - Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 57765-2021 - Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

Требования к гарантии производителя: не менее 12 месяцев.

Требования к гарантийному обслуживанию: срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

Срок, на который предоставляется гарантия качества: гарантийный срок со дня выдачи готового изделия должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к результатам работ, гарантиям качества: Работы по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации.  Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством в установленные сроки.