Приложение № 3

к извещению о закупке

### Техническое задание

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество изделий: 75 штук, описание функциональных и технических характеристик Изделий отражено в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

# Место выполнения работ: г. Москва, Московская область

# Срок выполнения работ: до «10» декабря 2021 года.

| Наименование Изделий | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульного типа. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление ка пациенте вакуумное, с использованием силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной. Должен быть гидравлический, одноосный коленный модуль с функцией подтормаживания под нагрузкой, с функцией ручного замка, с независимой регулировкой фаз сгибания-разгибания, с возможностью спуска переменным шагом по ступенькам, влагозащищенный. Стопа должна быть из углепластика, с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, с водоотводящими каналами в пирамидке, для предотвращения скапливания воды в полости несущего модуля, с дренажными отверстиями в косметической облицовке. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Косметическая оболочка полужёсткая модульная. Покрытие косметической оболочки должны быть чулки ортопедические перлоновые. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 6 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая пенополиуретановая со ступенчатым отверстием и предварительной формой здоровой ноги. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (по назначению). Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или вакуумное (по назначению). Поворотный РСУ должно предоставлять пациенту большую безопасность и комфорт. Регулировочно-соединительные устройства должны активироваться с помощью кнопки фиксатора, фиксация происходит автоматически. Регулировочно-соединительные устройства должна быть предназначено для пациентов с верхним значением 100 кг, которым необходим облегченный протез. Щиколотка должна быть с системой мгновенного изменения высоты пятки, что позволяет пациенту менять и носить обувь с любой высотой каблука, а также передвигаться босиком без дополнительных регулировок протеза. Несущая трубка голени изготовлена из углеволокна, имеет низкий вес и высокую прочность. Стопа должна быть с регулируемой высотой каблука от 0 до не более 5 см. с передним и задним щиколоточными буферами, показана пациентам, кто меняет и носит обувь с любой высотой каблука, а также передвигаться босиком без дополнительных регулировок протеза или Стопа должна иметь встроенную мультиосную щиколотку (по назначению). Конфигурация шаровой опоры и амортизатора позволяет управлять движением в сагиттальной и корональной плоскостях, и кроме того, позволяет производить поглощение вращающего момента в поперечной плоскости для достижения оптимального комфорта и безопасности, имеет карбоновые пружины стопы, которые обеспечивают энергичный перекат с хорошим согласованием с опорной поверхностью или Стопа должна сочетает в себе достоинства углепластиковых и мультиосных стоп. Функция энергосбережения при этом перенесена с пяточной части стопы на инновационный третий элемент. Удобна при ходьбе по неровной местности, обеспечивает повышенную устойчивость протеза Вид стопы должен подбираться по каждого Получателя индивидуально. Коленный модуль должен быть гидравлический полицентрический с большим диапазоном регулировок, настройка скорости передвижения или Коленный модуль моноцентрический благодаря гидравлической системе уверено осуществляет динамическое управление, как фазой опоры, так и фазой переноса (по назначению). Вид коленного модуля должен подбираться по каждого Получателя индивидуально. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 6 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра должен быть модульный. Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая из вспененного пенополиуретана, косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. 1 пробная приемная гильза должна изготавливается вакуумным методом из термопластичного материала для примерки и достижения прилегания поверхности гильзы с культей. Постоянная приемная гильза должна изготавливаться методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. В качестве вкладных элементов должны применяться чехлы полимерные, крепление чехла к протезу должно осуществляться с использованием замкового устройства для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный модуль должен быть одноосный, с пневматическим управлением фазы переноса, с раздельной регулировкой пневмоцилиндра для индивидуальной настройки скорости ходьбы пациента, с тормозным механизмом, зависящим от нагрузки для устойчивости в фазе опоры. Стопа должна быть углепластиковая, состоящая из соединенных сдвоенных пружинных элементов. Стопа должна подходить для различной скорости ходьбы, для ходьбы по пересеченной местности без ухудшения комфортности. Стопа должна обладать высокой отдачей энергии и обеспечивать гармоничный и физиологический перекат. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 7 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра должен быть модульный. Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая из вспененного пенополиуретана, косметическое покрытие облицовки должны быть чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. 1 пробная приемная гильза должна изготавливается вакуумным методом из термопластичного материала для примерки и достижения прилегания поверхности гильзы с культей. Материал приемной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с армировкой углетканью и стекловолокном. Внутренняя гильза должна быть мягкостенная из сополимеров этилена с винилацетатом. Крепление должно быть вакуумное с использованием бедренного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Возможно изготовление приемной гильзы с применением гильзового декора (наличие гильзового декора определяется по назначению врача ортопеда). Коленный модуль должен быть одноосный, с пневматическим управлением фазы переноса, с раздельной регулировкой пневмоцилиндра для индивидуальной настройки скорости ходьбы пациента, с тормозным механизмом, зависящим от нагрузки для устойчивости в фазе опоры. Наличие поворотного регулировочно – соединительного устройства, должно обеспечивать поворот согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы, для обеспечения самообслуживания пациента. Стопа должна быть углепластиковая, состоящая из соединённых сдвоенных пружинных элементов, с высоким уровнем энергосбережения, с расщепленной верхней пружиной. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 8 |
| 8-07-05 Протез бедра для купания | Протез бедра для купания: должен быть с несущей скелетированной приемной гильзой, с гидравлическим одноосным коленным шарниром с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с механическим замком. Стопа должна быть безшарнирная влагозащищенная. Крепление должно быть вакуумное, возможно дополнительное крепление с помощью бандажа. | 3 |
| 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии КОЗ | Протез голени должен быть немодульный шинно-кожаный. Протез должен быть без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза должна индивидуально блоковаться по гипсовому слепку. Материал приемной гильзы должен быть кожа, должен быть без вкладной гильзы. Метод крепления протеза должен быть с использованием гильзы или манжеты с шинами бедра и с использованием кожаных полуфабрикатов (по назначению). Стопа должна быть деревянно-фильцевая, с голеностопным всесторонне подвижным шарниром или шарнирная полиуретановая, монолитная или пенополиуретановая, шарнирная с регулируемой жесткостью буферных площадок (по назначению). Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 6 |
| 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, деревянный. Должно быть покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза должна быть индивидуальная из дерева, без вкладной гильзы. Метод крепления протеза должен быть с использованием гильзы или манжеты с шинами бедра и с использованием кожаных полуфабрикатов (по назначению). Стопа должна быть деревянно-фильцевая, с голеностопным всесторонне подвижным шарниром или иметь анатомическую форму с гладкой поверхностью, сформированными пальцами и отставленным большим пальцем или шарнирная, полиуретановая, монолитная (по назначению). Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 2 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная из пластазота. Косметическое покрытие облицовки должно быть чулки нейлоновые, может допускаться покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная, одна пробная гильза из полиэфира с поликарбонатом. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Регулировочно-соединительные устройства должно быть изготовлено из высокопрочного титанового сплава предназначенные для пациентов массой не более 125 кг. Юстировка должна быть с использованием деревянно-пластиковой опоры. Торсионный РСУ должен служить для гармонизации двигательного стереотипа и походки, а также для повышения комфорта при ношении протеза. Несущий пилон должен гасить пяточный удар и преобразовывать полученную энергию в полезную, то есть в необходимую для облегчения отрыва стопы от опорной поверхности. Амортизационный РСУ должен быть с торсионный функцией для пациентов чувствительных к ударным нагрузкам и испытывающих скручивающие нагрузки. Стопа должна быть с регулируемой высотой каблука не менее 0 до не более 5 см. с передним и задним щиколоточными буферами, для пациентов, кто меняет и носит обувь с любой высотой каблука, а также передвигается босиком без дополнительных регулировок протеза или с вкладышем из нескольких слоев прочных композиционных материалов, за счет чего достигается мягкий и плавный возврат запасенной энергии, что приводит к плавной и комфортной ходьбе или сочетает в себе достоинства углепластиковых и мультиосных стоп (по назначению). Функция энергосбережения должна быть перенесена с пяточной части стопы на инновационный третий элемент, должна быть удобна при ходьбе по неровной местности, обеспечивает повышенную устойчивость протеза или состоит из углепластиковых разделенных пружин, гасит удары, энергосберегающая (по назначению). Щиколотка должна быть с системой мгновенного изменения высоты пятки, и позволять пациенту менять и носить обувь с любой высотой каблука, а также передвигаться босиком без дополнительных регулировок протеза. Крепление должно быть за счет липкого термоформуемого гелевого чехла с тканевым покрытием и дистальным креплением для замковых штырей. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 4 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должен быть листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из педилина. Крепление протеза должно быть с использованием гильзы, манжеты с шинами бедра (метод крепления подбирается под каждого получателя), дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (наличие дополнительного крепления определяется под каждого получателя). Регулировочно-соединительные устройства должны быть стальные предназначенные для пациентов массой с верхним значением 100 кг. Стопа должна быть с минимальным весом, легким перекатом, пониженной нагрузкой на мягкие ткани пользователя, стопа должна быть шарнирная с пяточным амортизатором регулируемой жесткости, с анатомической формой с гладкой поверхностью, сформированными пальцами отставленным большим пальцем, стопа должна быть динамическая выполнена из мелкоячеистого пенополиуретана, вкладыш изготовлен из углепластика, пальцы выделены, среднее энергосбережение, стопа должна быть шарнирная, полиуретановая, монолитная, стопа одноосная выполнена из мелкоячеистого пенополиуретана, вкладыш деревянный. Вид стопы должен подбираться по каждого Получателя индивидуально. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 6 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная полужёсткая из пенополиэтилена. Косметическое покрытие облицовки чулки перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, одна пробная гильза из термолина. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик (по назначению). Вкладная гильза из педилина. Крепление протеза вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства предназначены для пациентов массой с верхним значением 100 кг, которым необходим облегченный протез. Стопа с ярковыраженными анатомическими пальцами, с возможностью подобрать амортизаторы с различными жесткостями для каждого пользователя индивидуально, стопа низкопрофильная углепластиковая с мультиосным движением в голеностопном шарнире. За счет прочного полиуретанового вкладыша стопа обеспечивает отличную амортизацию, стопа, состоящая из сдвоенных углепластиковых пружин, гасит удары, энергосберегающая, стопа с анатомической формой с гладкой поверхностью, сформированными пальцами отставленным большим пальцем, стопа, имеющая встроенную интеллектуальную мультиосную щиколотку, поглощает вращающий момент в поперечной плоскости для достижения оптимального комфорта, безопасности. Вид стопы должен подбираться по каждого Получателя индивидуально. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 6 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии: Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте должно быть при помощи силиконового чехла, изготовленного из силиконов двух видов жесткости с волнистой структурой и замка. Манжета на бедро, с креплением лентой велкро с разгружающими шинами, с движением в коленном шарнире. Регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем, с гидравлической щиколоткой возможностью регулировки высоты каблука до 7 см. Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки должны быть чулки ортопедические перлоновые. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 8 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая из вспененного полимера, косметическое покрытие облицовки косметический чулок телесного цвета. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида. Одна пробная диагностическая гильза должна изготавливаться методом термоформирования из листовых материалов и предназначена для достижения наибольшего прилегания поверхности гильзы к культе. Постоянная приемная гильза должна изготавливаться по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоит из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых мономеров с усилением участков давления угольными тканевыми элементами. Должен быть полимерный стабилизирующий чехол с дистальным креплением и нейлоновой текстильной оболочкой, в том числе подходящий для культей с костными выступами, испытывающими повышенное давление. Крепление чехла к протезу должно осуществляется с использованием замкового устройства для полимерных чехлов с возможностью подтяжки. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна сочетать сочетает в себе функциональность, комфорт и эстетичный дизайн, позволяет плавно и легко регулировать высоту каблука под различный тип обуви. Функция разделенного носка должна позволять стопе приспосабливаться к профилю поверхности передвижения, и обеспечивать пользователем устойчивость и комфортом при перемещении по неровной местности. Косметической облицовка стопы за счет анатомической формы, а также характеристик материала должна придавать устойчивость при ходьбе босиком на мокрых и гладких поверхностях, позволяет носить сандалии и шлепанцы. Протез должен комплектоваться набором трикотажных чехлов. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 2 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая из вспененного пенополиуретана, косметическое покрытие облицовки должны быть гольфы перлоновые ортопедические. Приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку, 1 пробная приемная гильза изготавливается вакуумным методом из термопластичного материала для примерки и достижения прилегания поверхности гильзы к культе. Постоянная приемная гильза должна изготавливаться методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. В качестве вкладных элементов должны применяться чехлы полимерные, крепление протеза на пациенте должно осуществляется с помощью замкового устройства для полимерных чехлов, с использованием полимерного наколенника. Регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть углепластиковая, состоящая из соединенных сдвоенных пружинных элементов, с высоким уровнем энергосбережения. Стопа должна позволять пользователю передвигаться по ровной и неровной поверхностям, за счет подрессоренного основания и демпфирующих элементов. Гибкая конструкция основания стопы обеспечивает отличную поперечную и продольную устойчивость. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 1 |
| 8-07-04 Протез голени для купания | Протез голени для купания. Приемная гильза должна быть изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (одна пробная гильза из термолина). Несущий модуль должен быть полый, из ортокриловой смолы с карбоновым связующим. Стопа должна быть водостойкая, выполнена из пластиковых сегментов. Крепление должно быть с помощью силиконового чехла и замкового устройства. Протез должен быть предназначен для принятия водных процедур и для купания в водной среде, с умеренным течением. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием. | 10 |

Обеспечение получателей протезами нижних конечностей должно осуществляться в комплекте со всеми необходимыми комплектующими: чехлами, косметическими оболочками.

При выполнении работ по изготовлению протезов должно осуществляться наблюдение и контроль при примерке и обеспечении граждан указанными средствами реабилитации. Указанные наблюдение и контроль должны осуществляться в протезно-ортопедическом предприятии. Граждане не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении документации должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

12. Требования к обеспечению Изделиями.

Обеспечение протезами конечностей должно включать в себя:

- изготовление и подборку протезов конечностей индивидуально, с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние застрахованного, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты;

- ремонт и замену протезов конечностей, в случаях, установленных Контрактом;

- консультативно-практическую помощь по использованию, обучение правилам эксплуатации протезов конечностей.

13. Требования к безопасности выполняемых работ: выполнение работ по обеспечению протезами нижних конечностей для застрахованных граждан должны осуществляться при наличии: регистрационных удостоверений; деклараций соответствия на продукцию, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия. Исполнителем предоставляются те документы, которые имеются в наличии на протезы нижних конечностей, указываемых в заявке Участником.

Материалы, применяемые при изготовлении Изделий, контактирующие с телом пациента, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него

14. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполняемых работ:

Выполнение работ по изготовлению протезов должны быть осуществлены по индивидуальным заказам пациентов, при наличии направлений Филиала Заказчика.

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет не менее 24 месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие пригодно для ремонта в течение времени его эксплуатационного назначения.