Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2023 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки (показатели)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы органов человека прочие, не включенные в другие группировки 32.50.22.199 | Выполнение работ по изготовлению протеза пальца косметического, 8-01-01 | Протез пальца косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Система управления: отсутствует. Протез состоит из отдельного модуля пальца из силикона или поливинилхлорида или пластизоля. Приемная гильза: индивидуально подогнанное заполнение полости искусственного пальца. Тип крепления: за счет формы приемной полости модуля пальца. |
| 2 | Протезы органов человека прочие, не включенные в другие группировки 32.50.22.199 | Выполнение работ по изготовлению протеза пальца косметического, 8-01-01 | Протез пальца косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Система управления: отсутствует. Состоит из блока 2-5 пальцев, соединенных основанием из силикона или поливинилхлорида или пластизоля. Приемная гильза: индивидуально подогнанное заполнение полости блока пальцев. Тип крепления: за счет формы приемной полости блока пальцев. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Система управления: отсутствует. Кисть: косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Косметическая оболочка – отсутствует или ПВХ (пластизоль) без покрытия или силиконовая. Приемная гильза: индивидуальное заполнение косметической кисти. Тип крепления: индивидуальное подгоночное. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей (косметических, тяговых каркасных без ротации) и рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Тип крепления: индивидуальное или подгоночное |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая из поливинилхлорида или силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Косметическая оболочка: без оболочки. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует или адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Приемная гильза: индивидуальная одинарная изготовленная по слепку с культи Получателя или индивидуальная составная изготовленная по слепку с культи Получателя или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или из листового термопласта или из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Тип крепления: за счет формы приемной гильзы или крепление захватом надмыщелков локтевого сустава или индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная одинарная или составная, изготовленная по слепку с культи Получателя или унифицированная или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или листовой термопласт или литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Тип крепления: гильзой на плечо, присоединяемой к приемной гильзе или крепление захватом надмыщелков локтевого сустава или за счет формы приемной гильзы или индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: поливинилхлорид или силиконовая с несъёмной формообразующей арматурой в пальцах с адаптером в запястье. Косметическая оболочка – отсутствует. Приемная гильза: индивидуальное одинарная или индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи Получателя или унифицированная или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей. Локтевой модуль: узел «локоть – предплечье» эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивной ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или комплект шин для локтевых шарниров Тип крепления: индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: отсутствует. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная одинарная или индивидуальная составная изготовленная по слепку с культи Получателя или унифицированная или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе связывающих смол или листовой термопласт. Локтевой модуль: комплект шин для рабочего протеза плеча с хвостовиком для присоединения рабочих насадок. Тип крепления: индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового) 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: активный. Система управления: тяговая. Кисть: с гибкой тягой корпусная, с пружинным схватом с пассивным узлом ротации. Косметическая оболочка: поливинилхлоридная. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт. Тип крепления: подгоночное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового) 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: тяговый. Приёмная гильза: индивидуальная одинарная или индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластика на основе акриловых смол или листовой термопласт. Крепление: подгоночное или индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Косметическая оболочка: из поливинилхлорида. Кисть: с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Система управления: механическая (тяговая). Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт. Кисть: с двумя гибкими тягами каркасная с активным схватом без ротации. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в шарнире запястья. Косметическая оболочка: поливинилхлоридная с покрытием. Тип крепления: подгоночное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 12 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: тяговый. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт. Крепление: подгоночное или индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Локтевой модуль: узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Косметическая оболочка: из поливинилхлорида или поливинилхлорида с покрытием. Кисть: кисть с гибкой тягой каркасная, с пружинным схватом пассивной ротации. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 13 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт. Система управления: тяговая. Оболочка косметическая: поливинилхлоридная с покрытием. Локтевой модуль: экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья. Кисть: с гибкой тягой каркасная, с пружинным схватом пассивной ротации. Тип крепления: подгоночное, для тягового протеза плеча. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 14 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопласт. Система управления: тяговая. Оболочка косметическая: поливинилхлоридная с покрытием. Локтевой модуль: экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья. Кисть: с гибкой тягой каркасная, с активным схватом пассивной ротации. Тип крепления: подгоночное, для тягового протеза плеча. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 15 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая из поливинилхлорида или силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Косметическая оболочка – без оболочки. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует или адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 16 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: поливинилхлорид или силиконовая с несъёмной формообразующей арматурой в пальцах с адаптером в запястье. Косметическая оболочка – отсутствует. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей и рабочих насадок. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивной ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или комплект шин для локтевых шарниров. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком.. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 17 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект шин для рабочего протеза с хвостовиком для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок – 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком.. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 18 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: отсутствует. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок – 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Локтевой модуль: комплект шин для рабочего протеза плеча с хвостовиком для присоединения рабочих насадок. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 19 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового) 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: тяговый. Приёмная гильза: индивидуальная одинарная или индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Косметическая оболочка: из поливинилхлорида. Кисть: с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 20 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: тяговый. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Локтевой модуль: узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Косметическая оболочка: из поливинилхлорида или поливинилхлорида с покрытием. Кисть: с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 21 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приёмной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Система управления: тяговая. Оболочка косметическая: поливинилхлоридная с покрытием. Локтевой модуль: экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья. Кисть: с гибкой тягой каркасная, с пружинным схватом пассивной ротации. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 22 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового) 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приёмной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Система управления: тяговая. Оболочка косметическая: поливинилхлоридная с покрытием. Локтевой модуль: экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья. Кисть: с гибкой тягой каркасная, с активным схватом пассивной ротации. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 23 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Приемная гильза: индивидуальное заполнение косметической кисти. Тип крепления: специальное. |
| 24 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или из мягкого гибкого термопласта с адгезивной поверхностью, или из силикона. Способ управления: отсутствует. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Оболочка косметическая: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Тип крепления: крепление с захватом надмыщелков плеча или индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 25 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Косметическая оболочка: отсутствует. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или из мягкого гибкого термопласта с адгезивной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических. Локтевой модуль: узел «локоть – предплечье» эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивной ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или комплект шин для локтевых шарниров Тип крепления: индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 26 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 27 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Косметическая оболочка: отсутствует. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или из мягкого гибкого термопласта с адгезивной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических. Локтевой модуль: узел «локоть – предплечье» эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча или узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивной ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья или комплект шин для локтевых шарниров Тип крепления: силиконовое с быстросъемным замком. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 28 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из несущих и подвижных элементов и приемной гильзы. Приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву, путем ламинирования из термолина, а также из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Схват осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Раскрытие происходит за счет пружин. Протез имеет две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Протез позволяет выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под Получателя. Остальные элементы стандартные, типоразмерные. Составные части протеза: кисть, арка, предплечье, пальцы соответствующего типоразмера. |
| 29 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового) 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава. Протез состоит из несущих и подвижных элементов и приемной гильзы. Гильза изготавливается по гипсовому позитиву, путем ламинирования из термолина, а также из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Схват осуществляется за счет сгибания руки в локтевом суставе, посредством связующих тяговых нитей. Раскрытие происходит за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Остальные элементы стандартные, типоразмерные. Составные части протеза: кисть, ротатор, предплечье, арка, пальцы соответствующего типоразмера. Предплечье и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. |
| 30 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Оболочка косметическая: отсутствует. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Плечевой модуль: обеспечивает свободный мах амплитудой до 40°, отведение до 20°, возможность фиксации со смещением вперед на 30° и разблокировки за счет движений туловища или здоровой рукой. Несущая гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку плеча Получателя. Материал несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или мягкий гибкий термопласт с адгезивной поверхностью. Наплечник: индивидуальный, изготовлен по слепку. Материал наплечника: мягкий, гибкий термопласт с адгезивной поверхностью и слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное. |
| 31 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Оболочка косметическая: отсутствует. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Плечевой модуль: обеспечивает свободный мах амплитудой до 40°, отведение до 20°, возможность фиксации со смещением вперед на 30° и разблокировки за счет движений туловища или здоровой рукой. Несущая гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку плеча Получателя. Материал несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или мягкий гибкий термопласт с адгезивной поверхностью. Наплечник: индивидуальный, изготовлен по слепку. Материал наплечника: мягкий, гибкий термопласт с адгезивной поверхностью и слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное. |
| 32 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Оболочка косметическая: отсутствует. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Несущая гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку плеча Получателя. Материал несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или мягкий гибкий термопласт с адгезивной поверхностью. Наплечник: индивидуальный, изготовлен по слепку. Материал наплечника: мягкий, гибкий термопласт с адгезивной поверхностью и слоистого пластика на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное. |
| 33 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Кисть: косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, ярко выраженным эффектом, детализированными капиллярными линиями, венами и суставами. Оболочка косметическая: отсутствует. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Несущая гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку плеча Получателя. Материал несущей гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Наплечник: индивидуальный, изготовлен по слепку. Материал наплечника: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или мягкий гибкий термопласт с адгезивной поверхностью. Тип крепления: индивидуальное. |
| 34 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Кисть: искусственная косметическая из силикона, максимально приближенна к естественному виду здоровой кисти, армированная нейлоновой сеткой. Позволяющая проводить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе и быстрого удаления типографской краски. Применяются скользящее покрытие, армированные пальцы, детализированные папиллярные линии, костные выступы, вены, рельефы. Индивидуально подбираемый под Получателя цвет покровов. Облицовка косметическая: формообразующая – поролон. Оболочка косметический: покрытие – чулок ортопедический перлоновый – 1 шт. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя, скелетированная. Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Допускается изготовление пробных гильз из термопластика. Локтевой шарнир: пассивный с возможностью фиксации в различных положениях, пассивная ротация кисти. Тип крепления: при помощи силиконового чехла и замка. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 35 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Кисть: косметическая. Облицовка косметическая: отсутствует. Оболочка косметическая: силиконовая, со скользящим покрытием, с внутренней армированной нейлоновой тканью, с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений – 2 шт. Приемная гильза: составная, индивидуально изготовленная по слепку с культи получателя. Материал приемной гильзы: слоистый пластик. Тип крепления: за счет формы гильзы. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 36 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: поливинилхлорид или силиконовая с несъёмной формообразующей арматурой в пальцах с адаптером в запястье. Косметическая оболочка – отсутствует. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя или унифицированная или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: адаптер для присоединения кистей косметических. Локтевой узел пассивный состоит из индивидуально изготовленных несущих гильз из литьевого пластика, шарнирно соединенных между собой. Тип крепления: индивидуальное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 37 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового) 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Способ управления: активный. Система управления: тяговая. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Кисть: с гибкой тягой каркасная, с активным схватом без ротации. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. Косметическая оболочка: силиконовая. Тип крепления: подгоночное. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |
| 38 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой. Кисть: отсутствует. Косметическая оболочка – отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с цилиндрическим хвостиком 10 мм. Комплект рабочих насадок - 5 шт. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Тип крепления: за счет формы приемной гильзы. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  транспортированию изготовленного изделия,

техническим  и  функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) верхнюю  конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации, а также инструкцию по применению (памятка по обращению с изделием).

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы верхних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 18.

Требования  к качеству  и  безопасности работ

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов верхних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы соответствуют требованиям ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей», ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», а также ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия имеют декларацию о соответствии.

Материалы приемных гильз протезов, контактирующие с телом пользователя, соответствуют требованиям биологической безопасности, обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не деформируются в процессе эксплуатации протезов.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам работ

Протезы верхних конечностей частично или полностью заменяют отсутствующую конечность, восполняют косметические и (или) функциональные дефекты.

Активные протезы конечностей восполняют форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы изготовлены с учетом требований эргономики и эстетики.

Внешние обводы протезов не вызывают нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, а также одежды пользователей и других лиц.

Приемные гильзы и элементы крепления протезов надежно удерживают протезы на культе пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей нет трещин, забоин, вмятин, расслоения материалов, заусенцев и острых кромок.

Металлические части протезов изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота).

Протезы приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и выдерживают дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протезов.

Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

В комплект протезов верхних конечностей входит:

- протез;

- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

При выдаче протезов Получателям изделия упаковываются в соответствии п. 11.2 «Маркировка. Упаковка» ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Упаковка протезов верхних конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

В зависимости от размеров протезы упаковывают в оберточную бумагу или в потребительскую тару - пакет из полиэтиленовой пленки, коробку из картона и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани.

Упакованные изделия перевязаны шпагатом или оклеены клеевой лентой на бумажной основе или полиэтиленовой лентой с липким слоем.

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 13.2 «Маркировка») протез имеет этикетку, на которой указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

В инструкции по применению указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные в приложении к протезу пользователем.

В инструкции по применению изготовитель установил средства, с помощью которых поверхности протезных устройств очищаются или дезинфицируются.

Транспортирование изделий проводится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия защищены от ударов и попадания влаги.

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 31 августа 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов верхних конечностей:

Челябинская область, г. Челябинск,                ________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.