Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом нижней конечности в 2023 году.

| № п/п | Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Составной частью протеза является силиконовый чехол с мембранами для вакуумного крепления. Крепление с использованием вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса инвалида (100+/- 5 кг). Модуль коленный гидравлический одноосный с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса. Материал - карбон. Время работы без подзарядки до 5 дней. В комплектацию модуля коленного входят: гироскоп и датчик ускорения, угловой датчик, гидроцилиндр, аккумулятор и электронные компоненты, индукционная зарядка. Модуль, несущий с дополнительными датчиками, которые служат для измерения величин моментов щиколотки и вертикальных усилий, действующих на шарнир. Конструкция стопы имеет адаптер пирамидку из легкого алюминия. Система пружин переднего и пяточного отдела стопы обеспечивает эффективную амортизацию при спуске вниз, высокую стабильность, безопасность и высокую отдачу энергии. Опорная пружинная система объединяет пяточную и переднюю часть в оптимальную единую систему. В комплект поставки стопы входят два пяточных клина, оболочка стопы с соединительной крышкой и защитным носком. Наличие поворотного устройства. Наличие жесткого протектора для защиты коленного шарнира. Тип протеза постоянный. | 1 |

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования».

- «ГОСТ Р 51191-2019 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Гарантийный срок устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах г. Липецка и Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах г. Липецка и Липецкой области).

На момент приемки выполненных работ должен быть подтверждающий документ о соответствии готового изделия (протеза) установленному уровню двигательной активности инвалида. Подтверждающим документом о соответствии готового изделия (протеза) установленному уровню двигательной активности инвалида, является официальный документ, отражающий в содержании установленный уровень активности, подписанный уполномоченным лицом.