### Описание объекта закупки

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-стульев с санитарным оснащением активного типа, с колесами, без колес, пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)) для обеспечения инвалидов в 2022г.

Место поставки товара: Республика Дагестан г.Махачкала.

Срок поставки товара: в течении 20 дней со дня заключения контракта.

Технические требования

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитые (токсичных) компоненты, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На каждом кресло- стуле должна быть табличка. «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке», ГОСТ 12969, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

| п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Основные технические характеристики должны быть: Рама стула должна быть разборной, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие должно быть со снятым судном и позволять пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики должны быть: вес кресла-стула – не более 10 кг, максимальная допустимая нагрузка – не менее 125 кг, ширина сидения –не менее 460 мм, Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможности регулировки сиденья по высоте на: не менее чем 100 мм, с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях. Оснащение и комплектация должно быть: - спинка съемная; - подлокотники откидные или съёмные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. Срок службы не менее 4 лет | 200 |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть разборной, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие должно быть со снятым судном и позволять пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики должны быть: вес кресла-стула – не более 8 кг, максимальная допустимая нагрузка - не менее 110 кг, ширине сидения – не менее 430 мм. Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможности регулировки сидения по высоте на: не менее чем 100 мм, не менее чем в 7-ми положениях. Оснащение и комплектация должны быть: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет | 90 |
| 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Конструкция и основные технические характеристики должны быть: Рама стула должна быть изготовлена из тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие должно быть со снятым судном и позволять пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики должны быть: вес кресла-стула – не более 10 кг, максимальная допустимая нагрузка - не менее 200 кг, ширина сидения – не менее 510 мм. Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможности регулировки сидения по высоте на: не менее чем 100 мм, не менее чем в 5-ти положениях. Оснащение и комплектация должны быть: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет | 5 |
| 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. Предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики должны быть: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющей производить многократную гигиеническую обработку. Габаритные размеры должны быть: - ширина сиденья – не менее 43 см; - вес - не менее 12,5 кг; - максимальная допустимая нагрузка – не менее 125 кг, Конструкция кресло-стула разборная, должна иметь: - возможность пользоваться стандартным унитазом; - две пары малых колес; -два задних колеса кресло-коляски должны быть оснащены стояночными тормозами; - съемные подлокотники; Кресло-стул должен быть оснащен: -двумя съемными, откидными, регулируемыми по высоте подножками; - съемной спинкой и сиденьем, выполненной из искусственной кожи; - съёмным ведром с крышкой (судном); - стояночными тормозами; - руководством по эксплуатации. Срок службы не менее 4 лет | 5 |
| ИТОГО: |  | 300 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| Срок поставки | 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется в течение 20 дней со дня заключения контракта для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| --- | --- |
| Место поставки | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства инвалида. |