Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов). ОКПД 2: 30.92 | Кресло-коляска комнатная должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и приводится в движение сопровождающим лицом. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Крепление плечевых точек Н-образного ремня должно регулироваться по высоте не менее чем на 200 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес. Кресло-коляска должна быть оснащена длиной ручкой для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена передними поворотными колесами с фиксатором. Кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными задними колесами с кнопочной фиксацией. Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Кресло-коляска: Спинка должна быть с регулируемым углом наклона Сиденье должно быть с регулируемым углом наклона Подлокотники должны регулироваться по высоте Подножка должна регулироваться по высоте Глубина сидения должна быть регулируемая не менее чем на 5 см. Приспособления: Коляска должна быть оснащена подголовником, боковыми опорами для головы, боковыми опорами для тела Коляска должна быть оснащена поясничным валиком, валик ремень для сохранения зазора между ногами, держателями для ног, ремнем для пятки, нагрудным и поясным ремнем Характеристики кресла-коляски: Ширина сидения, регулируемая: от 20 см до 25 см – 19 шт. от 25 см до 30 см – 25 шт. от 30 см до 35 см – 25 шт. от 35 см до 40 см – 24 шт. (По заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); В комплект поставки должны входить: - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 93 |
| 2 | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов). ОКПД 2: 30.92 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски должна быть без применения инструмента Съемное посадочное место должно быть на жестком основании и иметь возможность переустановки по - и против- направления движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должны быть съемными и изготовлены из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Кресло-коляска: -Спинка должна быть с регулируемым углом наклона -Сиденье должно быть с регулируемым углом наклона -Подлокотники должны регулироваться по высоте -Подножка должна регулироваться по высоте -Глубина сидения должна быть регулируемая не менее чем на 5 см. Приспособления: -Коляска должна быть оснащена подголовником, боковыми опорами для головы, боковыми опорами для тела -Должна быть оснащена подушками на сиденье, подушками на спинку. -Должна быть оснащена подставкой под икры, регулируемая по глубине подставки под икры. Так же должна быть оснащена приставным столиком и предохранительным поясом Коляска должна быть оснащена поясничным валиком, валик ремень для сохранения зазора между ногами, держателями для ног, ремнем для пятки, нагрудным и поясным ремнем Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 130 мм в пяти положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитые и иметь диаметр 220 мм. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемными и оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть 270 мм. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Задние колеса кресло-коляски должны быть оснащены единым стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Коляска Ширина сиденья, регулируемая: от 20 см до 25 см – 22 шт. от 25 см до 30 см – 18 шт. от 30 см до 35 см – 11 шт. от 35 см до 40 см – 24 шт. (По заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида)В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. | 90 |
|  |  | ИТОГО: | 183 |