Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## На проведение аукциона в электронной форме для заключения государственного контракта, на поставку кресел-колясок с ручным приводом прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов),  кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения детей-инвалидов в 2022 году.

ОКПД2-30.92.20.000

| Название ТСР | Функциональные и технические характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| [7-02-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 | Объём бёдер: 36 см; Ширина сиденья: 32 см; Глубина сиденья: 25 см; Высота сиденья: 30 см; Высота подлокотника: 15 см; Высота подножки: 15 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-02-01] Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.01.12 | Объём бёдер: 56 см; Ширина сиденья: 39 см; Глубина сиденья: 29 см; Высота сиденья: 58 см; Высота подлокотника: 22 см; Высота подножки: 22 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-02-01] Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.01.12 | Объём бёдер: 57 см; Ширина сиденья: 38 см; Глубина сиденья: 33 см; Высота сиденья: 30 см; Высота подлокотника: 16 см; Высота подножки: 20 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; Подножка: с регулируемой опорой стопы; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021. ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-01-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.01.02.05 | Объём бёдер: 50 см; Ширина сиденья: 29 см; Глубина сиденья: 21 см; Высота спинки: 20 см; Высота подлокотника: 11 см; Высота подножки: 15 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-02-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 | Объём бёдер: 50 см; Ширина сиденья: 29 см; Глубина сиденья: 21 см; Высота спинки: 20 см; Высота подлокотника: 11 см; Высота подножки: 15 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-01-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.01.02.05 | Объём бёдер: 90 см; Ширина сиденья: 49 см; Глубина сиденья: 45 см; Высота сиденья: 48 см; Высота подлокотника: 17 см; Высота подножки: 43 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; Подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: держатели для ног, ремень для пятки, поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-02-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 | Объём бёдер: 90 см; Ширина сиденья: 49 см; Глубина сиденья: 45 см; Высота сиденья: 48 см; Высота подлокотника: 17 см; Высота подножки: 43 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; Подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: держатели для ног, ремень для пятки, поясной ремень. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |
| [7-02-02] Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КОЗ 01.28.07.02.02.05 | Объём бёдер: 57 см. Спинка с регулируемым углом наклона, откидная; жесткая; Валик для сохранения зазора между ногами; держатели для ног; Ремень для пятки; Нагрудный ремень; Поясной ремень; Ширина сиденья: 35 см; Глубина сиденья: 37 см; Высота сиденья: 36 см; Высота спинки: 45 см; Высота подлокотника: 15 см. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида | 1 |

Требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок на кресла-коляски составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

В срок не более 2 (Двух) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара на территорию Сахалинской области в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта.

Срок поставки Товара: с даты получения от заказчика реестра получателей до 18.07.2022 года.

Поставка товара Получателем не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

Порядок расчетов

Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки товара, на основании предоставленных Исполнителем отчетных документов.

Поставщик в течение 10 рабочих дней после поставки товара по контракту (этапу контракта) получателям, указанным в реестре получателей товара, представляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), акта выполненных работ акты сдачи-приемки работ, подписанных Получателем, реестр поставленного товара, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком документов, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- включенные в контракт в соответствии идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;

- наименование поставленного товара;

- наименование страны происхождения поставленного товара;

- информацию о количестве поставленного товара;

- стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке должны прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью: Акт выполненных работ с приложенным Реестром поставленного товара, Актом сдачи-приемки поставленного товара Получателем, счет и отрывной талон к Направлению на бумажном носителе. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

В срок, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

По факту последней поставки товара Получателю Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акта приемки поставленного Товара.

# Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 18.08.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

# Обеспечение исполнения контракта 30%.

# Источник финансирования – за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Код бюджетной классификации 39310030440139570323