Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

Описание объекта закупки

Поставка электронных стационарных видеоувеличителей в целях социального обеспечения граждан

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Стационарный |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 |
| Наличие экрана | Да |
| Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 |
| Интерфейс | HDMI |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и < 26 Дюйм (25,4 мм) |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |
| Наличие встроенных динамиков | Нет |
| Наличие складной или выдвижной ручки | Нет |
| Наличие пульта управления | Нет |
| Наличие дополнительных функций | Блокировка перемещения координатного столика |
|  | Стоп кадр |
|  | Автофокус |
|  | Линия чтения |
|  | Маски чтения |
|  | Блокировка фокуса |
|  | Функция поиска |
|  | Чтение полной страницы |
| Возможность регулировки | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости |
|  | Яркость изображения |
|  | Положение экрана |
| Режимы просмотра | Просмотр документа |
| Количество языков распознавания и чтения | < 10 |
| Количество цветовых режмов | ≥ 20 Шт |
| Цветная HD камера | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Вес | ≤ 15 Килограмм |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Нет |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Нет |
| Тип питания | От сети |
| Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да |
| Наличие кнопок управления | Да |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты подписания государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.