Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году опор для сидения в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Опора для сидения для детей-инвалидов 6-07-01 | Назначение | создает правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте подлокотников, абдуктора, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки |  | 80 |
|  |  |  | Описание |  | выполнена из дерева или комбинирована из дерева и металла |  |
|  |  |  | Конструкция | - анатомическая спинка; - съёмный столик; - мягкий подголовник, регулируемый по высоте; - тазобедренное крепление в виде одиночного ремня; - нагрудное крепление «жилетик»; - абдуктор; - ножки сидения и подлокотники, регулируемые по высоте; - съёмные коленоупоры; - регулировка положения стоп по плоскости подножки, с возможностью закрепления в любом выбранном положении; - колеса, задняя пара колес имеет тормоза. |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки |  | не менее 45° (от вертикали) |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки угла наклона спинки |  | не менее 30° (от вертикали) |  |
|  |  |  | Мягкие элементы | из поролона, обтянуты искусственной кожей |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | в диапазоне от 75см до 160см, в зависимости от типоразмера | Не менее 4 типоразмеров |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| ИТОГО | 80 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н.

** Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опоры должны удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности опоры должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали опор при его нормальной эксплуатации 
(п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка опор должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование опор должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 мая 2024 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.