Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (аппарат на голеностопный сустав, аппарат на нижние конечности и туловище),для обеспечения инвалидов в 2022г.

Срок изготовления изделия: В течении 60 дней со дня выдачи направления на протезирование.

Место выполнения работ – По месту нахождения инвалидов .

Требования к техническим характеристика

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении  инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы  должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-91 (ИСО 4074-4-80) «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии

сертификата соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, узлы, полуфабрикаты, для изготовления ортезов соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы -должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТа.

Аппарат на всю ногу ,аппарат на нижние конечности и аппарат на голеностопный сустав гарантийный срок   не менее 6 месяцев.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, слуг не должен превышать срока службы товара.

| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище применяется при нарушении функций опорно-двигательной системы. Шарниры ,отвечающие основным суставом (тазобедренному, коленному и голеностопному)допускают регулировку диапазона движений. Аппарат универсальный ,максимальной готовности, перенастраиваемый, с возможностью вертикализации , фиксирует ,корригирует ,разгружает и стабилизирует суставы, не исключая в них движения. Ортез представляет собой каркас ,который фиксирует тазобедренную область и нижние конечности .Один из наиболее распространенных способов его изготовления –вакуумная формовка из высококачественного медицинского термопластика .Этот каркас дополняется фиксирующими элементами и металлическими шарнирами. Каждый ортез собирается вручную с учетом физиологических особенностей пациента и характера протекания его заболевания. | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно-профилактическое. | 25 |