Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: «Выполнение работ по обеспечению в 2023 году детей – инвалидов, инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (аппаратами на нижние конечности)».

Количество выполняемых работ: 35 шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на изготовление протезно-ортопедических изделий, но не позднее 20.09.2023.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование инвалидов о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия инвалиду, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Исполнитель должен предоставить протезно-ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта проверки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта проверки выполненных работ.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению:

Выполнение работ по обеспечению аппаратами (ортезирование) направлено на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации функций, поврежденных или реконструированных суставов и других функций опорно-двигательного аппарата.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям следующих стандартов:

-  ГОСТ Р 70053-2022 Аппараты ортопедические на всю ногу. Общие технические требования. Классификация;

- ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению Получателей ортезами (аппаратами) считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

Аппараты должны плотно охватывать конечность или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.  Должны допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателей ортезами (аппаратами) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку гарантий качества:

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся при нормальном использовании в обычных условиях.

Использование изделий не должно создавать угрозу для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование изделия не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Минимальный гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение аппаратов на нижние конечности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| Наименование протеза | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Аппарат на голеностопный | 1. (8-09-37) Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильз на голень и стопу, соединенных между собой шарнирами, обеспечивающими движение в голеностопном суставе. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться лентой по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | 20 |
| 2. Аппарат на голеностопный и коленный суставы (полимерный) | 2. (8-09-38) Аппарат на голеностопный и коленный суставы (полимерный) должен состоять из гильз бедра, голени и стопы, соединенных между собой шарнирами (с замком или без замка) обеспечивающими движение в голеностопном и коленном суставах. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 4 |
| 3. Аппарат на голеностопный и коленный суставы (шинно-кожаный) | 3. (8-09-38) Аппарат на голеностопный и коленный суставы (шинно-кожаный) должен состоять из гильз бедра, голени и стопы, соединенных между собой шарнирами (с замком или без замка) обеспечивающими движение в голеностопном и коленном суставах. Приемные гильзы должны быть изготовлены из кожи. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 1 |
| 4. Аппарат на коленный сустав | 4. (8-09-39) Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, должен состоять из гильз бедра и голени, соединённых между собой шарнирами в области коленного сустава (с замком или без замка). Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 7 |
| 5. Аппарат на тазобедренный сустав | 5. (8-09-40) Аппарат на тазобедренный сустав должен состоять из гильзы бедра и корсета (полукорсета), соединенных между собой шарнирами в области тазобедренного сустава. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата, должны быть гипоаллергенными. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 3 |