Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением для обеспечения инвалида в 2022 году.

| ОКПД 2 | Наименование изделия | Описание функциональных и качественных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.121 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением Вид 8-04-02 | Внутри приемной гильзы в проекции управляющих мышц должны быть расположены два датчика миосигналов. Датчики должны иметь возможность настраивать усиление сигнала раздельно. Наличие в протезе быстросъемного запястья (позволяющий полность разделить кисть с культеприемной гильзой) с пассивной ратацией на 720° без ограничений. Пульт включения должен быть оснащен световой индексацией заряда, а также магнитного разъема для зарядного устройства. Емкость аккумуляторных батарей должен варьироваться от 1300 до 4000. Наличие функции быстрой зарядки до 40 минут полного заряда. Кисть миоэлектрическая: с возможностью управления кистью как от двух, так и одного миоэлектрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц; с пропорциональным управлением скоростью и силой схвата, сила схвата не менее 90Н, обеспечивающий естественную и скоординированную работу всех пяти пальцев, с повышенной скоростью и точностью движения, гарантирующих выполнение не менее 26 моделей схватов/жестов искусственной кисти. Большой палец кисти со сгибанием в шарнирах первой фаланги, с электронным управлением приведения/отведения и сгибания/разгибания. Пальцы со второго по пятый с электромеханическим управлением, с подвижностью в пястно-фаланговом и среднем шарнирах. Максимальная допустимая статистическая нагрузка на каждый палец должна быть не менее 8 кг. Максимально допустимая статистическая нагрузка на протез должна быть не менее 40 кг. Минимальное время схвата кисти и с полностью открытой в сжатый кулак должно быть не более 1,2 сек. Кисть должна обладать оболочкой для защиты от пыли и воды по стандарту IP54. Для лучшего сцепления с поверхностью кисть должна обладать системой покрытия и протекторов (это элемент пальца которых обеспечивает оптимальное пятно контакта пальца с предметом). Система управления: С помощью программы пользователь должен иметь возможность настроить варианты миоэлектрических сигналов – триггеров и определенных жестов для переключения схватов. Система управления должна давать возможность раздельно настраивать усиление миосигналов, а также верхний и нижний пороги срабатывания. Регулировка чувствительности датчиков должна осуществляться механическим способом, а также дистанционно по Bluetooth соединению с помощью приложения или программы, установленной на компьютере. Кисть должна иметь сенсорный дисплей для возможности переключение и изменение жестов/схватов при помощи здоровой руки. На кисти должен быть расположен индикатор уровня заряда. Пальцы должны обладать функцией амортизации предмета при схвате. Поддержка различных видов дожатия такие, как прямопропорциональная и триггерная. Наличие возможности смены схвата с помощью искусственного интеллекта. Возможность выбора управления от одного датчика, от двух датчиков, от восьми датчиков. Наличие возможности тонкой настройки скорости реакции на команду, скорости переключения схватов и усиления сигналов с помощью программы. Крепление должно быть индивидуальное подгоночное. Гарантийный срок на протез и все составляющие, устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в эксплуатацию составляет 24 месяца. | 1 |

Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения Получателя, заменяющего частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по изготовлению протеза верхней конечности должны выполняться с учетом медицинских показаний Получателя.

Выполняемые работы по изготовлению протеза верхней конечности, предназначенные для Получателя, должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации ограничения его жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения Получателя   должны предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протеза должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании протеза.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом Получателя, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

При использовании протеза по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование протеза не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления протеза, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

Протез не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Протез должен соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя.

Изготовленный протез должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011 (заменен на ГОСТ ISO 10993-1-2021(приказ Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст), ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». ГОСТ Р ИСО 13405-3 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Классификация узлов протезов верхних конечностей».

* отменяется с 01.03.2022 г.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - по ГОСТ 20790-93/ГОСТ 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока Исполнитель (Соисполнитель) обязан производить замену или ремонт изделия, а также осуществлять подгонку, корректировку Изделия бесплатно. Проезд к месту проведения гарантийного ремонта или замены Изделия производится за счет Исполнителя (Соисполнителя).

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя не по вине Исполнителя (Соисполнителя).

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделия на территории Российской Федерации по индивидуальным заказам Получателя.

Срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателей с направлением к Исполнителю, а в случае поступления направления к Исполнителю после 15.03.2022 г. – не позднее 15.05.2022 г. (включительно).

Прием заказов на выполнение работ, примерка и получение готовых изделий должны быть осуществлены по месту изготовления или по месту жительства инвалида (право выбора способа получения   предоставляется Получателю).

При работе с Получателем Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Форма, сроки и порядок оплаты изделия: расчеты производятся с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя после предоставления Заказчику Акта приема-передачи изделия, Реестра получателей, счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), оформленных надлежащим образом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.