Приложение №1 к извещению о

проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка автомобилей с адаптированными органами управления в 2024 году, предназначенных для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, шт. | Технические и функциональные характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления (без правой ноги) | 5 | Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип кузова | Седан | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  | Хэтчбек |  |
|  |  |  | Количество дверей, шт. | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двигателя | бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Трансмиссия (тип) | механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 95 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Автомобиль с адаптированными органами управления (без обеих ног) | 1 | Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип кузова/ | Седан | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  | Хэтчбек |  |
|  |  |  | Количество дверей | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двигателя | бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Трансмиссия (тип) | механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 95 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. | Автомобиль с адаптированными органами управления (без левой ноги) | 4 | Категория автомобиля | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип кузова/ | Седан | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  | Хэтчбек |  |
|  |  |  | количество дверей | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двигателя | бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Трансмиссия (тип) | механическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Система зажигания | Электронная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Топливо | Бензин с октановым числом: ≥ 95 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Итого: | 10 |  |  |  |

Требования к качеству и безопасности Товара: автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Требования к автомобилям:

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2023-2024 года изготовления;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног, правой ноги, левой ноги);

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение не более чем 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Срок эксплуатации автомобиля должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Обязательные условия:

При выдаче Товара Получателям Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо). В договоре указывается обязательное условие для Получателя зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД и в течение 10 календарных дней представить страховщику соответствующие документы о регистрации.

Срок действия Направления: по 01.10.2024.

Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

Требования к месту поставки: Поставщик организовывает пункт выдачи Товара Получателям в г. Улан-Удэ, после получения направления или реестра направлений, сформированного Заказчиком.

Срок поставки товара: с даты заключения государственного контракта по 01.11.2024 г.

Начальник отдела организации назначения

и осуществления страховых выплат                       		                            Шункова Ю.Н.

Ведущий специалист-эксперт

отдела организации назначения

и осуществления страховых выплат                                                                         Баранова С.В.