Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки.

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению в 2023 году для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, протезов нижних конечностей (бедра).

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий, а также товара, поставляемого при выполнении работ (с указанием страны происхождения товара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, без вкладной гильзы |
|  |  |  | Крепление: | поясное, с использованием бандажа или вакуумное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя. |
|  |  |  | Стопа: | для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью энергосбережения |
|  |  |  | Коленный шарнир: | полицентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство: | отсутствует |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, без вкладной гильзы |
|  |  |  | Крепление: | с использованием бандажа или поясное |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Стопа: | для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью энергосбережения. |
|  |  |  | Коленный шарнир: | полицентрический с "геометрическим замком" с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство: | отсутствует |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, без вкладной гильзы |
|  |  |  | Крепление: | с использованием бандажа или поясное |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Стопа: | для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью энергосбережения |
|  |  |  | Коленный шарнир: | полицентрический с "геометрическим замком" с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство: | поворотное |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, без вкладной гильзы |
|  |  |  | Крепление: | с использованием бандажа |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Стопа: | для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный механический с замком, с функцией гидравлической помощи при приседании |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство: | отсутствует |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Крепление: | поясное, с использованием бандажа или вакуумное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или с повышенной упругостью носочной части |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с ручным замком |
|  |  |  | Дополнительное функциональное устройство: | отсутствует |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Крепление: | поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя |
|  |  |  | Стопа: | бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с замком |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Тип протеза: | лечебно-тренировочный |
|  |  |  | В комплекте: | протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного типа | Описание: | протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до 3 приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. |
|  |  |  | Крепление: | поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя |
|  |  |  | Стопа: | бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях |
|  |  |  | Коленный шарнир: | с пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства: | соответствуют весу Получателя |
|  |  |  | Тип протеза: | лечебно-тренировочный |
|  |  |  | В комплекте: | протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра немодульного типа | Описание: | протез бедра немодульный (подставка) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | без облицовки |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | без оболочки |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. |
|  |  |  | Крепление: | поясное |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором |
|  |  |  | Коленный шарнир: | отсутствует |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного типа | Описание: | протез при вычленении бедра модульного типа индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя |
|  |  |  | Косметическая облицовка: | формообразующая часть – листовой поролон |
|  |  |  | Косметическая оболочка: | покрытие - чулки ортопедические силоновые |
|  |  |  | Приемная гильза: | индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1. |
|  |  |  | Крепление: | поясное |
|  |  |  | Стопа: | с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором |
|  |  |  | Коленный шарнир: | одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с ручным замком |
|  |  |  | Тазобедренный шарнир: | замковый моноцентрический или беззамковый |
|  |  |  | Тип протеза: | постоянный |
|  |  |  | В комплекте: | - протез; - запасные детали и комплектующие узлы; - памятка по обращению с изделием (инструкция по применению); - набор чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием*. |

*срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления изделий из указанных материалов, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Объем подлежащих выполнению работ невозможно определить в соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие конечности, служащие для восстановления опорно-двигательных функций и (или) устранения косметических дефектов нижних конечностей. Протезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации п.6 ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации п.3 ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» (с 01.11.2022 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Декларации о соответствии на протез и на его составляющие и комплектующие предоставлены при наличии.

Протез соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868 и ГОСТ Р 51191 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя.

Протез прочный и выдерживает нагрузки при его применении пользователями способом, назначенным изготовителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 13.3, перечисления а), б). (п.п.5.3-5.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Протезы выдерживают ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность по ГОСТ Р 51632.

Протезы устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Протезы устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки, указанных в технических условиях на протез конкретного вида. (п.п.7.2-7.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Протезы модульные собираются из узлов, унифицированных по стыковочным размерам присоединяемых смежных узлов.

В протезах допускается применение узлов с большим уровнем нагрузки по отношению к максимальной массе пользователя (по конкретному уровню нагрузки).

Конструкцией протезов при применении их пользователем обеспечены следующие статико-динамические показатели:

а) возможность находиться пользователю в следующих основных положениях: стояния, сидения, приседания.

б) возможность ходьбы: по ровной поверхности в произвольном темпе, ровной поверхности в ускоренном темпе, наклонной поверхности в сагиттальном направлении вверх и вниз, лестнице вверх и вниз, пересеченной местности.

в) возможность перемещения в стороны приставным шагом. (п.п.8.1.1-8.1.3 ГОСТ Р 53869-2021)

Приемные гильзы и элементы крепления протеза должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191, пункт 7.2. (п.8.1.5 ГОСТ Р 53869-2021)

Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021)

На внутренней поверхности гильз не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки. (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021)

Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений. (п.8.1.5.6 ГОСТ Р 53869-2021)

Движение в шарнирных соединениях узлов протеза должно быть плавным, легким, без заеданий. Не допускаются осевые и радиальные люфты в стыкуемых узлах, а также стуки, шумы, скрипы при ходьбе на протезе. (п.8.1.6 ГОСТ Р 53869-2021)

Материалы, применяемые при изготовлении протеза, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523, пункт 5.1.

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователя, должны удовлетворять требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770, ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ ISO 10993-12 в части предъявляемых требований и характеристик.

Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Материалы приемных гильз должны обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов.

Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. (п.п.9.1-9.5 ГОСТ Р 53869-2021)

Срок службы протезов исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и соответствует сроку пользования протезно-ортопедическими изделиями, установленному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к маркировке и упаковке изделия

Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523, пункт 13.2 с дополнениями, указанными в технических условиях на протез конкретного вида.

Упаковку протеза проводят при его выдаче пользователю.

В зависимости от размеров протез должен быть упакован в оберточную бумагу ГОСТ 8273 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 или в коробку из картона ГОСТ 7933 и (или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298.

Упакованный протез должен быть перевязан шпагатом ГОСТ 17308 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477 (разделы 11,12 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на изготовленные изделия исчисляется составляет 12 (двенадцать) месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза:

| Челябинская область, г. Челябинск, |  |
| --- | --- |
|  | (указывается конкретный адрес) |