Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (протез бедра модульный  с микропроцессорным управлением) ,для обеспечения инвалида в 2023г.                          Срок изготовления изделия:Втечении 60 дней со дня выдачи направления на протезирование.

Место выполнения работ -  По месту нахождения исполнителя.

Общие требования к качеству и количеству Товара

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалида  протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Срок службы на протезно-ортопидические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021г. №107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно- ортопидическими изделиями».

Изделия протезно – ортопидические должны соответствовать Государственному Стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнидеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно – двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничениий жизнидеятельности; сохранение индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопидических изделий должны производится с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопидических изделий за счет Исполнителя.

Результаты работ

Работы по обеспечению протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не препятствуют ношению верхней одежды.

Упаковка, гарантии

Упаковка протеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протез отвечает требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества выполнения работ.

Срок эксплуатации протеза регламентируется приказом Министерства Труда и Социальной Защиты РФ от 5марта 2021г.107 Н

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 16 месяцев

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-12 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением . | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента ,скелетированная с интегрированной системой изменения объемных размеров в диапазоне от 0 до 2,0см .Материал постоянной гильзы -углепластик на основе акриловых смол.Вкладная гильза из эластичного пластика.Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла с интегрированной мембраной и вакуумного клапана .Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента .Использование поворотного устройства. Электронный ,одноосный ,гидравлический коленный модуль с полностью электронным контролем фазы опоры и переноса ,обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности ,с улучшенной защитой при спотыкании ,с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента,угол сгибания до 135гр.,с уникальной оптимизацией физиологической походки: префлекс 4гр.,адаптивная функция контроля подгибания до 17гр.,динамический контроль устойчивости ,позволяет подниматься по ступенькам переменным шагом ,5 индивидуальных режимов работы .Стопа из углепластика с отведенным первым пальцем ,с расщепленной носочной частью , с интегрированным торсионным устройством .Косметическая облицовка специализированная пыле-влагозащитная .Набор чехлов (2 шт.). | 1шт. |