Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий для льготной категории граждан (протез нижней конечности)

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 8-07-12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением 32.50.22.121 | Несущая скелетированная приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из листового термопластичного пластика) изготовлена из антисептического материала с молекулами серебра. Крепление мышечно-вакуумное. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей более безопасную, физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки под скорость и условия ходьбы, с режимом, дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. С функцией оптимизированной физиологической ходьбы, что значительно сокращается расход сил и энергии на координацию при ходьбе, особенно при подъеме, преодолении склонов и неровностей.Доступен автоматический режим «Ходьба-Бег». Специальный беговой режим для занятий спортом. Водонепроницаемость и коррозионная устойчивость. Стопа разработана для пациентов повышенного и высокого уровня активности. Состоит из сдвоенных пружин и длинного базового элемента. Эффективно аккумулирует энергию при обеспечении плавного переката на разных скоростях ходьбы. Эластичное соединение карбоновых пружин и базового элемента позволяет оптимально адаптироваться к неровным опорным поверхностям. Настраиваемая трехступенчатая амортизация с использованием клиньев. Защищена от пресной, соленой и хлорированной воды и имеет каналы для стока воды на соединительном адаптере и дренажные отверстия в косметической оболочке. Структурная высота – 150 мм, вес без косметической оболочки 450гр, максимальный вес пользователя (150 +/- 5 кг). Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы. Торсионное устройство, обеспечивает вращательное движение между коленным модулем и стопой, устраняет динамические нагрузки на позвоночник, улучшает управляемость протезом при ходьбе по неровным поверхностям. Полуфабрикаты титан на нагрузку (125 +/- 5 кг.). Косметическая облицовка модульная, съёмная, пластиковая с защитной функцией. Тип протеза постоянный. | 1 |
| ИТОГО: | 1 |

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (далее - изделие) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

-«ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

-«ГОСТ Р 51191-2019 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Гарантийный срок устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.