Приложение 1

к извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: протезами голени.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по протезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся протезы голени, для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изготовление продукции в соответствии с: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» (с поправкой); ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2021, в т.ч (Раздел 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к функциональным характеристикам изделия

Протезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Для осуществления гарантийного обслуживания протезов Исполнитель при выдаче изделия Получателю предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.

В гарантийном талоне указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей специализированных мастерских или сервисных служб по вопросам гарантийного обслуживания.

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 59542-2021 Исполнитель предоставляет возможность обучения Получателей правилам пользования протезами.

В соответствии с требованиями п. 4.6 ГОСТ Р 59542-2021 после окончания пациентом курса по обучению пользованию протезом нижней конечности Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у Исполнителя, третий экземпляр передается Заказчику с актом приема-передачи изделия Получателю.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Характеристики изделия | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.04 Классификация: 8-07-04 Протез голени для купания | Штука | Качественные |
|  |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | стопа протеза для купания | Влагозащищенная, с покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | Индивидуальное, влагозащищенное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Косметические элементы | Жесткая облицовка, влагостойкая. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.04 Классификация: 8-07-04 Протез голени для купания | Штука | Качественные |
|  |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | вкладная гильза | из вспененного полимера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | стопа протеза для купания | бесшарнирная, влагозащищенная с противоскользящим покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | Влагозащищенное, бандаж-наколенник силиконовый, | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Косметические элементы | Жесткая облицовка, влагостойкая (при наличии рекомендаций в ИПРА). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.04 Классификация: 8-07-04 Протез голени для купания | Штука | Качественные |
|  |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стопа протеза для купания | с противоскользящим покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | Влагозащищенное, бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Косметические элементы | Влагостойкие - жесткая облицовка. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.04 Классификация: 8-07-04 Протез голени для купания | Штука | Качественные |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки, чулки перлоновые | отсутствуют | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Приёмная гильза | индивидуальная изготовленная по слепку с культи пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление на конечности | при помощи полимерного наколенника. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу пациента, и выполнены из пластических материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | стопа | ППУ для купальных протезов с противоскользящим покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Назначение протеза | в качестве вспомогательного протеза. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.06 Классификация: 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Штука | Качественные |
|  |  | Особенности немодульного протеза | Протез шинно-кожаный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | приемная гильза | кожаная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вкладная гильза | кожаная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стопа | шарнирная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | Манжета на бедро и кожаное крепление | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.09 Классификация: 08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Штука | Качественные |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | модульная мягкая, листовой поролон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | чулки ортопедические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Приёмная гильза | индивидуальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренняя вкладная гильза | из вспененных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | поясное с использованием кожаных полуфабрикатов и уздечки или при помощи наколенника | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировочно - соединительные устройства | соответствует весу пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стопа | ППУ шарнирная, монолитная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Штука | Качественные |
| КОЗ: 03.28.08.07.09 Классификация: 08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стопа протеза | из композиционных материалов (энергосберегающая) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительный компонент протеза | Устройство переключения высоты каблука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | вакуумное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы | Мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Штука | Качественные |
| КОЗ: 03.28.08.07.09 Классификация: 08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |  | Наименование разновидности модуля | приемная гильза | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вкладная гильза | из силикона | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стопа протеза | из композиционных материалов (энергосберегающая) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | разновидность модуля | торсионное устройство | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление | Анатомическое или вакуумное (в зависимости от рекомендаций ИПРА) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Отделочные косметические элементы | Мягкая облицовка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.09 Классификация: 08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Штука | Качественные |
|  |  | Протез голени функционально-косметический | высокотехнологичный с использованием шарниров голеностопного сустава, изготовленных из титановых сплавов, пластиковых смол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Направления принимаются Исполнителем не позднее 02.08.2024. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 13.08.2024.