Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви по индивидуальным параметрам для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов и детей- инвалидов в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки, Вид ТСР | Код ОКПД2/КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Вид ТСР 9-01-03 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует со дня подписания Акта приема – передачи Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. | 34 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-04 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для взрослых с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует со дня подписания Акта приема – передачи Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. | 28 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-03 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для взрослых с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует со дня подписания Акта приема – передачи Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. | 6 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-04 | Обувь ортопедическая сложная для детей 32.50.22.154 | Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения детей-инвалидов с врожденными либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, детский церебральный паралич, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина, или формованная подошва. Материал изготовления подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы (в зависимости от потребностей Получателя). Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует со дня подписания Акта приема – передачи Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. | 72 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-03 | Обувь ортопедическая сложная для детей 32.50.22.154 | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения детей-инвалидов с врожденными, либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина или формованная. Материал изготовления подкладки - мех (натуральный или искусственный) или прессукно (в зависимости от потребностей Получателя). Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует со дня подписания Акта приема – передачи Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней. | 70 |

Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для взрослых и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, предназначенных для инвалидов и детей - инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, осуществляется для восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к качеству выполнения работ

Изделие - обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, ортопедическая обувь для взрослых и отдельных категорий граждан из числа ветеранов не должны иметь дефектов: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов, а также должны соответствовать требованиям стандартов.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года       № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделия по ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ  ИСО 10993-10-2011.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;

- ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;

- ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

При изготовлении изделий должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости и к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали нижней части зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

В изделиях не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Требования к функциональным характеристикам

Протезно-ортопедические изделия должны обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к маркировке и упаковке

В соответствии с ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» маркировка изделия должна содержать:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- номер заказа;

- клеймо ОТК.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам выполненных работ

Работы по изготовлению ортопедической обуви для взрослых и отдельных категорий граждан из числа ветеранов следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Исполнитель осуществляет гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия.   Срок выполнения гарантийного ремонта 20 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель вместе с Изделием передает Получателю гарантийный талон, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия.

Требования к порядку выполнения работ:

Выполнение работ должно быть осуществлено на территории Российской Федерации.

Срок выполнения работ должен не превышать 60 календарных дней с даты получения реестра Получателей или со дня обращения Получателей с направлением к Исполнителю, а в случае поступления реестра Получателей к Исполнителю после 15.07.2023 года– не позднее 15.09.2023 года (включительно).

Срок исполнения контракта по 29.09.2023 года (включительно).

Оформление заказа, примерка и выдача готового изделия может быть осуществлена по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения изделия предоставляется Получателю).

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В данной закупке исполнение Контракта проводится в один этап.